ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. DOBIEGNIEWO

dł. 195m od km 0+009 do km 0+204

Dz. Nr 298/1, 305/10, 306/3   obręb Dobiegniewo

Adres:               WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. DOBIEGNIEWO   GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Kategoria  obiektu budowlanego IV , XXV

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. Dobiegniewo  dł. 195 od km 0+009 do km 0+204

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity  Dz.U. z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: DROGI | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

25.04.2021r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-6 |
|  | Zestawienie zjazdów indywidualnych |  |
|  | Wykaz drzew do wycinki | 7 |
|  | Mapa ewidencyjna | 8-9 |
|  | Mapa poglądowa syt. wys. skala 1:1000 | 10 |
| II | Załączniki |  |
|  | Uprawnienia Projektanta | 11 |
|  | Przynależność do Izby Inzynierów | 12 |
| III. | Część rysunkowa | 13 |
| 1 | Plan orientacyjny | 14 |
| 2 | Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1;500 | 15 |
| 3 | Profil podłużny | 16 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni | 18 |
| 5 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni | 18 |
| 6 | Przekrój konstr. nawierzchni zjazdów bitumicznych | 19 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości .

DOBIEGNIEWO  dł. 982m od km 0+014 do km 0+996

Dz. Nr 77, 82  obręb GRÓBCE

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:1000

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- przepisy i normy techniczne

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie  obejmuje zadanie związane z przebudową drogi gminnej

dł. 982 m szer. 5,0m w miejscowości Gróbce na terenie Gminy Włocławek.

Droga rozpoczyna się od drogi powiatowej  Nr 2913 C Lubraniec-Kruszynek  od

km 0+014 do km  0+996.

Przebudowa polega na ułożeniu na istniejącej , zniszczonej nawierzchni

bitumicznej warstwy wiążącej grub. 3cm  i ścieralnej grub. 3cm z

betonu  asfaltowego. Zadanie obejmuje przebudowę zjazdów indywidualnych i

jednego publicznego. Zjazdy do zabudowań projektuje się z kostki betonowej, a na

pola  z betonu  asfaltowego. Pobocza  utwardza się tłuczniem na szer. 0,5m .

Integralną częścią zadania jest przebudowa  elementów odwodnienia – wymiana

zniszczonych, betonowych przepustów na rury PP, oczyszczenie rowów i

wzmocnienie skarp wraz z wycinką drzew i usunięciem pni zlokalizowanych w

rowach. W ramach  zapewnienia bezpieczeństwa ruchu przewiduje sią ustawienie

barier  energochłonnych. Nie narusza się stosunków wodno-prawnych.

Droga stworzy bezpieczną   komunikację w miejscowości Gróbce. Udrożni dojazd do miejscowości Markowo i terenów Gminy Brześć Kujawski.

Pas drogowy uregulowany jest pod względem stanu prawnego.

Droga zajmuje działki Nr Dz. Nr 77 i Nr 82  obręb Gróbce – Właściciel- Gmina

Włocławek

Dla omawianej drogi przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Zestawienie powierzchni

Jezdnia bitumiczna szer. 5,0m                                                                    5058,8 m2

Zjazdy indywidualne z kostki na podbudowie                                              276,5 m2

Zjazdów indywidualne  bitumiczne na pola                                                 135,1 m2

Pobocza utwardzone tłuczniem                                                                     982,0m2

- STAN  ISTNIEJĄCY

Projektowana do przebudowy droga szer. 5.0m jest w złym stanie technicznym.

Nawierzchnia bitumiczna posiada liczną siatkę spękań i obłamy brzegowe. Na

odcinku 982m znajdują  się poprzeczne spękania odbite, które od lat wypełniane są

asfaltem. Duża liczba łatanych ubytków świadczy o degradacji warstwy

bitumicznej. Zjazdy posiadają nawierzchnię gruntowo-tłuczniową , lecz są zbyt

wąskie dla maszyn rolniczych wjeżdżających do gospodarstw rolnych i na pola.

Skorodowane betonowe przepusty , bez ścianek czołowych są uszkodzone

mechanicznie Droga odwadniana jest przez układ rowów przydrożnych , które są

znacznie zamulone i nie odprowadzają wód do systemu odwodnieni na tym

terenie. Woda wylewa się z rowów i zalewa pobliskie fragmenty pól zwłaszcza po

obfitych opadach w okresie jesienno- wiosennym W rowach rozrosły się drzewa

uniemożliwiające odpływ wód. Istniejące na skarpie  korzenie ( średnica do

100cm) uniemożliwiają czyszczenie dna rowów.   Droga jest niebezpieczna w

użytkowaniu ze względu na zawężenia spowodowane narastaniem darni z poboczy

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną i energetyczną.

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują gliny piaszczyste. Tereny wokół drogi są zmelioryzowane gęstą

siecią  drenów na polach i przepustów pod drogą. Wody gruntowe nie  zagrażają

projektowanej konstrukcji  drogi.

- STAN PROJEKTOWANY

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                               -  D

-prędkość projektowa                            - 40 km/h

-kategoria ruchu                                    - KR 1,

-szer. jezdni                                           - 5,0

-szer. zjazdów                                       - od 3,0do 16,0m ze skosami 1,5x1,5m

-szer. korony drogi                                 - 6,5m

-szer. poboczy                                       - 0,75m w tym utwardzone 0,5m

-spadek poprzeczny  jezdni                   - daszkowy 2%

-spadek poprzeczny pobocza                - 7%

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg. Załamania łagodzą łuki kołowe

Projektuje się przebudowę 16 zjazdów  indywidualnych na posesję i pola

o różnych szerokościach ( zestawienie w załączeniu)  i jeden zjazd publiczny

na drogę  szer. 4m i  promieniach R=5m

5.3. Profil podłużny

Teren równinny, niweleta o pochyleniach podłużnych od 0% do 1,72%

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8S 50/70  grub. 3cm

- warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego  AC 11SW 50/70 grub.3cm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8W50/70 w ilości 50kg/m2

przewidziane na 50%powierzchni

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie

6.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej

- kostka betonowa w kolorze grafitowym grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3-4cm

- podbudowa z betonu C8/10 grub. 15cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

- sprofilowane zagęszczone podłożę gruntowa Is>0.98

Boczne krawędzie zjazdu ograniczyć obrzeżem 8x30cm na ławie z C8/10 o

F=0,04m2. Zjazd od strony jezdni  ograniczyć krawężnikiem 15x22cm na ławie z

oporem z  oporem  o F=0.06m2.

6.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych na pola i zjazdu

publicznego bitumicznych

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8S 50/70  grub. 3cm

- warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego  AC 11SW 50/70 grub.3cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub. 5cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub. 15 cm

-warstwa odcinająca z piasku                                                         grub. 10 cm

-sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,98

6.4. Konstrukcja poboczy

- nawierzchnia z kamienia twardego 0/31,5mm pochodzenia

magmowego  stabilizowana mechanicznie grub. 15cm

- podłoże gruntowe  Is>0.097

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne i podłużne. Istniejące rowy należy

udrożnić poprzez odmulenie i usunięcie chwastów. Rury istniejących  przepustów

betonowych w złym stanie technicznym wymienić na nowe z rur PP (wg wykazu)

również o średnicy 400mm wraz ze ściankami czołowymi ze skrzydłami z

prefabrykatów .

Dodatkowo fragmenty skarp należy wzmocnić płytami ażurowymi grub. 8cm

( lokalizacja wg planu). Wyloty z rowów w km 0+643 obustronnie utwardzić

ściekami kolejowymi 70/44*59*50cm

8. KOLIZJE

Brak kolizji drogi z uzbrojeniem terenu

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- usunięcie ziemi urodzajnej z darniną wraz z wywozem

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  zjazdów i ustawienie

przepustów z wywozem urobku

- wyprofilowaniu i zagęszczeie podłoża

- formowaniu nasypów na poboczach z zagęszczeniem nasypów

10. ZIELEŃ

Kolidujące z pasem drogowym drzewa  należy wyciąć wg wykazu na podstawie

Decyzji na wycinkę drzew .

Doły po karczowaniu należy uzupełnić gruntem i zagęścić. Korzenie, których nie

można w całości usunąć , należy sfrezować.

11. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach  komunikacyjnych.

Droga jest  docelowo oznakowana. Należy odtworzyć oznakowanie poziome P-4

dł. 20m wykonane w ramach przebudowy drogi powiatowej. Zamontować  bariery

energochłonnych N2W3 dł. 36m od strony rowu a łuku kołowym Nr 2 ( R=15m) .

12. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r.

W przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Droga nie przebiega przez teren szczególnej ochrony  przyrody.

Przebudowa drogi  oddziaływuje na działki : 77, 82 obręb Gróbce

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

14. WYTYCZNE  REALIZACJI

-elementy drogowe wytyczyć przez uprawnionego geodetę

-strefę robót wygrodzić i oznakować

- w trakcie robót  przestrzegać przepisy BHP

- użytkownikom zapewnić bezpieczną komunikację pieszą

15. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

16. INFORMACJA  BiOZ

- Przebudowa  obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- praca w pobliżu istniejących  linii energetycznych

- roboty rozbiórkowe- hałas i kurz

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura,

opary

- wycinka drzew

- Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu

Bezpieczeństwa i  Ochrony  Zdrowia - PB Art.21ust 1. Pkt 1b.

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz

określić  zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracowników, zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

Opracowała

Urszula Kędzierska