OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu wprowadzonego w związku z „Przebudową ulicy Łąkowej w Szczuczynie”

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt został opracowany na podstawie:

  - umowy z Inwestorem,

  - ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r poz. 988, 1002, 1768, 1783) [1],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2310 z późn. zm.) [2],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem (Dz.U. z 2017r. poz. 784) [3],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021r. poz. 2066) [4],

  - inwentaryzacji istniejącego oznakowania,

  - planu sytuacyjnego opracowanego na kopii mapy do celów projektowych,               w skali 1:500.

- CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie oznakowania pionowego, właściwego dla drogi publicznej kategorii gminnej, w związku z przebudową odcinka drogi gminnej                                      i koniecznością dostosowania oznakowania do wymagań.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Odcinek drogi wyznaczony do przebudowy jest położony w mieście Szczuczyn                   i składa się z trzech odcinków dróg bezpośrednio ze sobą połączonych.

Odcinek I jest drogą gminną o zabudowie luźnej w km 0+000÷0+272,4. Odcinek ten w km 0+000÷0+006,5 oraz w km 0+248,2÷0+272,4, posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 6cm na podbudowie z kruszywa naturalnego. Szerokość jezdni na tym odcinku wynosi 5m.  Droga gminna w km 0+000÷0+006,5 oraz w km 0+248,2÷0+272,4 po stronie prawej posiada chodniki z kostki brukowej betonowej                 o szerokości 1,5m w średnim stanie technicznym. Na odcinku w km 0+006,5÷0+014 droga posiada nawierzchnię żwirową o średniej grubości 20cm oraz o szerokości 6m. Na odcinku w km  0+014÷0+248,2 droga posiada nawierzchnię żwirowo-gruntową                   o szerokości od 5m do 6m. Odcinek I na początku odcinka krzyżuje się z ulicą Sienkiewicza, w km 0+069,9 po stronie lewej z odcinkiem II oraz na końcu odcinka                 z odcinkiem III. Na odcinku I nie występuje oznakowanie pionowe, występuje tylko oznakowanie pionowe i poziome w obrębie skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza.

Odcinek II jest drogą gminną o zabudowie luźnej w km 0+000÷0+240,6. Na odcinku w km 0+000÷0+105 droga posiada nawierzchnię żwirowo-gruntową                          o szerokości od 5m do 5,5m. Na pozostałym odcinku w km 0+105÷0+240,6 droga posiada  nawierzchnię gruntową przykrytą warstwą humusu. Odcinek II na początku odcinka krzyżuje się z odcinkiem I oraz na końcu odcinka z odcinkiem III. Na odcinku II drogi gminnej nie występuje oznakowanie pionowe.

Odcinek III jest drogą gminną o zabudowie luźnej w km 0+145÷0+262. Droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej lokalnie przykrytej warstwą humusu. Szerokość jezdni  wynosi od 5m do 5,5m. Droga gminna w km 0+197,6 po stronie lewej krzyżuje się z odcinkiem II. Na odcinku III drogi gminnej nie występuje oznakowanie pionowe.

- PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

- klasa techniczna drogi			D

- prędkość projektowa			           30 km/h

- obciążenie ruchem				KR-1

- szerokość jezdni				5m i 5,5m

- szerokość chodników     	                      od 0,5m do 2,2m

Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie będzie polegała na usunięciu humusu, na usunięciu lokalnego zakrzaczenia, na rozbiórce elementów dróg, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu chodników z kostki brukowej szarej, wykonaniu nawierzchni wjazdów do posesji z kostki brukowej czerwonej.

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Zaprojektowane oznakowanie pionowe pokazano na załączonym planie sytuacyjnym pod nazwą „Projekt stałej organizacji ruchu na ulicę Łąkową                                 w Szczuczynie”. Znaki istniejące zaznaczono kolorem czarno-białym, a znaki projektowane zaznaczono kolorem.

Skrzyżowanie odcinka I z ulicą Sienkiewicza oznakowano znakiem pionowym A-7              i istniejącymi znakami D-1 oraz oznakowaniem poziomym poprzez pomalowanie linii P-4, P-13 oraz istniejącej linii P-1e.

Skrzyżowanie odcinka I z odcinkiem II oznakowano znakami pionowymi A-7 i D-1.

Skrzyżowanie odcinka I z odcinkiem III oznakowano znakami pionowymi B-20 i D-1.

Skrzyżowanie odcinka II z odcinkiem III oznakowano znakami pionowymi A-7 i D-1.

Przejście dla pieszych na odcinku I oznakowano znakami D-6 i T-27 oraz oznakowaniem poziomym poprzez pomalowanie linii P-10 i P-14.

Ograniczono prędkość na ulicy Łąkowej do 30km/h znakami pionowymi B-33.

W obrębie istniejących bloków i placu zabaw ustawiono znaki pionowe A-17.

- TERMIN REALIZACJI

Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu zrealizowane będzie                          w ramach przebudowy drogi gminnej ulicy Łąkowej w Szczuczynie, która planowana jest na III kwartał 2023 roku.

- ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

7.1. Oznakowanie pionowe

| L.p. | Symbol znaku | Ilość [szt.] | Słupki [szt.] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A-7 | 3 | 3 | średnie, 2 typ odblaskowości |
| 2. | A-11 | 1 | 1 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 3. | A-17 | 6 | 3 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 4. | B-20 | 2 | 1 | średnie, 2 typ odblaskowości |
| 5. | B-33 | 7 | 6 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 6. | D-1 | 6 | 6 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 7. | D-2 | 2 | 2 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 8. | D-6 | 4 | 3 | średnie, 2 typ odblaskowości |
| 9. | T-1 | 1 | - | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 10. | T-27 | 2 | - | średnie, 1 typ odblaskowości |
|  | RAZEM | 34 | 25 |  |

Należy zastosować znaki odblaskowe, z użyciem folii 1 typu odblaskowości za

wyjątkiem znaków A-7, B-20 i D-6 na których należy zastosować 2 typ odblaskowości.

Znaki należy zamontować na rurkach stalowych ocynkowanych o średnicy

zewnętrznej wynoszącej 60mm i grubości ścianki min. 2,2mm. Odległość znaków

od krawędzi jezdni oraz wysokość ich umieszczania powinna być zgodna

z wymaganiami określonymi w [2] i [4].

7.2. Oznakowanie poziome

| L.p. | Symbol znaku | Ilość [szt./m] | Pow. [m2] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P-4 | 2/21 | 5,0 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
| 2. | P-10 | 2/42 | 21,0 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
| 3. | P-13 | 1/8 | 2,1 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
| 4. | P-14 | 3/8,2 | 3,1 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
|  | RAZEM |  | 31,2 |  |

Oznakowanie poziome powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w [2] i [4].