Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla łodzi, silnika zaburtowego i przyczepy – 1 szt.

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | Propozycje Wykonawcy – kolumnę wypełnia Wykonawca opisując w każdym wierszu zastosowane rozwiązania lub też jeżeli spełnia minimalne wymagania techniczno-użytkowe może wpisać w każdym wierszu słowo „SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- |
| Wymagania dla łodzi aluminiowej, spawanej, |
| 1.1 | Łódź w wykonaniu profesjonalnym dla służb ratowniczych w kategorii projektowej C (do pływania po wodach przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach, jeziorach i rzekach, w warunkach wiatru o sile do 6°B włącznie i przy fali o wysokości znaczącej do 2 m włącznie) Łódź nowa, nie starsza niż 2022 rok produkcji, |  |
| 1.2 | Kształt dolnej części kadłuba skośny „V” |  |
| 1.3 | Łódź o podwójnym dnie, górna podłoga łodzi płaska, w wykonaniu antypoślizgowym, zbudowana z jednego arkusza materiału ( odpornego na słoną wodę ) grubości min. 5 mm. |  |
| 1.4 | Zabudowa kadłuba: otwarta |  |
| 1.5 | Długość łodzi / kadłuba / min: 5.5m max 6.0 m |  |
| 1.6 | Nośność łodzi: min. 550 kg |  |
| 1.7 | Masa jednostki pustej wyposażonej ( bez silnika ) : min 430 max 460 kg |  |
| 1.8 | Minimalna ilość osób: 6 |  |
| 1.9 | Szerokość całkowita łodzi / kadłuba / :od 190 cm do 200 cm |  |
| 1.10 | Konsola sterownicza posiadająca system sterowania łodzią, tj. załączanie silnika, regulacja wysokości silnika, kierunek płynięcia, dźwignia zmiany biegów, trim (wskaźnik położenia silnika) Sterowanie silnikiem mechaniczne. Konsola wyposażona w wyłącznik awaryjny silnika. Konsola zlokalizowana na środku łodzi. Na konsoli należy zamontować wyświetlacz nawigacji GPS i sonaru/echosondy oraz radiotelefon przewoźny zamontowany na konsoli sterowniczej o parametrach: VHF posiadający min, 250 kanałów z wyświetlaczem min.14 znakowym umożliwiający prace na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3) i analogową z wbudowanym modułem Selekt i GPS, wyposażony w mikrofono-głośnik. Moc nadajnika – do 25W. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez zamawiającego. Łódź wyposażona w kompletną dopasowana na pasmo 149 MH z instalacją zasilającą, antenową i antenę modułu GPS. |  |
| 1.11 | Dziób łodzi w kształcie litery ” U”, z zamykaną bakistą. Na dziobie zamontowana winda kotwiczna z liną o długości minimum 30 m |  |
| 1.12 | Listwa odbojowa na całej długości obu burt, łącznie z dziobem, umiejscowiona tak, że żaden element kadłuba nie wykracza poza jej obrys. Wykonana z gumy amortyzującej uderzenia. Do montażu listwy odbojowej nie dopuszcza się używania wkrętów, śrub od góry jak i od czoła listwy |  |
| 1.13 | Burty : górna płaszczyzna burt włącznie z odcinkiem dziobowym płaska, o szerokości do 15 cm bez wystających i ostrych krawędzi. |  |
| 1.14 | Relingi naburtowe na długości min.80 % obu burt, za wyjątkiem dziobu. Na dziobie dodatkowy podwyższony reling o wysokości ok 60-70cm, |  |
| 1.15 | Spojler rufowy wykonany z blachy aluminiowej odpornej na słoną wodę wyposażony w: światła nawigacyjne statku, tj. czerwone światło na lewej oraz zielone na prawej burcie - kąt świecenia 112,5°, reflektory LED do oświetlania akwenu podczas działań nocnych (przód i tył), zamontowana lampa ostrzegawcza, tzw. „zintegrowana belka” emitująca światła uprzywilejowane barwy niebieskiej, z podświetlanym napisem straż, „STRAŻ”, (źródło światła LED), głośnik z sygnałami modulacyjnym emitujący sygnały ostrzegawcze oraz z możliwością nadawania komunikatów. Sterowanie sygnałami wizualno – akustycznymi z konsoli sterującej, belka oświetleniowa z napisem ,,STRAŻ" zabezpieczona obudową przed uszkodzeniami mechanicznymi, na spojlerze zamontowane klasyczne koło ratunkowe oraz bojka typu „pamelka’ antena do radiotelefonu |  |
| 1.16 | Furta burtowa: otwierany element lewej burty łodzi o szerokości nim 60cm, umożliwiający wychodzenie / wchodzenie z/do łodzi |  |
| 1.17 | Podesty robocze / stopnie zlokalizowane poza zewnętrznym obrysem łodzi, na pawęży. Prawa i lewa strona silnika. Wymiar ok. 30 x 20 cm. i nośność min. 100 kg |  |
| 1.18 | Knagi wykonane z aluminium po min. 2 szt. na każdej burcie. Tylne knagi wzmocnione w celu możliwości holowania, |  |
| 1.19 | Siedziska : a) ławka tylna na 3 os.: sternik oraz 2 strażaków, Ławka z siedziskiem pokrytym demontowanym materacem wykonanym z wodoodpornego materiału. b) ławka lub ławki w środkowej części łodzi – demontowana, konstrukcja zapewniająca obciążenie min 100 kg. |  |
| 1.20 | Oznakowanie łodzi : w górnej części łodzi obustronnie napis „STRAŻ POŻARNA MIESZKOWICE” oraz numery operacyjne zgodnie z zarządzeniem nr 1 KG PSP, z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. |  |
| 1.21 | Zewnętrzny kadłub łodzi wykonany z aluminium odpornego na działanie wody morskiej, bez powłok lakierniczych. |  |
| 1.22 | Instalacje : - instalacja paliwowa - 1 demontowany zbiornik o poj. min. 40 l.,- musi być wydany z pełnym zbiornikiem paliwa. - instalacja elektryczna przystosowana do napięcia 12 V - akumulator bezobsługowy z zamocowaniem, - 2 szt. dodatkowych gniazd na konsoli kierowniczej /12V oraz USB/ - wyłącznik główny prądu, |  |
| 1.23 | Bakisty zamykane zamkiem, z teleskopem / sprężyną uniemożliwiającym samoczynne zamknięcie: - pod ławką tylną, w której zamocowane są akumulator oraz zbiornik na paliwo, - na dziobie, w niej kotwica dostosowana do masy łodzi. |  |
| 1.24 | Instalacja elektryczna wyposażona w ładowarką automatyczną umożliwiającą podtrzymania napięcia oraz ładowanie akumulatora z sieci o napięciu 230V. Ładowarka automatyczna 12V o zabezpieczeniu IP65, i natężeniu 15A |  |
| 1.25 | Łódź powinna posiadać Świadectwo Klasy Polskiego Rejestru Statków lub urzędowy certyfikat innej notyfikowanej firmy klasyfikacyjnej oraz spełniać wymagania pozostałych przepisów. |  |
| 1.26 | Łódź powinna posiadać trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, zawierającą następujące informacje: a) nazwę producenta; b) oznakowanie CE; c) kategorię projektową; d) maksymalne obciążenie zalecane przez producenta; e) zalecaną przez producenta liczbę osób, dla przewożenia których jednostka została zaprojektowana; f) numer identyfikacyjny; |  |
| 1.27 | Do łodzi należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację kontrolną i producenta. |  |
| 1.28 | Minimalna dopuszczalna wysokość słupa wody po której jednostka może pływać – min 0,5 m |  |
| 1.29 | Mocowanie dla dwu pagajów i bosaka wewnątrz łódki. |  |
| 1,30 | Pokład wyposażony w nim 8-szt uchwytów służących do mocowania sprzętu |  |
| 1.31 | Łódź przystosowana do mocowania na pokładzie sań lodowych. sanie dostarczone przez zamawiającego, |  |
| 2. SILNIK ZABURTOWY |
| 2.1 | Silnik zaburtowy wraz z kompletnym wyposażeniem i montażem. Silnik wyposażony w płetwę stabilizacyjną, |  |
| 2.2 | Silnik czterosuwowy o mocy min. 73 kW i rozruchu elektrycznym. Podnoszenie oraz trym silnika w trybie elektrycznym. Silnik nowy, nie starszy niż 2022 rok produkcji, |  |
| 2.3 | Sterowanie kierownicą z konsoli łodzi. Sterociąg mechaniczny |  |
| 2.4 | Akumulator zamontowany pod siedziskiem sternika. |  |
| 2.5 | Przewody ( elektryczne, paliwowe, sterociągi) zamontowane, położone bez utrudniania pracy sternika oraz załogi |  |
| 3. PRZYCZEPA POD ŁODZIOWA |
| 3.1 | Przyczepa musi być fabrycznie nowa, nie starsza niż 2022 rok produkcji, wolna od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Oznakowanie pojazdu zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. Dane dotyczące numeru operacyjnego zostaną przekazane po podpisaniu umowy. |  |
| 3.2 | Przyczepa przystosowana fabrycznie do transportu łodzi oraz posiada parametry zapewniające kompatybilność z łodzią opisaną w pkt. 1 |  |
| 3.3 | Dopuszczalna masa całkowita -DMC : max 1350 kg |  |
| 3.4 | Liczba osi : 1 |  |
| 3.5 | Konstrukcja ze stali cynkowej |  |
| 3.6 | Wciągarka ręczna z linką stalową lub pasem. |  |
| 3.7 | Koło manewrowe /podporowe/ dyszla |  |
| 3.8 | Koła bezdętkowe z obręczami stalowymi o rozmiarze min. 14” + koło zapasowe mocowane na przyczepie, łożyska kół odporne na działanie wody. Koło zapasowe zamontowane, tak by nie utrudniało manewrowania przyczepą w trudnym terenie ( drogi gruntowe) |  |
| 3.9 | Zaczep z regulowaną wysokością podpięcia do samochodu do samochodu. Przyczepa dostosowany do holowania po drogach publicznych oraz gruntowych przez samochód osobowy i ciężarowy. Napięcie elektryczne 12/24V. Dwa rodzaje zaczepu oczkowy i kulowy DIN 40mm/ łatwa wymiana zaczepów. |  |
| 3.10 | Instalacja elektryczna. Rodzaj wtyczki elektrycznej 13 PIN wraz z dodatkowym adapterem 13PIN/7PIN |  |
| 3.11 | Listwa oświetleniowa tylna łatwo demontowana (bez potrzeby używania kluczy) na czas wodowania łodzi |  |
| 3.12 | Rodzaj oświetlenia LED Obrysówki (źródło światła led) przyczepy zamontowane składane lub na stałe z przodu barwy białej z tyłu barwy czerwonej. Długość obrysówek taka aby umożliwiała widoczność obrysu przyczepy w lusterkach pojazdu ciężarowego. |  |
| 3.13 | Uszy do mocowania wraz z pasem transportowym z grzechotką. Symetrycznie 2 szt. w części rufowej i 2 szt. w części dziobowej łodzi. 2 pasy transportowe z grzechotką o odpowiednich parametrach |  |
| 3.14 | System ładowania : rolki |  |
| 3.15 | Ilość rolek: rolki kilowe min. 4-szt w tym ostatnia rolka kilowa zamontowana na tzw: wahadle, rolki boczne min.2-szt, rolki podtrzymujące spełniające jednocześnie rolę ograniczników bocznych min 2-szt. |  |
| 3.16 | Kliny plastikowe pod koła zamocowane na przyczepie: 2 szt. |  |
| 4. Wyposażenie dodatkowe łodzi |
| 4.2 | Sonar 3D z GPS Ekran min 9” oprogramowanie w języku polskim, aktualne mapy (min. 2022r.), nawigacja GPS o częstotliwości odświeżania min, 10 Hz, z możliwością rysowania i zapisu tras. Sonar o mocy min. 500 W. Zestaw wraz potrzebnym osprzętem i montażem. |  |
| 4.3 | Odbojniki walcowe – 4 szt. |  |
| 4.4 | Bosak ratowniczy 1 szt. |  |
| 4.5 | Pagaje/ wiosła 2-szt zamontowane na łodzi |  |
| 4.6 | Bojka do pływania (pamelka) 1 szt. |  |
| 4.7 | Bojka cumownicza 25x40cm 2 szt. |  |
| 4.8 | Osłona wodoodporna na kokpit sterowniczy |  |
| 4.9 | Dodatkowa śruba napędowa |  |
| 4.10 | Kotwica o masie min. 6 kg wraz z liną o długości 20m. |  |
| 4.11 | Kamizelka asekuracyjna, kolor czerwony lub pomarańczowy, z napisem „STRAŻ” o wyporności min. 90 kg – 5szt |  |
| 4.12 | Kamizelka asekuracyjna, pneumatyczna z nabojem o wyporności min. 90 kg. – 3 szt. |  |
| 4.13 | Reflektor (szperacz) dalekosiężny, ręczny wraz z mocowaniem na konsoli. Źrodło światła: wtyczka na konsoli lub podłączenie na stałe. |  |
| 4.14 | Apteczka |  |
| 5. Pozostałe wymagania zamawiającego |
| 5.1 | Dokumentacja niezbędna do zarejestrowania przyczepy w Wydziale Komunikacji oraz pełna dokumentacja dot. łodzi oraz silnika. |  |
| 5.2 | Informacje dotyczące gwarancji i serwisowania: 1. Okres gwarancji na silnik 24 miesięcy i harmonogram przeglądów: - po 50 godzinach pracy lub po 6 miesiącach, - co 150 godzin pracy lub po 12 miesiącach, 2. Okres gwarancji na kadłub – 60 miesięcy. 3. Okres gwarancji na przyczepę min. 24 miesięcy |  |
| 5.3 | Podać ilość punktów serwisowych na terenie Polski. Odległość od siedziby zamawiającego nie może być większa niż 100 km. |  |
| 5.4 | Szkolenie w zakresie obsługi łodzi, przyczepy i silnika dla minimum 4 osób., w tym wodowanie łodzi u Zamawiającego |  |