| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy i montaż wyposażenia Pracowni TK, Pracowni endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” – Pakiet 1: zakup systemu przywoławczego.

- Wykonawca udzieli gwarancji na zainstalowane urządzenia będzie zgodna z gwarancją producenta, ale nie mniej niż 24 miesięcy.

- Wykonawca zaproponuje wzór protokołu rocznego przeglądu do akceptacji Zamawiającego.

- Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia w zakresie Pakietu 1 obejmuje:

- zakup i dostawę urządzeń, montaż i ich instalacja w miejscach wskazanych w Tabeli nr 1 zamieszczonej poniżej oraz w Załączniku nr 11 do SWZ.

- demontaż obecnego systemu i złożenie zdemontowanych urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu,

- zakrycie otworów po zdemontowanym systemie (gipsownie, szpachlowanie, malowanie),

- przeprowadzenie prac montażowych i konfiguracyjnych,

- próbne uruchomienie,

- serwis systemu oraz zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji,

- szkolenia dla pracowników Zamawiającego,

- wykonanie corocznych przeglądów okresowych dla zainstalowanych urządzeń w okresie obowiązywania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji tj:.

- 2 corocznych przeglądów przy gwarancji udzielonej na 24 miesiące

- 3 corocznych przeglądów przy gwarancji udzielonej na 36 miesięcy

- 4 corocznych przeglądów przy gwarancji udzielonej na 48 miesięcy itd.

- Miejscem wykonania zlecenia jest Budynek E (SOR) oraz Budynek A (pracownie wspomagające SOR) w szpitalu w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27.

- Prace będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, inne godziny należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego p. Markiem Komornickim.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje fabrycznie nowe urządzenie posiadające deklaracje właściwości użytkowych urządzeń lub równoważnych.

- W zaoferowaną ryczałtową ofertę cenową Wykonawca musi wliczyć wszystkie niezbędne koszty jakie musi ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu, robociznę. Zaoferowana ryczałtowa cena przedstawiona jest z rozbiciem na poszczególne zakresy prac ujęta została w Załączniku nr 11 do SWZ. Suma tych pozycji składa się na ofertę cenową (łączną wartość oferty) ujętą w Załączniku nr 1 do SWZ.

- W zaoferowaną ryczałtową ofertę cenową Wykonawca musi wliczyć również wykonanie przeglądów okresowych dla wykonanego systemu przywoławczego.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca do protokołu odbioru prac załączy harmonogram z planowanymi do wykonania pracami w okresie serwisu gwarancyjnego.

- Wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą prowadzone przez osoby uprawnione do wykonywania czynności, zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Wszystkie czynności związane z usługą należy wykonać zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń. tzw DTR i opisem przedmiotu zamówienia.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego p. Komornicki Marek, numer tel. 533-367-013.

- W przypadku wprowadzenia hasła Wykonawca przekazanie komplet loginów i haseł po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru prac stanowiący Załączniki nr 9 do SWZ sporządzony przez Zleceniobiorcę i podpisany przez Strony.

- W ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca sporządzi harmonogram prac do wykonania podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Sporządzony harmonogram przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

- Szkolenia:

  - Po przeprowadzeniu montażu i uruchomieniu systemu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  plan szkoleń.

  - W ramach umowy przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi systemu przywoławczego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

  - Szkolenie użytkowania w obsłudze systemu będzie trwać 1 dzień roboczy, od godziny 9.00 do 15.00.

- Termin wykonania zamówienia:

- Zgodnie z ofertą, jednak nie dłużej niż 60 dni od podpisania umowy. Przekazanie pomieszczeń, w których prowadzone będą prace nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania umowy.

- Terminem zakończenia przedmiotu zamówienia jest podpisanie protokołu odbioru prac. Wykonawca zgłosi zakończenie prac, a Zamawiający wyznaczy termin odbioru w terminie nie dłuższy niż 3 dni robocze. Zamawiający uzna zakończenie prac według zgłoszenia, jeśli odbiór będzie bezusterkowy.

- Wykaz pomieszczeń i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:

- Rejestracja 0,006 - pracownicy rejestracji mają dostęp do panelu sygnalizacyjnego - kasują sygnały, Panel umieszczony w widocznym miejscu pozwalający na kasowanie sygnałów.

- Pomieszczenie socjalne - 0.005 - pracownicy widzą wyświetlane komunikaty - panel umieszczony w widocznym miejscu na ścianie.

- Sala obserwacyjna - 0.007 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do sali - szt. 2

  - Przy 4 łóżkach po jednym zestawie (przycisk przywoławczy i gniazdo manipulatora) - szt. 4

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 2

- WC sala obserwacyjna - 0.008 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do WC - szt. 1

  - Przy sanitariacie - łącznik ciągniony - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- WC damskie -  0.011 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do WC - szt. 1

  - Przy sanitariacie - łącznik ciągniony - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- WC dzieci - 0.012 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do WC - szt. 1

  - Przy sanitariacie - łącznik ciągniony - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- WC męskie - 0.013 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do WC - szt. 1

  - Przy sanitariacie - łącznik ciągniony - szt. 1

  - Przy pisuarze - łącznik ciągniony - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- WC personelu - 0.014 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do WC - szt. 1

  - Przy sanitariacie - łącznik ciągniony - szt. 1

  - Przy pisuarze - łącznik ciągniony - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- Izolatka - 0.018 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do sali - szt. 1

  - Przy łóżkach po jednym zestawie (przycisk przywoławczy i gniazdo manipulatora) - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- Sanitariat izolatki - 0.019 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do WC - szt. 1

  - Przy sanitariacie / prysznicu - łącznik ciągniony - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- Gabinet zabiegowy - 0.020 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do gabinetu - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- Gipsownia - 0.023 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do gabinetu - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- Gabinet zabiegowy brudny - 0.024 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do gabinetu - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- Gabinet badań lekarskich (dzieci) - 0.025 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do gabinetu - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- Gabinet badań lekarskich - 0.026 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do gabinetu - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- Gabinet badań lekarskich - 0.027 -

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do gabinetu - szt. 1

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 1

- Budynek A (pracownie wspomagające SOR)

  - Lampka sygnalizacyjna na wejściu do WC - szt. 3

  - Przy drzwiach wyjściowych przycisk kasujący - szt. 3

  - Przy sanitariacie - łącznik ciągniony - szt. 5

- Zestawienie pomieszczeń i urządzeń podlegających montażowi

| Lp | Nazwa wyposażenia | szt. |  | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budynek A (pracownie wspomagające SOR | Pomieszczenie socjalne | Rejestracja | Sala obserwacyjna | Sanitariat | WC damskie | WC dzieci | WC męskie | WC personelu | Izolatka | Sanitariat izolatki | Gabinet zabiegowy | Gipsownia | Gabinet zabiegowy brudny | Gabinet badań lekarskich (dzieci) | Gabinet badań lekarskich | Gabinet badań lekarskich |
| 1 | Panel Sygnalizacyjny minimum 15 pomieszczeń | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampa sygnalizacyjna | 17 | 3 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zestaw (przycisk przywoławczy i gniazdo manipulatora) | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Manipulator przywoławczy | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw (przycisk przywoławczy i kasujacy) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Przycisk kasujący | 12 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik ciągniony | 10 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zasilacze, swithe inny osprzęt, przycisk kasujący | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Robocizna | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |