Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy 
i modernizacji Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego w ramach zadania pn: „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje”

  - Przedmiot zamówienia.

Obejmuje wykonanie:

- Aktualizacji ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym placówki dostosowującej budynek do aktualnych przepisów p.poż. z uwzględnieniem jej podziału na dwie odrębne placówki typu interwencyjnego, ponadto weryfikującej również istniejący stan zabezpieczenia p.poż. w postaci instalacji hydrantowej, instalacji sygnalizacji pożaru wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym w budynku oraz systemu oddymiania klatek schodowych w budynku (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF), zaktualizowana ekspertyza musi być uzgodniona z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Straży Pożarnej w postaci postanowienia,

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku głównego wraz z instalacjami (w tym szczególnie p.poż.) w zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF),

- ekspertyzy stanu technicznego budynku placówki obejmującej możliwość wprowadzenia planowanego zakresu prac (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF),

- wizualizacji – minimum po 3 ujęcia zewnętrzne głównego budynku placówki (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., z rozszerzeniem JPG o rozdzielczości min. 1700x1000 pikseli),

- koncepcji przebudowy budynku placówki uwzględniającej podział na dwie placówki typu interwencyjnego, do akceptacji przez Zamawiającego (WIM) i Użytkownika (Dyrektor Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych). Planowany podział ma służyć uzyskaniu zaświadczeń o samodzielności wyodrębnionych placówek (lokali),

- ewentualnych uzgodnień i niezbędnych warunków technicznych z gestorami sieci koniecznych do wykonania przedmiotowego zadania, w tym m.in. MWiK, ENEA, KPEC, Wydział Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy,

- inwentaryzacji ornitologiczno - chiropterologicznej, lub innej inwentaryzacji przyrodniczej, której konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, w zakresie niezbędnym dla uzyskania ewentualnej decyzji administracyjnej (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym:
3 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF),

- wielobranżowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów (uzgodniony m.in. z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem Miejskim – budynek wpisany do rejestru zabytków, z gestorami sieci m.in.: MWiK, ENEA, KPEC), wymaganych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i jego uzyskania przez Zamawiającego, ponadto projekt budowlany musi uwzględniać zalecenia i rozwiązania wynikające z postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Straży Pożarnej, Sanepidu (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF; oraz do edycji - pliki rysunków w formacie dxf),

- wielobranżowego projektu wykonawczego w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji budowlanych (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie dxf),

- przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz w wersji .ath),

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 4 egz., 
na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF),

- projektów aranżacji wnętrz wraz z niezbędnym wyposażeniem dla wyodrębnionych placówek (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.),

- przygotowanie dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 
m.in. warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci, pozwolenia na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych opracowań do uzyskania ww. decyzji ( w tym min. inwentaryzacje przyrodnicze, raport o oddziaływaniu naśrodowisko), decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wersje papierowe – 5 egz. na nośniku elektronicznym: 2 egz.),

- projektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF).

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.).

  - Przedmiot zamówienia powinien być:

- zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, w tym m.in. 
z przepisami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z póżn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U.2019.1065)

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t. z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 j.t.),

- wykonany z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego i Użytkownika obiektu (zał. nr 9),

- zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM) i Użytkownika obiektu (Dyrektora BZPOW) na etapie opracowywania koncepcji przebudowy budynku głównego, projektu budowlanego i wykonawczego, tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych,

- zaopatrzony w oświadczenie o:

- sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji,

- kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,

- możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane 
w  tej dokumentacji.

  - Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

- tworzenie plików PDF:

- dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały dokument to jeden plik PDF,

- niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis treści – 1 plik PDF),

- przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego pojedynczego pliku, tj. 50 MB,

- opisywanie plików PDF i katalogów:

- wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi w punktach poniżej, tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,

- w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,

- utworzone pliki PDF powinny być zapisane w katalogach odpowiadającym poszczególnym branżom, stanowiąc tym samym komplet plików PDF dla danego zagadnienia,

- nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

- tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz  znaków specjalnych np. ąężźć,

- nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone 
np. br. sanit., br. elektr. (należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji z płyty),

- nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),

- uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania Zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na płycie CD.

  - Dane wyjściowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej ww. inwestycji:

Założenia ogólne:

- Wykonanie zaleceń zawartych w Ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego z maja 2010 r. z uwzględnieniem jej aktualizacji, w tym m.in.: pomalowanie wszystkich dostępnych elementów drewnianej konstrukcji dachu środkami ogniochronnymi, wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym po dwa na każdej kondygnacji zlokalizowanymi za drzwiami przeciwpożarowymi wydzielającymi klatkę schodową, zamknięcie drzwiami przeciwpożarowymi klatki schodowej oraz wyposażenie jej w urządzenie do usuwania dymu,

- Przebudowa obecnych pomieszczeń z dostosowaniem do potrzeb funkcjonowania odrębnych placówek typu interwencyjnego, z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;

- Rozprowadzenie sieci teleinformatycznej i teletechnicznej (telefon, RTV) wraz z zasilaniem na potrzeby korzystania m.in. w pomieszczeniach administracyjnych: serwerownia, pomieszczenie do przetwarzania danych oraz podręczne archiwum, gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet wicedyrektora, gabinety pedagoga i psychologa, pokoje wychowawców, biblioteka z czytelnią, świetlica,

- Wymiana/renowacja drzwi wewnętrznych w remontowanych pomieszczeniach z uwzględnieniem wytycznych Konserwatora Zabytków;

- Przywrócenie wejścia do budynku od strony boiska,

- Wymiana/remont posadzek w remontowanych pomieszczeniach – korytarze, pokoje wychowanków oraz pomieszczenia administracyjne, sanitarne i inne,

- Modernizacja oświetlenia (wymiana opraw na LED) we wszystkich pomieszczeniach budynku,

- Dostosowanie całego budynku do obowiązujących przepisów p-poż (w tym wyjścia ewakuacyjne), bhp i sanitarnych,

- Uwzględnienie wymagań i przepisów sanitarnych w zakresie liczby toalet dla budynku placówki po modernizacji (np. liczba toalet/ liczba wychowanków, w tym toalety dla niepełnosprawnych),

- Malowanie sal, korytarzy, pomieszczeń administracyjnych, sanitarnych oraz pozostałych pomieszczeń po przeprowadzonych robotach instalacyjnych,

- Oczyszczenie, odgrzybienie oraz osuszenie i przemalowanie ścian piwnicznych wewnątrz budynku. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz ich ocieplenie,

- Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oznakowanie podświetlonymi znakami oraz oświetlenia przeszkodowego stopni schodów łączących różne poziomy korytarza,

- Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego (rejestrator min 2TB, monitor),

- Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru połączonej do monitoringu pożarowego,

- Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ( m.in. wszystkie toalety, serwerownia, węzeł c.o., kuchnie, pokoje dzienne z aneksami, świetlice,gabinety),

- Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej oraz jej drożności we wszystkich pomieszczeniach, 
(w przypadku braku wentylacji – jej wykonanie, w przypadku braku drożności – jej udrożnienie),

- Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wywiewkami,

- Wymiana instalacji wod.-kan. w remontowanych łazienkach i innych pomieszczeniach,

- Przegląd zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (udrożnienie, naprawa lub wymiana na trasie),

- Rozdział instalacji zimnej wody na p.poż. i socjalno-bytową (zawór bezpieczeństwa),

- Wymiana instalacji wody zimnej wraz z hydrantami,

- Rozbudowa węzła c.o. o sekcję c.t. (w zależności od przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji mechanicznej),

- Remont  węzła c.o. – w uzgodnieniu z KPEC,

- Wymiana grzejników i przyborów sanitarnych białego montażu,

- Ewentualna wymiana rynien i rur spustowych oraz pokrycia dachowego,

- Oświetlenie wejścia głównego od ul. Traugutta,

- Lokalizacja planowanej budowy na terenie Miasta Bydgoszczy na działce nr 67/2 obr. 107 ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy;

- Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy „Szwederowo-Nowodworska” zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006r. (pełna treść i rysunek> www.mpu.bydgoszcz.pl > plany miejscowe),

- Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem danych wyjściowych 
do projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych wskazówek Zamawiającego i Użytkownika obiektu,

- Użytkownik budynku zrealizował własnym nakładem modernizację niektórych pomieszczeń, wskazane jest zatem zastosowanie optymalnych rozwiązań ograniczających ingerencję w tych pomieszczeniach budynku do niezbędnego minimum,

- Celem działań inwestycyjnych wynikających z opracowanej przez wykonawcę: dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji na podstawie tej dokumentacji jest osiągnięcie optymalnych efektów w postaci poprawy funkcjonowania/eksploatacji placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci (każda),

  - Informacje i wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

- przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie zawarta umowa w przedmiocie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, na niżej wymienionych warunkach:

- obowiązek uczestnictwa Projektanta w naradach koordynacyjnych przez okres realizacji robót budowlanych, jeśli taka potrzeba wystąpi (do 10 pobytów),

- wynagrodzenie Wykonawcy nadzoru autorskiego  (jednostki projektowania): kwota odpowiadająca do 10% wartości umowy na przygotowanie dokumentacji.