2.3.1. TABELA - ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

2.3.1.1. Zestawienie wykończenia pomieszczeń  - rozbudowa części 1A (rozbudowa szkoły)

PARTER

| Poz. | FUNKCJA POMIESZCZENIA | SUFIT | PODŁOGA | ŚCIANA | DRZWI OKNA | WYPOSAŻENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | SALA ZAJĘĆ 1 | TYP 1 lub TYP 2 | Wykładzina 1 | Malowanie ścian M1 Okładzina 2 Pow. ~12m2 | Drzwi wewnętrzne AL90/200; | Fotel 1 – 1szt. Biurko 1 – 1szt. Kontenerek 1 – 1szt. Ławka szkolna 2 – 9szt. Ławka szkolna 3 – 3szt. Krzesło szkolne 2 -21szt. Regał 1 – 1szt. Tablica biała suchościeralna – 1szt. Szafka dolna, stojąca, blat -1szt. Umywalka podblatowa -1szt Wideodomofon - połączone pomieszczenia: 001, 004,011 i szatnia w części 1b |
|  |  | Wys. min. 3m |  |  |  |  |
| 002 | SALA ZAJĘĆ 2 | TYP 1 lub TYP 2 | Wykładzina 1 | Malowanie ścian M1 Okładzina 2 Pow. ~12m2 | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia | Fotel 1 – 1szt. Biurko 1 – 1szt. Kontenerek 1 – 1szt. Ławka szkolna 2 – 8szt. Krzesło szkolne 2 -16szt. Regał 1 – 3szt. Tablica biała suchościeralna – 1szt. Szafka dolna, stojąca, blat -1szt. Umywalka podblatowa -1szt |
|  |  | Wys. min. 3m |  |  |  |  |
| 003 | POK. WICEDYREKTORA | TYP 1 lub TYP 2 | Wykładzina 4 | Malowanie ścian M1 | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia | Fotel 1 – 1szt. Biurko 3 – 1szt. Kontenerek 1 – 1szt. Regał 2 – 4szt. Krzesło 3 – 1szt. Stół 1 – 1szt. Fotel 2 – 2szt. |
|  |  | Wys. min. 3m |  |  |  |  |
| 004 | POK. PERSONELU | TYP 1 lub TYP 2 | Wykładzina 1 Pod schodami schowek w nim Płytki 2 | Malowanie ścian M1 Płytki 3 do wys. 2,10m, | Drzwi wewnętrzne 90/200; przeszklone z szybą wenecką, Okno z szybą wenecką | Część socjalna Szafki dolne – dł. min. 280cm Szafki górne – dł. min. 240cm Szafki górne zabudowa do sufitu z listwa maskującą max 20cm. Wolna przestrzeń między szafkami 65-85cm Blat – dł. min. 280cm Szafa wbudowana długości około 225cm, głębokości 60 cm, podział w pionie na część ubraniową i gospodarczą, półki, przejście rewizyjne pod schody (wymagania jak dla szafki dolne i górne) Dwie oddzielne komory: -umywalka podblatowa – 1szt. -zlew podblatowy – 1szt. Zmywarka do zabudowy 45 – 1szt. Lodówka podblatowa– 1szt. Płyta indukcyjna, dwa pola– 1szt. Okap – 1szt. Stół 1 – 1szt. Krzesło 3 – 3szt. Wideodomofon - połączone pomieszczenia: 001, 004,011 i szatnia w części 1b |
|  |  | Wys. min. 2,75m |  |  |  |  |
| 005 | POM. PORZADKOWE | TYP 3 | Płytki 2 | Malowanie ścian M1 Płytki 4 do wys. 2,1m | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia | Zlew porządkowy – 1szt. Bateria do zlewu porządkowego – 1szt. Regał 3- 2szt. |
|  |  | Wys. min. 2,75m |  |  |  |  |
| 006 | POK. NAUCZYCIELSKI | TYP 1 lub TYP 2 | Wykładzina 4 | Malowanie ścian M1 Płytki 3 między szafkami w aneksie kuch. | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia | Część socjalna Szafki dolne – dł. min. 200cm Szafki górne – dł. min. 200cm Szafki górne zabudowa do sufitu z listwa maskującą max 20cm. Wolna przestrzeń między szafkami 65-85cm Blat – dł. min. 200cm Dwie oddzielne komory -umywalka podblatowa – 1szt. -zlew podblatowy – 1szt. Zmywarka do zabudowy 60 – 1szt. Lodówka podblatowa– 1szt. Blat do spożywania posiłków we wnęce okiennej z materiału takiego jak blat kuchenny o gł. min. 50cm i dł. min.145cm łatwy do demontażu (aby umyć okno) Fotel 1 – 4szt. Biurko 2 – 2szt. Regał 1 – 4szt. Regał 2 – 4szt. plus plecy z płyty meblowej. Stół 2 – 2szt. Krzesło 3 - 10szt. |
|  |  | Wys. min. 3m |  |  |  |  |
| 007 | WC NPS | TYP 3 | Płytki 1 | Płytki 3 Min. do wys. 2,1m. | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia Drzwi z korytarza zlicowane z okładzina ścienną i w jej kolorze Drzwi wewnętrzne sanitarne 90/200 | Umywalka NPS -1szt. Miska ustępowa dla NPS- 1szt. Deska WC dla NPS -1szt. Stelaż podtynk. do WC -1szt. Zawór do spłukiwania - 1szt. Mieszacz termostatyczny -1szt. Bateria umywalkowa 1szt. Dozownik mydła w płynie 1szt. Szczotka toaletowa - 1szt. Pojemnik na papier toaletowy 1szt. Kosz kabinowy 4,5 litra - 1szt. Podwójny haczyk -1szt. Pod. Moduł: Podajnik i Kosz na ręczniki papierowe - Suszarka do rąk – 1szt. Lustro uchylne -1szt. Poręcz uchylna -1szt. Poręcz kątowa 90° -1szt. |
|  |  | Wys. min. 2,5m |  |  |  |  |
| 008 | SEKRETARIAT | TYP 1 lub TYP 2 | Wykładzina 4 | Malowanie ścian M1 Płytki 3 między szafkami w aneksie kuch | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia Drzwi z korytarza zlicowane z okładzina ścienną i w jej kolorze | Część socjalna Szafki dolne – dł. min. 225cm Szafki górne – dł. min. 225cm Szafki górne zabudowa do sufitu z listwa maskującą max 20cm. Wolna przestrzeń między szafkami 65-85cm Blat – dł. min. 225cm Dwie oddzielne: -umywalka podblatowa – 1szt. -zlew podblatowy – 1szt. Zmywarka do zabudowy 45 – 1szt. Lodówka podblatowa– 1szt. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCE Istniejąca ladę recepcyjną dostosować do nowych wymiarów pomieszczenia |
|  |  | Wys. min. 3m |  |  |  |  |
| 009 | POK. DYREKTORA | TYP 1 lub TYP 2 | Wykładzina 4 | Malowanie ścian M1 Okładzina 2 Pow. ~12m2 | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia | WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCE |
|  |  | Wys. min. 3m |  |  |  |  |
| 010 | HOL | TYP 1 lub TYP 2 | Wykładzina 1 | Okładzina 1 do sufitu Okładzina 2 Pow. ~19m2 Okładzina 3 Wym. min. 2,90x6m | Drzwi wewnętrzne 200/230; przeszklone, aluminiowe Drzwi wyposażone w elektrotrzymacze PPOŻ | Balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej Poręcze przyścienne z tworzywa pełniące również funkcje odbojów. Siedzisko długości min. 2,5m, |
|  |  | Wys. min. 3m |  |  |  |  |
| 011 | PRZEDSIONEK | TYP 1 lub TYP 2 | Płytki 1 | Okładzina 1 do sufitu Okładzina 3 Wym. min. 2,90x2,8m | Ściana przeszklona na połączeniu z Holem w tym Drzwi wewnętrzne 200/200; przeszklone, aluminiowe | Siedzisko długości min. 2,5m, Wideodomofon - połączone pomieszczenia: 001, 004,011 i szatnia w części 1b |
|  |  | Wys. min. 3m |  |  |  |  |
| 012 | SCHODY | - | Wykładzina 3 | Okładzina 1 do sufitu | 2x Drzwi wewnętrzne 200/200; przeszklone, aluminiowe 2x Drzwi wyposażone w elektrotrzymacze PPOŻ | -Winda Balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej Poręcze przyścienne z tworzywa pełniące również funkcje odbojów |
| 013 | STREFA ŁĄCZNIKA | TYP 1 | Wykładzina 1 | Okładzina 1 do sufitu | Drzwi zewnętrzne Dz120 Drzwi wewnętrzne D90 - drzwi do wykonania w pierwszym etapie prac | Wycieraczka systemowa wewnętrzna, równo z posadzką min 80x200 |

| 014 | PRZEDSIONEK - w części 1b | TYP 1 | Wykładzina 1 | Okładzina 1 do sufitu | Drzwi zewnętrzne Dz120 Drzwi wewnętrzne D90 - drzwi do wykonania w pierwszym etapie prac |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PIĘTRO

| Poz. | FUNKCJA POMIESZCZENIA | SUFIT | PODŁOGA | ŚCIANA | DRZWI WYMAG. | WYPOSAŻENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SALA ZAJĘĆ 3 | TYP 2 | Wykładzina 1 Wykładzina 2 | Malowanie ścian M1 Okładzina 2 Pow. ~15m2 | Drzwi wewnętrzne AL90/200, 4x Świetlik | Fotel 1 – 1szt. Biurko 1 – 1szt. Kontenerek 1 – 1szt. Ławka szkolna 1 – 12szt. Krzesło szkolne 1 -24szt. Regał 1 – 3szt. Tablica biała suchościeralna – 1szt. Szafka dolna, stojąca, blat -1szt. Umywalka podblatowa -1szt |
|  |  | Wys. max 5m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | SALA ZAJĘĆ 4 | TYP 2 | Wykładzina 1 Wykładzina 2 | Okładzina 1 | Drzwi zewnętrzne Dz120 | Fotel 1 – 1szt. Biurko 1 – 1szt. Kontenerek 1 – 1szt. Ławka szkolna 1 – 12szt. Krzesło szkolne 1 -24szt. Regał 1 – 3szt. Tablica biała suchościeralna – 1szt. Szafka dolna, stojąca, blat -1szt. Umywalka podblatowa -1szt |
|  |  | Wys. max 5m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | Przejście na strych 1b |  | W Przejściu na strych 1b Położyć wykładzinę 1 o pow. ~45m2 | W Przejściu na strych 1b Wykonanie obudowy g-k i ma M1 | Drzwi EI30 wewnętrzne 90/200; Drzwi rewizyjne na strych | - stopnie techniczne stalowe na strych 1b (wys. 1,2m) - drzwi rewizyjne na strych ~90x200 (wykorzystanie istniejącego otworu.) -podłoga techniczna na Strychu 1b 100m2 -wymiana wełny w części 1b ~330m2 (ocieplenie stropu) |
|  | WC M | TYP 3 | Płytki 1 | Płytki 3 Min. do wys. 2,1m. | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia Drzwi z korytarza zlicowane z okładzina ścienną i w jej kolorze Drzwi wewnętrzne sanitarne 90/200, | Umywalka - 2szt.Obudowa pod umywalkę - dł. min. 255cm Miska ustępowa- 2szt. Miska ustępowa dla dzieci – 1szt. Deska WC -3szt. Stelaż podtynk. do WC -3szt. Zawór do spłukiwania - 3szt. Mieszacz termostatyczny -1szt. Bateria umywalkowa 2szt. Dozownik mydła w płynie 2szt. Szczotka toaletowa - 3szt. Pojemnik na papier toaletowy 3szt. Kosz kabinowy 4,5 litra - 3szt. Podwójny haczyk -3szt. Pod. Moduł: Podajnik i Kosz na ręczniki papierowe - Suszarka do rąk – 1szt. Lustro wklejane dł. min. 255cm Kabina WC – 3szt. |
|  |  | Wys. ~2,75m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | WC NPS | TYP 3 | Płytki 1 | Płytki 3 Min. do wys. 2,1m. | Drzwi wewnętrzne sanitarne 90/200 Drzwi z korytarza zlicowane z okładzina ścienną i w jej kolorze | Umywalka NPS -1szt. Miska ustępowa dla NPS- 1szt. Deska WC dla NPS -1szt. Stelaż podtynk. do WC -1szt. Zawór do spłukiwania - 1szt. Bateria umywalkowa 1szt. Dozownik mydła w płynie 1szt. Szczotka toaletowa - 1szt. Pojemnik na papier toaletowy 1szt. Kosz kabinowy 4,5 litra - 1szt. Podwójny haczyk -1szt. Pod. Moduł: Podajnik i Kosz na ręczniki papierowe - Suszarka do rąk – 1szt. Lustro uchylne -1szt. Poręcz uchylna -1szt. Poręcz kątowa 90° -1szt. |
|  |  | Wys. ~2,75m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | WC D | TYP 3 | Płytki 1 | Płytki 3 Min. do wys. 2,1m. | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia Drzwi z korytarza zlicowane z okładzina ścienną i w jej kolorze Drzwi wewnętrzne sanitarne 90/200, | Umywalka - 2szt. Obudowa pod umywalkę - dł. min. 255cm Miska ustępowa- 2szt. Miska ustępowa dla dzieci – 1szt. Deska WC -3szt. Stelaż podtynk. do WC -3szt. Zawór do spłukiwania - 3szt. Bateria umywalkowa 2szt. Dozownik mydła w płynie 2szt. Szczotka toaletowa - 3szt. Pojemnik na papier toaletowy 3szt. Kosz kabinowy 4,5 litra - 3szt. Podwójny haczyk -3szt. Pod. Moduł: Podajnik i Kosz na ręczniki papierowe - Suszarka do rąk – 1szt. Lustro wklejane dł. min. 255cm Kabina WC – 3szt. |
|  |  | Wys. ~2,75m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | POK. PSYCHOLOGA | TYP 2 | Wykładzina 4 | Malowanie ścian M1 | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia | Fotel 1 – 1szt. Biurko 3 – 1szt. Kontenerek 1 – 1szt. Regał 2 – 2szt. Krzesło 3 – 1szt. Stół 1 – 1szt. Fotel 2 – 2szt. |
|  |  | Wys. ~3,5m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | SALA ZAJĘĆ 5 | TYP 2 | Wykładzina 1 | Malowanie ścian M1 Okładzina 2 Pow. ~15m2 | Drzwi wewnętrzne AL90/200, | Fotel 1 – 1szt. Biurko 1 – 1szt. Kontenerek 1 – 1szt. Ławka szkolna 1 – 12szt. Krzesło szkolne 1 -24szt. Regał 1 – 3szt. Tablica – 1szt. Szafka dolna, stojąca, blat -1szt. Umywalka podblatowa -1szt |
|  |  | Wys. ~3,5m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | SALA ZAJĘĆ 6 | TYP 2 | Wykładzina 1 | Malowanie ścian M1 Okładzina 2 Pow. ~15m2 | Drzwi wewnętrzne AL90/200, | Fotel 1 – 1szt. Biurko 1 – 1szt. Kontenerek 1 – 1szt. Ławka szkolna 1 – 12szt. Krzesło szkolne 1 -24szt. Regał 1 – 3szt. Tablica – 1szt. Szafka dolna, stojąca, blat -1szt. Umywalka podblatowa -1szt |
|  |  | Wys. ~3,5m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | POK. PEDAGOGA | TYP 2 | Wykładzina 4 | Malowanie ścian M1 | Drzwi wewnętrzne 90/200, bez przeszklenia | Fotel 1 – 1szt. Biurko 3 – 1szt. Kontenerek 1 – 1szt. Regał 2 – 2szt. Krzesło 3 – 1szt. Stół 2 – 1szt. Fotel 2 – 6szt. Szafka dolna, stojąca, blat -1szt. Umywalka podblatowa -1szt |
|  |  | Wys. ~3,5m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | KORYTARZ | TYP 2 | Wykładzina 1 | Okładzina 1 do sufitu Okładzina 2 Pow. ~35m2 Okładzina 3 Wym. min. ~3,40x3,7m | , | Balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej Poręcze przyścienne z tworzywa pełniące również funkcje odbojów. Siedzisko długości min. 2,5m, |
|  |  | Wys. ~3,5m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | SCHODY | TYP 2 | Wykładzina 3 | Okładzina 1 do sufitu | Wyłaz na dach Oddymianie klatki schodowej | Balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej Poręcze przyś cienne z tworzywa pełniące również funkcje odbojów Wycieraczka 120x200 |
|  |  | Wys. ~3,5m z obniżeniem |  |  |  |  |
|  | Strych 1a – przestrzeń nieużytkowa Podesyt do inspekcji przestrzeni poddasza | Obudowa płytą GK +malowanie | Wykładzina techniczna | - | - | Wyłaz na strych ze schodami Miejsce lokalizacji urządzeń technicznych. |

Uwaga

Na piętrze na całej powierzchni ma być wykonany sufit z płyty gk o odporności ogniowej EI30, ponadto należy wykonać sufit w poziome wg wytycznych z tabeli.

2.3.1.2 Zestawienie wykończenia pomieszczeń – rozbudowa części 3 (mag. Sali gimnastycznej)

MAGAZYN SALI GIMNASTYCZNEJ

| Poz. | FUNKCJA POMIESZCZENIA | SUFIT | PODŁOGA | ŚCIANA | DRZWI/ OKNA | WYPOSAŻENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-1 | PRZEDSIONEK | TYP 1 | Płytki 1 | Okładzina 1 do sufitu |  | Wycieraczka systemowa wewnętrzna, równo z posadzką 120x200 |
| M-2a | MAGAZYN | TYP 1 | Płytki 1 | Okładzina 1 do sufitu | Drzwi wewnętrzne 120/200; | Schody wewnętrzne stalowe techniczne z pochwytem obustronnym i balustradą. Na antresoli balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| M-2b | ANTRESOLA | TYP 1 | Płytki 2 | Okładzina 1 do sufitu |  | Regał 3- 18szt. |