Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: ADM.251.15.2022

# Opis przedmiotu zamówienia

Stoły konferencyjne do pokoju numer 10:

- Stoły konferencyjne:

Stół:  długość 2,60 m  x szerokość 1,00 m x wysokość od 73 cm do 76 cm – 1 sztuka

Stół:  długość 2,00 m  x szerokość 1,00 m x wysokość od 73 cm do 76 cm – 1 sztuka

Kolor płyty laminowanej – Klon Jersey R 27034 NW – Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego.

Kolor stelażu - Czarny

Blat stołów wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o klasie higieniczności E1, o grubości od 25 mm do 37 mm. Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty laminowanej.

Stelaż metalowy w całości lakierowany/malowany proszkowo w kolorze czarnym. Stelaż musi zapewniać stabilność mebla i być dostosowany do grubości płyty melaminowanej jaka zostanie zastosowana.

Noga w stelażu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym minimum 50x50 mm lub przekroju prostokątnym minimum 70x30 mm. Maksymalne obciążenie na stół około 120kg.

Zamawiający sugeruje by widoczne nogi były schowane pod blat około 10 cm, natomiast w przypadku braku możliwości wykonania stołów w sugerowanej technologii rozważy dopuszczenie innego rozwiązania technologicznego po otrzymaniu projektu/wizualizacji.

- Zamawiający wezwie oferenta który złożył najtańszą ofertę do przygotowania w terminie 3 dni roboczych bezpłatnej i bezzwrotnej wizualizacji przedmiotu zamówienia do zapoznania się przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu projektu nastąpi zawarcie umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wykona całość zamówienia w terminie maksymalnie do dnia 22.12.2022r.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji.