OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usługi związane z obsługą serwisową oraz wzorcowaniem analizatorów wydechu typu: AlcoQuant 6020/6020 Plus”

Obsługa serwisowa i wzorcowanie analizatorów wydechu typu: AlcoQuant 6020/6020 Plus (ilość urządzeń- 17 szt.)

Umowa na 12 miesięcy.

| L.p. | Nazwa | Szacunkowa ilość usług |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja, wzorcowanie analizatora wydechu AlcoQuant 6020/6020 Plus | 40 |
| Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w ofercie cenowej za cenę razem brutto wraz z ubezpieczeniem oraz odbiorem i dostawą urządzenia. |

- Oferowany okres gwarancji na bezbłędną pracę analizatora wydechu  po uzyskaniu wzorcowania – minimum 6 miesięcy.

#### Oferowany okres gwarancji na części zamienne – minimum 6 miesięcy.

- Czas realizacji usługi wraz ze wzorcowaniem od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu – maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

- Wzorcowanie zostanie potwierdzone wydaniem świadectwa wzorcowania przez organy administracji miar albo akredytowane laboratoria wzorcujące. Przedmiotowe świadectwo musi zawierać co najmniej wyniki wzorcowania wraz z odchyleniami, informację o zachowaniu spójności pomiarowej i zastosowanych wzorcach oraz zalecany termin kolejnego wzorcowania. Laboratoria takie muszą posiadać certyfikat akredytacji wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał wzorcowania w co najmniej dwóch punktach pomiarowych: 0,10mg/l oraz 0,25mg/l, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji. Częstotliwość wzorcowania co 6 miesięcy.

- Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na fabrycznie nowe.

- W przypadku awarii urządzenia w trakcie gwarancji, dostawa sprzętu oraz zwrot po dokonanej naprawie odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdego urządzenia podlegającego usłudze serwisowej wystawił protokół serwisowy zawierający niżej wymienione informacje:

- Data przyjęcia do serwisu;

- Nazwa urządzenia oraz nr fabryczny urządzenia;

- Użytkownik/zgłaszający;

- Opis czynności serwisowych;

- Wykaz wymienionych części;

- Data następnego wzorcowania;

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia wykonania naprawy w razie nie zaakceptowania kalkulacji cenowej naprawy, przedłożonej przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od naprawy urządzenia kontrolno-pomiarowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z Protokołem Oceny Stanu Technicznego do Zamawiającego, oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu.

- Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie przez Zamawiającego kalkulacji cenowej naprawy.

- Gwarancji nie podlega awaria sprzętu spowodowana z winy użytkownika bądź uszkodzenie/zużycie podzespołów, które wcześniej nie były objęte naprawą.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji i napraw zgodnie z wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń.

- Zamawiający będzie zlecał usługi będące przedmiotem umowy sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

- Zobowiązanie się do świadczenia usługi na bieżąco przez 12 miesięcy od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania ceny brutto razem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów transportu wraz z ubezpieczeniem urządzeń z magazynu wyznaczonego przez Zamawiającego do serwisu i z powrotem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia przedmiotu umowy, w przypadku ograniczenia finansowego Zamawiającego, niezależnego od Zamawiającego.

- Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika Wykonawca wystawi pisemną opinię i prześle ją wraz z wstępną kalkulacją cenową. Nie przesłanie kalkulacji może skutkować odmową zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną naprawę.

- Przewidywana ilość usług jest ilością szacunkową. Jednak minimalny zakres zamówienia zrealizowany przez Zamawiającego będzie nie mniejszy niż 30% ilości usług zawartych w umowie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu określonego w pkt. 3 
w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu 
i jego wysokości.

  - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.