OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | OBIEKT | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budynek Dydaktyczny AWF ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław | Centrala wentylacyjna CKV4-P-O-O - wydatek 1000-2500 m3/h |
|  |  | Regulator JOHNSON CONTROLS S.C. 9100 |
|  |  | Węzeł c.o. z rozdziałem na centralę wentylacyjną i centralne ogrzewanie |
| 2. | Hala Sportowa AWF ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław | Centrala wentylacyjna CV2-P(50)-51/5//S73H-H+PE+R - wydatek 5100 m3 |
|  |  | Centrala wentylacyjna CV1-P(25)-20/4.0//S11H/S3.4/S6.2/S9.1+PE+R – wydatek 1960 m3/h |
|  |  | Centrala CV3-P(50)-51/5//S1.1H/S3.4/S6.2/S9.1+PE+R - wydatek 5100 m3/h |
|  |  | Regulatory JOHNSON CONTROLS 9100 |
| 3. | Wielofunkcyjna Hala Sportowa al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław | Centrala wentylacyjna CV8P(45)-195/12.0//S5.3s/S2.11/S3.1V+PE+R – wydatek 19500 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjna CV8L(45)-195/12.0//S7.1sH/S9.4s/S5.3s+PE+R – wydatek 19500 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjna CV9P(45)-230/8.0//S5.3//S9.3s/S2.11/S3.1V+PE+R – wydatek 23000 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjna CV9L(45)-230/8.0//S7.3sH//S5.3s+PE+R - wydatek 23000 m3/h |
|  |  | Regulatory JOHNSON CONTROLS METASYS DX-9100-8154 L 9924 |
|  |  | Węzeł cieplny – trzy wymienniki c.w.u., cztery obiegi c.o., dwa obiegi na centrale wentylacyjne |
|  |  | Regulator LANDIS GYR SIGMA GYR RVP 97 |
| 4. | Specjalistyczna Hala Sportów Walki al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław | Centrala wentylacyjna CV-A 1-L/OH-1354B/7-7/7-7 - wydatek 2400 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjna CV-A 5-P/OH-1354B/7-7/7-7 - wydatek 13100 m3/h |
|  |  | Węzeł cieplny – wymiennik c.w.u., dwa obiegi c.o., dwa obiegi na centrale wentylacyjne |
|  |  | Regulator LANDIS GYR |
| 5. | Pawilon Dydaktyczny P-3 al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław | Centrala ogrzewcza COV-2 |
|  |  | Centrala podwieszana CPV1-P-7/3//S1.1/S3.0/S6.2+PE – wydatek 700 m3/h |
|  |  | Centrala podwieszana CPV1-P-20/2.9//S1.1/S3.0/S6.2+PE - wydatek 2000 m3/h – 2 szt. |
|  |  | Centrala podwieszana CPV2-L38/3//S1/S3.0/S6.2+PE - wydatek 3800 m3/h |
|  |  | Programatory cyfrowe METRON – 5 szt. |
| 6. | Pawilon Dydaktyczny P-2 al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław | Wentylator FK-60 |
|  |  | Wentylator FKn 50 II |
|  |  | Węzeł cieplny – dwa obiegi c.o., jeden obieg na wentylację |
| 7. | Łącznik między Pawilonami P-1 i P-2 al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław | Węzeł cieplny – 6 obiegów, 2 wymienniki c.w.u. (480 l), regulatory DANFOSS ECL 9370 (1 szt.) i ECL 9600 (2 szt.) |
| 8. | Biblioteka AWF al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław | Węzeł cieplny – trzy obiegi c.o., regulator DANFOSS ECL 9300 |
| 9. | Hala Tenisowa al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław | Agregat grzewczo-wentylacyjny firmy VBW Clima Engineering typ TGW-1 |
| 10. | Pawilon Dydaktyczny P-4 al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna C-P Clima-Produkt Sp. z o.o. - wydatek 10000 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna C-P Clima-Produkt Sp. z o.o. - wydatek 5732 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna C-P Clima-Produkt Sp. z o.o. - wydatek 3500 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna C-P Clima-Produkt Sp. z o.o. - wydatek 3500 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna C-P Clima-Produkt Sp. z o.o. - wydatek 4500 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna C-P Clima-Produkt Sp. z o.o. - wydatek 4500 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna C-P Clima-Produkt Sp. z o.o. -wydatek 10000 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna C-P Clima-Produkt Sp. z o.o. - wydatek 2205 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna C-P Clima-Produkt Sp. z o.o. - wydatek 2205 m3/h |
|  |  | Agregat wody lodowej CWC ENERSAVE E 2290 ZC ME Moc 108,8 kW firmy Termocold Costruzioni |
|  |  | Węzeł cieplny – wymiennik c.w.u. szt.2, dwa obiegi c.o., dwa obieg na wentylację |
|  |  | Regulator Firmy VIESSMANN |
| 11. | Kryta Pływalnia al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna DANX 12/24 + 2xMT100 Dantherm - wydatek 24 300 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna 15.05IVBV GEA-Klimatyzacja - wydatek 2795 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna 20.15IVBV GEA-Klimatyzacja - wydatek 11410 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna 10.05IVBV GEA-Klimatyzacja - wydatek 2000 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna 15.06IVBV GEA-Klimatyzacja - wydatek 4000 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna 15.05IVBV GEA-Klimatyzacja - wydatek 3020 m3/h |
|  |  | Węzeł cieplny – wymiennik c.w.u. szt.2, dwa obiegi c.o., obieg na wentylację, obieg na cieplo technologiczne |
|  |  | Regulator Xenta firmy TAG |
| 12. | Pawilon Dydaktyczny P-5 ul. A. Mickiewicza 58 51-684 Wrocław | Centrala wentylacyjna Golem-D-3-S-P Clima-Produkt - wydatek 7500 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjna Golem-G-2-S-P Clima-Produkt - wydatek 3250 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjna Golem-G-6-S-P-s Clima-Produkt - wydatek 15500 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjna Golem-G2-S-P Clima-Produkt - wydatek 4000 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjna Golem-G2-S-L Clima-Produkt - wydatek 3600 m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjna Golem-G2/1-S-P Clima-Produkt - wydatek 3900m3/h |
|  |  | Centrala wentylacyjna Golem-G-1-S-L Clima-Produkt - wydatek 3200 m3/h |
|  |  | Węzeł cieplny - wymiennik c.w.u.szt.2, obieg c.o., obieg na wentylację |
| 13. | Stadion Lekkoatletyczny al. I. J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław | Kocioł FERROLI, moc – 28 kW, automatyka – HS 2102, olejowy |
| 14. | Budynek WOSS al. I. J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław | Kocioł BUDERUS G524L, moc – 450 kW, automatyka – HS 3220, gazowy |
| 15. | Kotłownia przy DS „SPARTAKUS” ul. A. Mickiewicza 98 51-684 Wrocław | Kocioł VIESSMANN, Vitoplex 300, moc – 1750 kW, automatyka– VISSMANN, gazowy |
|  |  | Kocioł VIESSMANN, Vitoplex 300, moc – 1400 kW, automatyka – VISSMANN, gazowy |
|  |  | Kocioł VIESSMANN, Vitoplex 300, moc – 1900 kW, automatyka – VISSMANN, gazowy |
| 16. | Rektorat AWF ul. Banacha 11 51-617 Wrocław | Kocioł BUDERUS G324L, moc – 116 kW, automatyka – HS 4201 FM, gazowy |
| 17. | Budynek Hali Sportowej ul. Witelona 25a 51-617 Wrocław | Kocioł BUDERUS G515, moc – 510 kW, automatyka – HS 3302, gazowy |
|  |  | Kocioł BUDERUS G515, moc – 510 kW, automatyka – HS 3302, gazowy |
| 18. | Budynek Dydaktyczny ul. Rzeźbiarska 4 51-629 Wrocław | Kocioł BUDERUS G405, moc – 230 kW, automatyka – HS 3320, olejowy |
|  |  | Kocioł BUDERUS LOGAMAX plus GB 192-50i , moc – 50 kW, gazowy |
| 19. | Budynek Hali Tenisowej al. I. J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław | Kocioł VISSMANN, VITOGAS, moc –144 kW, automatyka - VITOTRONIK 300 , gazowy |
| 20. | Pawilon Dydaktyczny P-5 ul. A. Mickiewicza 58 51-684 Wrocław | Kocioł DE DIETRICH GT 430-8, moc –310 kW, automatyka – De Dietrich , olejowy |
|  |  | Kocioł DE DIETRICH GT 430-8, moc –310 kW, automatyka – De Dietrich , olejowy |

Szczegółowy zakres czynności dotyczący przedmiotu Zamówienia dla:

I.	Układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

- okresowe sprawdzanie, czyszczenie i ewentualna wymiana filtrów powietrza,

- okresowe sprawdzanie i czyszczenie nagrzewnic i chłodnic,

- okresowe sprawdzanie zużycia łożysk i pasków klinowych (sprawdzanie naciągu pasków klinowych),

- przegląd konstrukcyjnych zamocowań elementów centrali,

- sprawdzanie połączeń elastycznych przewodów wentylacyjnych przy centralach wentylacyjnych,

- okresowe sprawdzanie nastawy termostatu przeciwzamrożeniowego przy nagrzewnicy,

- sprawdzanie działania przepustnicy,

- sprawdzanie stanu amortyzatorów przy wentylatorach,

- sprawdzanie działania presostatów różnicowych przy wentylatorach,

- czyszczenie anemostatów nawiewnych i wywiewnych,

- czyszczenie czerpni powietrza,

- okresowe sprawdzanie stanu technicznego silników (sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji 
oraz natężenia prądu pobieranego przez silnik),

- konserwacja układów sterowania automatyki oraz sprawdzanie ich właściwego działania i regulacja,

- sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji wszystkich urządzeń instalacji elektrycznych przynależnych do układów wentylacyjnych,

- sprawdzanie działania lampek sygnalizacyjnych przy szafach sterowniczych,

- sprawdzanie prawidłowości pracy i czystości wirnika,

- sprawdzanie działania i konserwacja urządzeń chłodniczych.

II.	Węzłów cieplnych:

- czyszczenie filtro-odmulników,

- czyszczenie filtrów osadnikowych skośnych,

- konserwacja pomp obiegowych c.o. i cyrkulacyjnych c.w.u.,

- sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji pomp oraz innych urządzeń elektrycznych,

- konserwacja zaworów mieszających,

- konserwacja zaworów odcinających,

- sprawdzanie działania manometrów,

- sprawdzanie szczelności instalacji,

- odpowietrzanie instalacji c.o.,

- kontrola parametrów, sprawdzanie i konserwacja automatyki węzłów cieplnych.

III.	Kotłowni gazowych i olejowych:

- pełny zakres eksploatacyjny w zakresie automatyki,

- wykonywanie testów spalin,

- pomiary ciśnienia przyłączonego gazu,

- pomiary ciśnienia oleju,

- kontrola szczelności instalacji i ścieżki gazowej,

- sprawdzanie szczelności trasy olejowej,

- sprawdzanie i czyszczenie filtra oleju,

- czyszczenie kotłów i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,

- czyszczenie i regulacja palników,

- sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie parametrów temperatury i ciśnienia urządzeń kotłowni,

- sprawdzenie działania tablicy sterującej wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej,

- sprawowanie stałego serwisu i nadzoru nad prawidłowością działania aktywnego systemu bezpieczeństwa w kotłowniach, w których systemy 
te występują,

- sprawowanie serwisu eksploatacyjnego nad stacjami uzdatniania wody w kotłowniach, w których takie stacje występują,

- pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska,

- wykonywanie okresowych badań i pomiarów wymaganych przepisami 
(w tym pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji silników, pomp, oraz innych urządzeń elektrycznych),

- programowanie parametrów kotłowni, w uzgodnieniu z Zamawiającym, celem zapewnienia normatywnego ogrzewania,

- bieżąca kontrola, obsługa i konserwacja urządzeń stanowiących elementy kotłowni,

- bieżąca kontrola, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznej kotłowni wraz z szafami sterującymi automatyki,

- czyszczenie filtro-odmulników i filtrów siatkowych wraz z ich myciem i wymianą,

- utrzymywanie porządku w pomieszczeniach kotłowni,

- sprawdzenie gotowości i uruchomienie kotłowni przed sezonem grzewczym,

- sprawdzenie kotłowni i wyłączenie jej dla potrzeb c.o. po sezonie grzewczym,

- całodobowa dyspozycyjność serwisu,

- wpisywanie czynności serwisowych i remontowych do książki pracy kotła,

- stosowanie przepisów instrukcji obsługi kotłów gazowych i olejowych,

- prowadzenie obsługi kotłowni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż,

- uzyskanie potwierdzenia wykonywanych czynności przez Zamawiającego,

- uczestnictwo w przeglądach i odbiorach urządzeń dokonywanych przez UDT.

- UDT.

## Ponad ww. czynności Wykonawca będzie zobowiązany do:

  - Wymiany części zamiennych i podzespołów urządzeń będących pod nadzorem Wykonawcy.

  - Usuwania nieprzewidzianych awarii urządzeń i instalacji kotłowych w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Uwaga! Niezbędne części zamienne i podzespoły (dotyczy to pkt.  1) i 2)) dostarczać będzie Wykonawca na koszt Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu kalkulacji cen.

  - Całodobowego, pełnego serwis eksploatacyjnego. Natomiast częstotliwość przeglądów, kontroli powinna być zgodna z wymogami producenta urządzeń, oraz stopnia wyeksploatowania danych podzespołów, części itp.