Załącznik nr 6  do SWZ

składany wraz z ofertą

Dostawa ładowarki kołowej, przegubowej, czołowej

| Nazwa producenta: | …………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Model/typ ładowarki: | ………………………………………………………….. |
| Rok produkcji pojazdu: | …………………………………………………………. |
| L.p. | Parametry przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego: | Odpowiedź Wykonawcy: |
| 1 | Ładowarka kołowa, przegubowa, czołowa | Tak/Nie |
| 2 | Rok produkcji nie starsza niż 2023, fabrycznie nowa | Tak/Nie |
| 3 | Moc znamionowa wg ISO 9249: silnik wysokoprężny, minimum 185 kM | Tak/Nie |
| 4 | Silnik spełniający normy EU STAGE V | Tak/Nie |
| 5 | Masa całkowita ładowarki: maksimum: 21000 kg | Tak/Nie |
| 6 | Masa robocza ładowarki: minimum: 14500 kg | Tak/Nie |
| 7 | Promień zawracania: maksimum 7 m | Tak/Nie |
| 8 | Blokada uruchomienia silnika przy włączonym biegu | Tak/Nie |
| 9 | Całkowicie automatyczna zmiana biegów | Tak/Nie |
| 10 | Funkcja rozłączająca napęd | Tak/Nie |
| 11 | Hamulec postojowy, elektrohydrauliczny | Tak/Nie |
| 12 | Mosty napędowe konwencjonalne, przedni z blokadą mechanizmu różnicowego | Tak/Nie |
| 13 | Dwuobwodowy układ hamulcowy | Tak/Nie |
| 14 | Opóźnienie wyłączenia silnika | Tak/Nie |
| 15 | Rozłącznik akumulatora | Tak/Nie |
| 16 | Elektryczna grzałka bloku silnika 230V | Tak/Nie |
| 17 | Filtr siatkowy wlewu paliwa | Tak/Nie |
| 18 | Elektryczny podgrzewacz paliwa | Tak/Nie |
| 19 | Rewers wentylatora chłodnicy | Tak/Nie |
| 20 | Długi wysięgnik, umożliwiający załadunek urządzeń z krawędzią górną na poziomie powyżej 4200 mm licząc od posadzki | Tak/Nie |
| 21 | Łyżka o pojemności minimum 3,0 m3, z listwą prostą przykręcaną. Łyżka musi mieć funkcję wysokiego wysypu. | Tak/Nie |
| 22 | Waga ładowarkowa z monitorem w kabinie umożliwiającą pomiary pojedyncze oraz sumowanie pomiarów. Nie musi mieć legalizacji | Tak/Nie |
| 23 | System amortyzacji wysięgnika | Tak/Nie |
| 24 | Szybkozłącze kompatybilne do osprzętu posiadanego obecnie przez Zamawiającego – sterowane z kabiny operatora: obrotowe – z przechyłem, blokowanie osprzętu – sworznie uruchamiane hydraulicznie – sterowanie hydrauliczne (posiadany osprzęt VOLVO). | Tak/Nie |
| 25 | Zaczep tylny | Tak/Nie |
| 26 | Opony 23,5 R25, L5; odporne na: przebicia, ścieranie, olejoodporne, tłuszczoodporne | Tak/Nie |
| 27 | Wewnętrzne osłony felg kół | Tak/Nie |
| 28 | Błotniki przednie i tylne pełne dostosowane do opon jw., wykonane z tworzywa sztucznego, | Tak/Nie |
| 29 | Sterowanie hydrauliką - Joystick lub dźwigniowy zawór sterujący | Tak/Nie |
| 30 | Funkcja zablokowania przepływu obwodu 3 funkcji hydraulicznej z wyłącznikiem | Tak/Nie |
| 31 | Sterowanie 3 i 4 sekcją hydrauliki za pomocą dźwigni lub joysticka | Tak/Nie |
| 32 | Centralny układ smarowania: z możliwością regulacji poziomów smarowania w poszczególnych punktach smarnych, wskazujący komunikaty o awarii prawidłowego smarowania w poszczególnych punktach smarnych, układ centralnego smarowania dla długiego wysięgnika wykonany ze stali kwasoodpornej osłony punktów smarnych z przodu maszyny, | Tak/Nie |
| 33 | Osłony przewodów zasilania siłownika głównego | Tak/Nie |
| 34 | Płyty osłonowe boczne tylnej ramy | Tak/Nie |
| 35 | Osłona dolna ramy przedniej | Tak/Nie |
| 36 | Osłona wzmocniona górna ramy przedniej | Tak/Nie |
| 37 | Osłona środkowa za przegubem i płyty osłonowe boczne tylnej ramy | Tak/Nie |
| 38 | Pokrywy przygotowane do zamykania na kłódkę: pokrywa silnika zbiornika paliwa | Tak/Nie |
| 39 | Stopnie wejściowe po lewej stronie kabiny | Tak/Nie |
| 40 | Przesuwna szyba po prawej stronie kabiny | Tak/Nie |
| 41 | Automatyczna klimatyzacja kabiny operatora | Tak/Nie |
| 42 | Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją, z podgrzewaniem, wysokie oparcie tylne, | Tak/Nie |
| 43 | Kamera do obserwacji wstecznej z kolorowym wyświetlaczem, | Tak/Nie |
| 44 | Monitorowanie i rejestracja danych maszyny | Tak/Nie |
| 45 | Układ monitorowania maszyny za pomocą GSM/GPS – parametry użytkowe maszyny, zużycie paliwa, itp. Umożliwiony bezpłatny odczyt danych online przez Zamawiającego przez 72 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego | Tak/Nie |
| 46 | Ostrzeżenia i wyświetlane komunikaty: temperatura płynu chłodzącego silnik uruchomiony hamulec postojowy ładowanie układu hamulcowego | Tak/Nie |
| 47 | Ostrzeżenia o niskim poziomie płynów eksploatacyjnych: poziom paliwa poziom płynu chłodzącego silnik | Tak/Nie |
| 48 | Redukcja momentu obrotowego silnika lub sygnalizacja kontrolkami w przypadku wskazania niesprawności: wysoka temperatura płynu chłodzącego silnik niskie ciśnienie oleju silnikowego wysoka temperatura płynu chłodzącego silnik wysoka temperatura powietrza doładowania | Tak/Nie |
| 49 | Kabina operatora wyciszona zgodnie z obowiązującymi normami | Tak/Nie |
| 50 | Oznakowania poziomu hałasu wg standardu EU | Tak/Nie |
| 51 | Oznakowanie maszyny i certyfikat CE | Tak/Nie |
| 52 | Podłokietnik fotela operatora | Tak/Nie |
| 53 | Regulowana kolumna kierownicy | Tak/Nie |
| 54 | Uchwyt – „gałka” na kierownicy ułatwiający kierowanie maszyną | Tak/Nie |
| 55 | Układ awaryjnego kierowania maszyną, | Tak/Nie |
| 56 | Wyłącznik bezpieczeństwa zasilania w kabinie, | Tak/Nie |
| 57 | Radioodtwarzacz Bluetooth / USB | Tak/Nie |
| 58 | Instalacja i miejsce do montażu radioodtwarzacza z przetwornicą 12V, anteną i głośnikami | Tak/Nie |
| 59 | Instalacja 24V dla osprzętu dodatkowego + 2 gniazda w kabinie | Tak/Nie |
| 60 | Zestaw świateł zewnętrznych: przód: główne ledowe z osłonami – min. 2 szt. wzmocniona siła świecenia i robocze ledowe punktowe pod dachem kabiny – min. 4 szt., postojowe, tył: główne ledowe – min. 2 szt. i robocze ledowe punktowe pod dachem kabiny – min. 4 szt., zespolone światła hamowania i światła pozycyjne, światła kierunkowskazów z funkcją świateł awaryjnych, osłony wzmocnione tylnych świateł głównych umieszczonych w przeciwwadze, pomarańczowe światło ostrzegawcze – „kogut” LED, umieszczone przy dachu kabiny, uchylne za kabinę operatora, | Tak/Nie |
| 61 | Sygnał cofania – tzw., „biały dźwięk”, | Tak/Nie |
| 62 | Dwa lusterka wewnętrzne | Tak/Nie |
| 63 | Dwa lusterka zewnętrzne - podgrzewane | Tak/Nie |
| 64 | Wycieraczki przód i tył | Tak/Nie |
| 65 | Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia, powłoka lakiernicza maszyny, | Tak/Nie |
| 66 | Częstotliwość przeglądów technicznych – serwisowych minimum co 500 mtg | Tak/Nie |
| 67 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – czas reakcji – przyjazdu do siedziby Zamawiającego - do 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki / awarii, przeglądu serwisowego | Tak/Nie |
| 68 | Usunięcie usterki / awarii w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym: maksymalnie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki / awarii przez Zamawiającego | Tak/Nie |
| 69 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny 24 godziny na dobę | Tak/Nie |
| 70 | Gwarancja na maszynę 4500 mtg lub 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego – co nastąpi pierwsze, | Tak/Nie |
| 71 | W okresie gwarancji koszty serwisów i przeglądów po stronnie Wykonawcy, z wyjątkiem części eksploatacyjnych normalnie zużywających się, | Tak/Nie |
| 72 | Podczas odbioru maszyny przez Zamawiającego zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie minimum 2 operatorów wskazanych przez Zamawiającego - z zakresu prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji maszyny, | Tak/Nie |
| 73 | Załączona dokumentacja techniczno-ruchowa – 2 egzemplarze wydrukowane w języku polskim | Tak/Nie |
| 74 | Załączony katalog części zamiennych – minimum 1 egzemplarz wydrukowany w języku polskim oraz 1 egzemplarz w języku polskim na płycie CD, | Tak/Nie |

UWAGA! Dokument musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpisu zaufanego/elektronicznego podpisu osobistego.