Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  dodatkowego wyposażenia do maszyny wytrzymałościowej Quasar 250 wraz z powiększoną komorą termiczną, zamontowanej w laboratorium Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy al. Stanisława Jachowicza 2 w Płocku (09-400), zgodnie 
z wytycznymi zamieszczonymi poniżej:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne przedmiotu oferowane przez Wykonawcę | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie dodatkowe składa się z kilku pozycji, ale zamówieniem objęta jest dostawa wszystkich elementów: |  |
| 1 | Płyty stalowe do testów ściskania: o maksymalnej sile nie mniejszej niż 250 kN, o twardości nie gorszej niż 58 HRC o średnicy nie mniejszej niż 150 mm. Płyty muszą umożliwiać pracę w zakresie temperatur nie mniejszym niż od -70 do +350 st. C. Płyty muszą umożliwiać montaż w urządzeniu zamawiającego Galdabini Quasar 250kN S/N VF79 oraz pracę z obecną komorą temperaturową zamawiającego. | Dane techniczne: …………….. …………….. …………….. ……………. …………… | ………………….. zł brutto |
| 2 | Uchwyt do trójpunktowego zginania: z regulowanymi podporami w zakresie nie mniejszym niż od 30-100 mm z możliwością wymiany rolek podpierających 10mm. Uchwyt musi umożliwiać pracę w zakresie temperatur nie mniszym niż -70 do +350 st. C. Uchwyty muszą umożliwiać montaż w urządzeniu zamawiającego Galdabini Quasar 250kN S/N VF79 oraz pracę z obecną komorą temperaturową zamawiającego. | Dane techniczne: ………… …………. …………. | ………………….. zł brutto |
| 3 | Czujnik siły do testów rozciągania/ściskania 10 kN klasa 0,5. Czujnik siły musi być wyposażony w adaptery umożliwiające montaż w obecnej maszynie zamawiającego Galdabini Quasar 250kN S/N VF79 oraz umożliwiać działanie z oprogramowaniem maszyny wytrzymałościowej Labtest 4.0, zachowując przy tym wszystkie funkcje oprogramowania. | Dane techniczne: ………. ……….. ……….. | ………………….. zł brutto |
| 4 | Komplet adapterów przedłużających do użycia w komorze termicznej w zakresie temperatur nie mniejszym niż -70 do +350 st. C. umożliwiający montaż pozycji 1 i 2 wewnątrz komory termicznej. Adaptery musza umożliwiać montaż w urządzeniu zamawiającego Galdabini Quasar 250kN S/N VF79 | Dane techniczne: ………. ……….. | ………………….. zł brutto |
| 5 | Zestaw minimum 2 szt. termopar (np. PT100) wyposażone w przetworniki oraz niezbędne moduły PLC, umożliwiające podłączenie przez oferenta do maszyny wytrzymałościowej zamawiającego Galdabini Quasar 250kN S/N VF79. Termopary muszą być obsługiwane przez jednostką obliczeniową o parametrach nie gorszych niż 32GB RAM, karcie graficznej minimum 12GB i częstotliwości odświeżania ekranu 165Hz. Rejestrowana temperatura próbek, umieszczonych w komorze temperaturowej zamawiającego, powinna być umieszczana bezpośrednio w protokole badania oprogramowania maszyny wytrzymałościowej, w trakcie prowadzonych badań. Zestaw powinien zostać zamontowany w maszynie, a jej oprogramowanie przystosowane do pracy z zestawem. | Dane techniczne: ………. ……….. ……….. ……….. | ………………….. zł brutto |
| RAZEM: | ………………….. zł brutto |

# UWAGA!

# Podane w tabeli wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca w oferowanej specyfikacji technicznej bezwzględnie musi określić nazwy, producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wszystkie istotne elementy (parametry) sprzętu; z oferty winno jasno wynikać jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.

# Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dostawca jest zobowiązany wykonać wizję lokalną i zapewnić kompatybilność dostarczonego wyposażenia z zamontowaną maszyną.

Zamawiający jest gotów, po wcześniejszym umówieniu (Piotr Dolny, piotr.dolny@pw.edu.pl, tel. 660-127-223), na zapewnienie dostępu do urządzenia w celu dokonania pomiarów wymiarów fizycznych.

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu do postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych określonej przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa osprzętu do maszyny wytrzymałościowej dla Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii 
w Płocku”

| Pełna nazwa Wykonawcy/-ów |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| NIP |  |
| REGON |  |

- Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu 
o zamówieniu wraz z załącznikami.

- Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze dokumentacją postępowania i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto: ............................................................... złotych

(słownie: ..........................................................................................................................),

Podatek od towarów i usług: ................................. złotych

(słownie: ...........................................................................................................................),

Cena brutto ............................................................. złotych

(słownie: ........................................................................................................................).

Wyżej podana/-e cena /-y zawiera/-ją wszystkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji niniejszego zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia: ………….. tygodni od daty zawarcia umowy [maksymalny termin realizacji zamówienia to 12 tygodni od daty zawarcia umowy].

- Okres gwarancji: …………… miesięcy od daty odbioru całości przedmiotu umowy [minimalny wymagany okres gwarancji – 12 miesięcy od daty odbioru całości przedmiotu umowy]

- Akceptuje/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 i 14 RODO zawartą 
w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu.

- Dodatkowe informacje:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Osoba do kontaktu: ……………………………………, tel. …………………………….

e-mail: ……………………………….., fax ………………….…………

- Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowiące jej integralną część:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Oświadczam, że zawarte w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

# Załącznik nr 3

Wykonawca: ...................................................................................

Adres Wykonawcy: ...........................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa osprzętu do maszyny wytrzymałościowej dla Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”, numer referencyjny: BZP.262.4.2024, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 22
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którymi z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# Text boxes

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

(na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.)