FORMULARZ CENOWY

w postępowaniu na zakup i dostawę pracowni międzyszkolnych dla szkół objętych projektem 
„Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot Zamówienia –  zakup i dostawa wyposażenia do pracowni międzyszkolnych

Część 2

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Parametry wymagane | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej |  |
| 1. | Pracownia międzyszkolna – pracownia robotyki | 1 komplet | 5 zestawów do tworzenia robotów, w każdym zestawie: 541 elementów konstrukcyjnych: klocków 1 szt. kostka z mikroprocesorem: podświetlany trzema kolorami min. 6-przyciskowy interfejs użytkownika, monochromatyczny wyświetlacz min. (178 x 128 px), Wbudowany głośnik, Procesor minimum ARM 9, 300 MHz, Min. 16 MB pamięci Flash i min. 64 MB pamięci RAM, Czytnik kart mini-SD, Komunikacja z komputerem za pomocą interfejsu USB i Bluetooth, Host USB 2.0 – wsparcie dla kaskadowego łączenia 4 gniazda na urządzenia wejściowe (czujniki) z możliwością odczytu do 1000 próbek na sekundę, 4 gniazda do podłączenia silników i innych urządzeń wyjściowych, Wbudowany graficzny język programowania, Wbudowane narzędzia do akwizycji danych, oscyloskop cyfrowy, możliwość zapisu pomiarów i późniejszej wizualizacji oraz analizy w oprogramowaniu 3 szt. Serwomotory 2 szt. Czujniki dotyku 1 szt. Czujnik żyroskopowy 1 szt. Czujnik ultradźwiękowy 1 szt. Czujnik koloru 3szt. Ładowarki AA 12 x Pakiet części zapasowych 3 x Pakiet kabli zapasowych 30 szt. Akumulatorki AA Pakiet materiałów dydaktycznych online dla nauczyciela do realizacji zajęć z zestawami do tworzenia robotów – dostępne przez zalogowanie na stronie internetowej - 10 Kursów po 12 lekcji każdy. Każda lekcja musi zawierać: wprowadzenie ilustrowane zdjęciami i animacjami, szczegółowe instrukcje budowy robota z zestawu klocków do tworzenia robotów instrukcje programowania krok po kroku, przydatne przekroje konstrukcji. 2 konta z dostępem do materiałów dydaktycznych każde z licencją na minimum 1 rok. Podręcznik dla ucznia i nauczyciela Szkolenie dla 2 nauczycieli |  |
|  |  | 1 komplet | 5 zestawów do tworzenia robotów, każdy zestaw zawiera: 280 elementów konstrukcyjnych: klocków 1 szt. kostka/element z mikroprocesorem 2 porty do połączenia silników lub czujników Wersja Bluetooth: 4.0 Wbudowany przycisk zasilania Dioda, Zasilanie oprogramowanie 1 szt. Średni ślinik 2 szt. Czujniki wychylenia 1 szt. Czujnik ruchu 5 szt. Adapter Bluetooth 3szt. Ładowarki AA 5 x Pakiet części zapasowych 20 szt. Akumulatorki AA Pakiet materiałów dydaktycznych online dla nauczyciela do realizacji zajęć z zestawami do tworzenia robotów – dostępne przez zalogowanie na stronie internetowej. 10 Kursów po 12 lekcji każdy. Każda lekcja zawiera: wprowadzenie ilustrowane zdjęciami i animacjami, szczegółowe instrukcje budowy robota z zestawu klocków do tworzenia robotów instrukcje programowania krok po kroku, przydatne przekroje konstrukcji, 2 konta z dostępem do materiałów dydaktycznych każde z licencją na minimum 1 rok. Podręcznik dla ucznia i nauczyciela Szkolenie dla 2 nauczycieli |  |
|  | Tablet | 5 szt. | Tablet o parametrach pozwalających na obsługę każdego zestawu do tworzenia robotów Przekątna ekranu: ok. 10,3" Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1200 | Cena za 1 szt…. Cena łączna ………. |
| ŁĄCZNIE WARTOŚC BRUTTO |  |