Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3 - Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych - interaktywny fotel do ćwiczeń oporowych

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do rehabilitacji

| Lp. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Fotel do ćwiczeń oporowych – 1 sztuka | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 1 | Fotel do ćwiczeń oporowych | Tak |  |
| 2 | Wykorzystanie oporu elastycznego | Tak |  |
| 3 | Regulacja obciążenia za pomocą łatwo wymienialnego zestawu dwóch rodzajów elastomerów (gum), | Tak |  |
| 4 | Właściwości: - rehabilitacja stawu kolanowego w otwartym łańcuchu kinematycznym, - opór elastyczny i możliwość analizy treningu na komputerze, - możliwość dopasowania urządzenia do budowy ciała użytkownika (przesuwanie siedziska, regulacja kąta oparcia, długości ramienia – oparcia na stopy, kąta początkowego ramienia, regulacja wysokości i podpory uda), - ćwiczenia dynamiczne i izometryczne, - stabilna, trwała konstrukcja z profili stalowych, - obiektywna ocena postępów rehabilitacji, - reedukacja wzorca ruchu z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej (biofeedback), - dwa kółka dla łatwego przestawiania urząrzenia. | Tak |  |
| 5 | Oprogramowanie: - wybór rodzaju ćwiczeń – gier, - badania zakresu ruchomości w stawie kolanowym, - badanie siły izometrycznej kończyny dolnej, - wizualizacja wykonanego ruchu, - edytowalne parametry ćwiczeń, - bezprzewodowe i przewodowe połączenia, - badanie postępów kuracji/treningu, - bogaty i przyjazny kolorowy interfejs, - zarządzenie bazą pacjentów. | Tak |  |
| 6 | 4 stopnie elastyczności w wyproście | Tak |  |
| 7 | 2 stopnie elastyczności w zgięciu | Tak |  |
| 8 | Wymiary urządzenia 1150 x 1305 x 785 mm (+/- 20%) | Tak |  |
| 9 | Waga 80kg (+/- 20%) | Tak |  |
| 10 | Wymagana przestrzeń 170 x 140 cm (+/- 20%) | Tak |  |
| 11 | Wyposażenie standardowe: - urządzenie wraz z nowoczesnymi czujnikami do pomiaru kąta i siły, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - stojak z zabudowanym komputerem i monitorem (All In One), - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz | Tak |  |
| II | Zestaw osprzętu | Tak |  |
| 1 | Stabilny stojak na kółkach. | Tak |  |
| 2 | Monitor dla pacjenta minimum 40 cali. | Tak |  |
| 3 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką. | Tak |  |
| 4 | Komputer spełniający minimalne wymagania: -System operacyjny min. Windows 10, 64 bit - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Zintegrowana karta grafiki - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza minimum: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) - Kamera podłączana do USB. | Tak |  |
| III | Okres gwarancji – min. 12 miesięcy. | TAK podać Kryterium oceniane |  |