Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.8.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr  8

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Diatermia | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Diatermia - 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Zestaw pracujący w trybach monopolarnym i bipolarnym z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji |
|  | Panel sterowania z podziałem na część dla ustawień parametrów cięcia i dla parametrów koagulacji oraz część informacyjną |
|  | Panel sterowania z podziałem na część dla ustawień parametrów cięcia i dla parametrów koagulacji oraz część informacyjną |
|  | Regulacja parametru mocy z krokiem co 1W w całym zakresie regulacji |
|  | Monitor jakości poprawnego przylegania elektrody neutralnej o niezależnej orientacji z odseparowanym pierścieniem potencjału |
|  | Gniazda przyłączeniowe: monopolarne – 1, bipolarne – 1, bierne – 1, neutralne - 1 |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. |
|  | Możliwość wybrania konfiguracji gniazd podłączeniowych i zmiana ich w trakcie eksploatacji |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa: delikatna oraz intensywna |
|  | Koagulacja bipolarna delikatna |
|  | Cięcie monopolarne: 2 rodzaje |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał nożny i automatycznie |
|  | Automatyczna aktywacja narzędzi bipolarnych tzw. funkcja auto-start |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia narzędzi: rączki monopolarnej, narzędzi bipolarnych |
|  | Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego 100 W dla każdego z rodzajów cięcia |
|  | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji monopolarnej 80 W |
|  | Maksymalna moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej 50 W |
|  | Pamięć 4 indywidualnych programów z możliwością ich zapisania |
|  | Zasilania 100V – 240V 50 / 60 kHz |
|  | Przełącznik nożny dwuprzyciskowy |
|  | Przewód do elektrody biernej jednorazowej |
|  | Elektroda bierna jednorazowa, dzielona, symetryczna, z wydzielonym pierścieniem potencjału, na elastycznej powłoce z włókniny min. 200 szt. |
|  | Rączka monopolarna wielorazowa z przewodem i przyciskami - 3szt. |
|  | Elektroda monopolarna igłowa, wolframowa, prosta końcówka 0,5 x 3mm - 6szt. |
|  | Elektroda monopolarna igłowa, prosta końcówka 0,8 x 17mm |
|  | Pinceta bipolarna prosta z końcówką nieprzywierającą ostrą 0,4mm, dł. pincety 12cm - 2szt |
|  | Pinceta bipolarna prosta z końcówką nieprzywierającą ostrą 0,7mm, dł. pincety 12cm - 2szt |
|  | Przewód wielorazowy do pincet bipolarnych dł. min 4 m - 4szt. |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów …………………………….. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |