Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do umowy LI.265.1.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Fotel ginekologiczny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Fotel ginekologiczny - 2 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji |  |
|  | Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na min. dwóch kolumnach o przekroju koła. Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej. |
|  | Fotel o wymiarach leża max. szer. 630mm (+/- 100mm), dł. 1750 mm (+/-100mm) |
|  | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie minimum od 615 do 900 mm |
|  | Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie od – 120 do + 500 +/- 100 |
|  | Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +50 do + 150 +/- 100 |
|  | Regulacje elektryczne za pomocą centralnego panelu sterowania służące do regulacji: Wysokości Kąta nachylenia segmentu pleców Kąta nachylenia siedziska Kąta nachylenia podnóżków Pozycje zaprogramowane w jednym przycisku: Wypoziomowanie leża Pozycja do badań Pozycja do ułożenia pacjentki Pozycja antyszokowa/Trendelenburga (oznaczony charakterystycznie kolorem czerwonym) |
|  | Funkcje panelu sterowania: Diodowy wskaźnik podłączenia do sieci elektrycznej Przycisk dezaktywujący sterowanie oznaczony charakterystycznie kolorem czerwonym Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne Pozycja antyszokowa/Trendelenburga działająca zawsze (pozycja wspomagająca procedury ratowania życia) |
|  | Regulacja wysuwania i chowania kół fotela. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę. Koło pod podwoziem ułatwiające transport i ustawienia fotela. |
|  | Maksymalne obciążenie min. 180 kg |
|  | Uchwyt do przetaczania kompatybilny z uchwytem na rolkę papieru umieszczony z tyłu segmentu pleców. |
|  | Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne z możliwością wyboru koloru |
|  | Fotel wyposażony w podnóżki z podporami pod stopy, podpórki z zintegrowanymi uchwytami na dłonie. Regulacja w pionie elektryczna. Regulacja w poziomie manualna. |
|  | Fotel wyposażony w : - Miska ze stali nierdzewnej 2,4l z możliwością schowania pod siedziskiem, - Podnóżek dla lekarza - mocowany do podstawy, składany pod siedziskiem przy pomocy ręki lub nogi. Podnóżek wyposażony w kółka ułatwiające ustawienie poprzez przesunięcie na podłodze pod odpowiednim katem preferowanym przez użytkownika |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |