# Komenda

# Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz ofertowy

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Nr telefonu: |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |

W związku z ogłoszeniem przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu postępowania wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oferuję przedmiot zamówienia określonego w ogłoszeniu na „dostawę przenośnego testera radiokomunikacyjnego” :

Nazwa urządzenia:  ………………………………………………………………………………………………………….

Model urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………

Producent urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………..

Zainstalowane opcje wyposażenia: …………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie przenośnego testera radiokomunikacyjnego | spełniane tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Realizacja pomiarów parametrów sprzętu radiokomunikacyjnego – radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych, noszonych, stacji retransmisyjnych pracujących w systemach: - analogowych FM (z modulacją F3E), - cyfrowych standardu DMR (z modulacją 4FSK) wg. ETSI TS 102 361. |  |
| 2 | Możliwość rozszerzenia o realizację pomiarów parametrów sprzętu radiokomunikacyjnego pracującego w standardzie ETSI TETRA (DMO i TMO) poprzez zakup lub nieodpłatną aktualizację, licencji oprogramowania albo rozszerzenia o dodatkową kartę. |  |
| 3 | Wbudowane procedury umożliwiające zautomatyzowanie pomiarów i strojenia radiotelefonów pracujących w standardzie ETSI DMR noszonych i przewoźnych. |  |
| 4 | Realizacja pomiaru parametrów nadawczo – odbiorczych radiotelefonów pracujących w zakresie częstotliwości od 1 MHz do minimum1 GHz dla dupleksu i simpleksu. |  |
| 5 | Pomiar parametrów sprzętu radiokomunikacyjnego powinien być zgodny z obowiązującymi normami w Polsce (w tym ze zharmonizowanymi normami europejskimi). |  |
| 6 | Wewnętrzny analizator widma w zakresie częstotliwości pracy testera. |  |
| 7 | Wewnętrzny generator sygnałowy o rozdzielczości 1 Hz. |  |
| 8 | Szerokopasmowy miernik mocy RF umożliwiający bezpośredni pomiar mocy do minimum 100 W (bez zewnętrznych tłumików) z zabezpieczeniem do 100 W w zakresie co najmniej od 0,1 W do 100 W, dla impedancji wyjściowej nadajników 50 Ω. |  |
| 9 | Modulacja wewnętrzna FM i AM. |  |
| 10 | Demodulacja FM i AM. |  |
| 11 | Tester powinien umożliwiać pomiar dewiacji. |  |
| 12 | Tester powinien umożliwiać pomiar częstotliwości RF. |  |
| 13 | Tester powinien posiadać funkcję generatora śledzącego do strojenia filtrów, w tym filtrów dupleksowych i kombinerów. |  |
| 14 | Tester powinien umożliwiać pomiary parametrów WFS anten oraz lokalizację uszkodzeń fiderów antenowych. |  |
| 15 | Tester powinien posiadać funkcję oscyloskopu. |  |
| 16 | Wewnętrzne generatory audio i funkcyjny (3) oraz filtr do pomiarów audio. |  |
| 17 | Możliwość użycia markerów na przebiegach analizowanych sygnałów. |  |
| 18 | Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 8" do zobrazowania wykonywanych pomiarów. |  |
| 19 | Wbudowany port do zapisu wyników pomiarów na zewnętrznym nośniku pamięci USB. |  |
| 20 | Obudowa testera powinien posiadać uchwyty umożliwiające jego bezpieczny transport. |  |
| 21 | Tester powinien być wyposażony w transportową torbę ochronną lub osłonę pulpitu czołowego i gniazd wejściowych / wyjściowych. Ponadto wymagane są niezbędne: - przewody pomiarowe w.cz. zakończone złączami BNC oraz N, - przewody pomiarowe m.cz. zakończone wtykami BNC oraz typu „banan”, - kalibrator do kalibrowania kabli pomiarowych 50 Ω (open, short, load, true), wykonany w standardzie złącz typu N (F-żeńskie), - sondy pomiarowe wraz z oscyloskopową, które są niezbędne do realizacji wymaganych funkcjonalności testera. |  |
| 22 | Urządzenie powinno być zasilane z sieci 230V / 50 Hz. Ponadto urządzenie powinno posiadać wewnętrzny akumulator oraz możliwość zasilania z instalacji samochodowej 12V DC (w tym przypadku wymagany jest odpowiedni przewód o długości nie mniejszej niż 1 m, zakończony wtykiem do gniazda zapalniczki samochodowej. |  |
| 23 | Wymagana jest szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej oraz w elektronicznym formacie otwieranym przez ogólnodostępne edytory. |  |
| 24 | Wykonawca powinien dostarczyć bezterminowe licencje, hasła, klucze na wszystkie wymagane funkcje testera w sytuacji, gdy przewidziane są przez producenta urządzenia lub przepisy prawa. |  |
| 25 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie trwania gwarancji. |  |
| 26 | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące na tester i wszystkie komponenty składające się na jego wyposażenie, z bezpłatną kalibracją testera w każdym roku obowiązującej gwarancji. |  |
| 27 | Szkolenie z obsługi testera przeprowadzone w języku polskim dla 5 osób Zamawiającego |  |
| 28 | Karta gwarancyjna, certyfikat CE i inna niezbędna dokumentacja. |  |

za cenę:

Kwota netto:	       ………………………………………

Kwota brutto:          ………………………………………

Wartość brutto oferty wynosi:	………………………………………………………………………………………….………………..…………………………..

/słownie/

Ponadto oświadczam, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym gwarancję na okres ……………. miesięcy. Ważność oferty obowiązuje na okres …………….. dni od daty jej złożenia.

Zawarty w ogłoszeniu projekt umowy w sprawie zamówienia został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………….............…………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

# Text boxes

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |