ZESTAWIENIE  DANYCH

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR  190517C  JEDWABNA-PINCZATA-WARZĄCHEWKA POLSKA dł.1685m  WRAZ z BUDOWĄ  ŚCIEŻKI  PIESZO- ROWEROWEJ , BUDOWĄ CHODNIKA i  PRZBUDOWĄ ZJAZDÓW na odc. od 0+012 do 1+697 tj. od DROGI KRAJOWEJ NR 91 do CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI  PINCZATA GMINA WŁOCŁAWEK

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

| LP | km | Str | Szer. (m) | Dł. (m) | Pow.ze skosami 1*1,m | Rodzaj proj. Naw. |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Krawężnik wjazd. 15*22cm (m) | Obrzeże na zjeździe (m) | Obrzeże boczne 8*30cm. (m) |  |
| 1 | 0+036 | L | 4,5 | 7,0 | 32,5 | kostka | 6,5 | 4,5 | 15 | - |
| 2 | 0+055 | L | 4,5 | 7,0 | 32,5 | kostka | 6,5 | 4,5 | 15 |  |
| 3 | 0+872 | L | 4,5 | 7,0 | 32,5 | kostka | 6,5 | 4,5 | 15 | - |
| 4 | 0+915 | L | 4,5 | 7,0 | 32,5 |  | 6,5 | 4,5 | 15 |  |
| 5 | 1+048 | L | 4,5 | 8,0 | 37 | kostka | 6,5 | 4,5 | 17 | przeb. przepustu fi 300 dł.8,0m |
| 6 | 1+098 | L | 4,5 | 8,0 | 37 | kostka | 6,5 | 4,5 | 17 | przeb. przepustu fi 300 dł.8,0m |
| 7 | 1+145 | L | 4,50 | 7,0 | 32,5 | kostka | 6,5 | 4,5 | 15 |  |
| 8 | 1+188 | L | 4,5 | 16,0 | 73 | kostka | 6,5 | 4,5 | 33 |  |
| 9 | 1+212 | L | 4,5 | 11,0 | 50,5 | kostka | 6,5 | 4,5 | 23 | -istn. z kostki 10,0*0,8+ażury 10*2*06 |
| 10 | 1+234 | L | 4,5 | 10,0 | 46 | kostka | 6,5 | 4,5 | 21 | ist. z kostki 10*410*10*4 |
| 11 | 1+445 | L | 4,5 | 16,0 | 73 | kostka | 6,5 | 4,5 | 33 | - |
| 12 | 1+468 | L | 4,5 | 16,0 | 73 | kostka | 6,5 | 4,5 | 33 | - |
| 13 | 1+482 | L | 4,5 | 16,0 | 73 | kostka | 6,5 | 4,5 | 33 | - |
| 14 | 1+511 | L | 4,5 | 16,0 | 73 | kostka | 6,5 | 4,5 | 33 | - |
| 15 | 1+657 | L | 4,5 | 6,0 | 28 | kostka | 6,5 | 4,5 | 13 | - |
| 16 | 1+697 | L | 20 | 6,0 | 121 | kostka | 20 | 20 | 13 | - |
|  |  |  |  | RAZEM | 847 |  | 117,5 | 87,5 | 344 |  |

1.Zestawienie  : ilość zjazdów indywidualnych . : 16 szt o pow. 847,0m2

Krawężniki 15*22cm  -117,5 m

Obrzeża  8*30cm- 344+87,5=431,5m

ZESTAWIENIE  DUKTÓW LEŚNYCH

ZESTAWIENIE DUKTÓW LEŚNYCH

| LP | km | Str | Szer. (m) | Dł. (m) | Pow.ze z R=6m | Rodzaj proj. Naw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+278 | P | 5,0 | 6,0 | 45,5 | bit. |
| 2 | 0+280 | L | 5,0 | 6,0 | 45,5 | bit. |
| 3 | 0+386 | L | 5,0 | 6,0 | 45,5 | bit. |
| 4 | 0+712 | P | 5,0 | 6,0 | 45,5 | bit. |
| 5 | 0+728 | L | 5,0 | 6,0 | 45,5 | bit. |
| 6 | 0+839,2 | L | 5,0 | 6,0 | 45,5 | bit. |
|  |  |  | RAZEM |  | 273,0 |  |

2.Łącznie powierzchnia bitumicznych  duktów leśnych 273,0m2

-   podbudowa  tłuczniowa  273,0*1,15=314,0m2

-   podbudowa z bet. asf.  273,0*1,1=300,3m2

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW PUBLICZNYCH i DO ZAKŁDÓW KAMIENIARSKICH

| LP | km | Str | Szer. (m) | Dł. (m) | Pow.z Łukami R5m [m2] | Rodzaj proj. Naw. |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Krawężnik wjazd. 15*22cm (m) | Krawężnik zjazd. 15*22cm (m) | Obrzeże 8*30cm. (m) |  |
| 0 | 1+011 | L | 6,0 | 8,0 | 58,8 | kostka | 16 | 6 | 21,7 |  |
| 1 | 1+122 | L | 6,0 | 8,0 | 58,88 | kostka | 16 | 6 | 21,7 |  |
| 2 | 1+256 | L | 6,0 | 12 | 82,8 | kostka | 16 | 6 | 29,8 | 4*MON |
| 3 | 1+283-1+295,5 | L | 20,0 | 9,0 | 190,8 | kostka | 32 | 20 | 23,8 | 10*MON- |
| 4 | 1+531 | L | 6,0 | 16,0 | 106,8 | kostka | 16 | 6 | 37,8 | istn. bet |
| 5 | 1+554,6 | L | 6,0 | 16,0 | 106,8 | kostka | 16 | 6 | 37,8 | - |
| 6 | 1+580 | L | 6,0 | 16,0 | 106,8 | kostka | 16 | 6 | 37,8 |  |
| 7 | 1+598 | L | 6,0 | 16,0 | 106,8 | kostka | 16 | 6 | 37,8 | istn. bet- |
|  |  |  | Razem |  | 818,4 |  | 128 | 62 | 248,2 |  |

3,Zestawienie :  zjazdy publiczne z kostki : 818,4m m2

Krawężniki 15*22cm  : 128,0+62=190,0m

Obrzeża  8*30,0: 248,2m

4,Zjazd  z kostki w km 1+404 str. P  4,0*5,0+2*5,38=30,8m2    Krawężnik 15*22cm :  4,0+4,0+2*5,0+2*7,9=33,8m

5.Parkingi przy zjazdach do zakładów

- miejsca postojowe  3*5,0*8,0=120m2

- obrzeża 8*30cm  3*(5,0+5,0+8,0)=54,0m

5.Powierzchnia chodników  z peronami autobusowymi :

Str. P: 6*2,5+4,0*2,5+1,0*2,5+35*1,7+30,0*2,0=147,0m2

obrzeże 8*30cm : 2*2,0+2*1,0+2,5+2*2,4+30,0+2,0=45,3m2

Str. L: 4,0*2,5+1,0+2*3,0*2,0+(15,0+50,0+60,0+15,0+17,0+21+18+20+18+108+34+18+10,0+25,0+15,0+18+18+12,0+54,0+25,0)*1,5+(10,0+22,0)*2,0+4,0*2+4,0*4,0+5,0*2,5+5*2,0+

3,0*4,0=  23,0+571,0 *1,5+122,5=1002,0 m2

Obrzeża 8*30: 571,0*2+4*2,0+2*3,0+10,0+20,0+10,0+2*4,0*3,0=1220m

Chodnik do miejsca pamięci narodowej z kostki czerwonej

4,0*2,5+1*2,0=12m2

Chodnik pod potrzeby wiaty autobusowej  2*4,0=8,0m2

RAZEM CHODNIKI :  kostka  czerwona   147,0+1002,0+12+8,0=1169,0m2                                        Razem obrzeża 8*30cm na ławie z oporem 0,4m2 : 45,3+1220,0+2*2,5+2*1,0+2,5+4,0+2*2,0=1282,8m

6. Powierzchnia jezdni :

a) Droga w-wa ścieralna  (1697,0-12,0)*6,0+ 4,0*12,0*0,5+5,0*10,0*0,5=10159m2

Droga w-wa profilowa (1697,0-12,0)*6,12+ 4,0*12,0*0,5+5,0*10,0*0,5=10361,2m2

- warstwa profilowa w ilości 75kg/m2 –str. prawa jezdni  10361,2m2

b) Poszerzenia na łukach : 32,89*2*0,5+4*25,0*0,5*0,5+                     (57,89)

+ 28,84*0,2+2*25*0,2*0,5+                             (10,77)

+69,89*2*0,4+4*25*0,4*0,5+                           (75,91)

+106,5*0,3+2*25*0,3*0,5+                               (39,45)

+66,71*2*0,35 +4*20*0,35*0,5+                      (60,70)

+130,86*0,3+2*20,0*0,3*0,5=  290,0m2          (45,26)

c) Skrzyżowania  7,0*4,5+2*7,74+15,0*5,0+2*7,74=137,46m2

Łącznie w-wa ścieralna jezdni  : 10159,0+290,0+137,5= 10586,5 m2

d) w-wa profilowa jezdni :

-skropienie pod w-wę profilową  10361,2+290,0+137,5=10788,7m2

- str. prawa jezdni - warstwa profilowa w ilości 75kg/m2

10788,7/2*0,075=404,6t

- str. lewa  jezdni - warstwa profilowa w ilości 100kg/m2

10788,7/2*0,100=539,4t

Łącznie 404,6+539,4=941,0t

e) Krawężniki

- oporniki odc. 0+012 do 0+023:  12,0*2=24,0m

dukty leśne na trasie ścieżki:         4*3,0=12.0m

Łącznie : 36,0m

- krawężniki  15*30 :   przy ścieżce ( od 0+276 do 0+296) 18,0m

str. P peron autobusowy : 30,0m

Str. P chodnik na końcu : 25,0m

Str.L :  chodnik od 1+100 do 1+120 : 20,0m

peron i dr. gminna 20,0+2*7,7+2*5,0=45,4m

Łącznie  : 138,4m

-krawężnik 15*22    Str. P: przejścia dla pieszych i rowerów 4*4,0=16,0m

dla zjazdu w km 1+404, str. P: 14,0m

Str.L : przejścia dla pieszych  5*4,0=20,0m

Wg zestaw. dla zjazdów indywid. 117,5m

Wg zestaw. dla zjazdów publ.  128,0m

Łącznie : 295,5m

g) Uzupełnienie podbudowy dla dr.w km 1+404 str. L  : 15,0*2,5=37,5 m2

7.Powierzchnia ścieżki pieszo rowerowej

Ścieżka bitumiczna  (1670,0-22,0-3*8,0)*2,5+2*3,0*3,0*0,5+20,0*0,5=4079,0m2

Obrzeża 8*30cm  (1670,0-22-3*8,0)*2-20,0*2=3208m

Formowanie nasypów pod potrzeby ścieżki

(970-12)*(2,5+2*0,3)*0,2=593,96m3

(1670-970)*1,0*0,3*0,5=105,0m3

Razem 594,0+105,0=699,0m3

Odtworzenie rowów

Prawostronny od 0+023 do 0+975   dł. 952,0m

Lewostronny   od 0+080 do 0+180  dł. 100m

od 0+280 do 0+500  dł. 220m

od 0+570 do 0+640  dł.  70m

od 0+840 do 0+930   dł.  90m

od 1+015 do 1+120   dł. 105m

od 1+415 do 1+500   dł.   85m

dł. 670m

Razem : (952,0+670,0)*0,3=486,6m3

Usunięcie ziemi urodzajnej grub. 12cm :

Str. prawa szer. 5m  od 0+012 do 1+400      pow. 5,0*1388=6940,0m2

Szer. 4,0m od 1+400 do 1+697    pow. 4,0*267=1068,0m2

Str. lewa  szer. 3m   od 0+020 do 0+870        pow.3,0*850=2550m2

Szer. 5,0m  od 0+950 do1+010     pow. 5,0*60=300m2

szer. 8,0m  od 1+010 do 1+120      pow.8,0*110=880m2

szer. 2,0m   od 1+120 do 1+670     pow. 550*2=1100m2

Razem 12 838m2  Objętość 12 838,0*0,12=1540,56m3

Pobocza utwardzone :

Str. Prawa : grub. 10cm szer. 0,3m przy ścieżce pieszo-rowerowej:

(1670,0-22-3*8,0) *0,3=487,2m3

Str. Prawa : grub. 12cm szer. 75cm : (970,0-22-3*15-18-4,0)*0,75= 881*0,3=264,3m3

grub. 12cm szer 0,5m: (1670-970-35)*0,5=332,0m2

Str. Lewa : Szer. 0,75 m grub. 15 cm od 0+012 do 932 :  ( 932-57,0-4*10,0-

2*4,5)*0,75=619,5m2

Szer. 0,5m grub. 12cm od 0+932 do 1+670 : (738-8*15-14*5,0)*0,5=

548*0,5=274m2

Łącznie :  grub. 10cm pow. 487,2m2

grub. 12cm :  pow.  264,3+332,0 +274,0=870,3m2

grub. 15 cm pow. 619,5m2

Trawniki  humusowanie 10cm i wysiew trawy

Str. P  od 0+970  do 1+670  (1670-970-35)*1,0= 665m2

Str. L  od 0+932 do 1+670 : (738-8*15-14*5,0)*1,0=

548*1,0=548,0m2

Razem 665,0+548=1213m2

Plantowanie terenu

Str. P : 760* (1,75+0,50) + (1670-760)*(1,0+0,5)=762,3+1365=2127,2m2

Str. L : 730*1,5 +(1670-730) *2,0=2975m2

Łącznie 2127,2+2975,0=5102,2m2

Oprac. U.Kędzierska