Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego Gminę Olszewo Borki z siedzibą przy ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby/osób na wózku inwalidzkim.

Nazwa i kod CPV:

34121000-1 – Autobusy i autokary.

Wymagane parametry techniczne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu szkolnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 202 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dostarczony autobus szkolny ma spełniać wszelkie wymagania określone w w/w aktach prawnych dla tego typu pojazdu.

1. Rok produkcji: 
2023 (fabrycznie nowy);

2. Nadwozie:

- typ osobowy;

- min. 20 miejsc siedzących łącznie z kierowcą;

- pełne przeszklenie pojazdu;

- kolor nadwozia: barwy pomarańczowej (art. 2 pkt 41a p.r.d.);

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 202 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (dalej: rozporządzenie), autobus szkolny powinien być tak zbudowany, aby:

- miejsce kierowcy nie znajdowało się w kabinie wydzielonej z przestrzeni pasażerskiej;

2) drzwi spełniały następujące wymagania:

a) były zdalnie sterowane z miejsca kierowcy (warunku nie stosuje się do drzwi tylnych, 
o ile istnieją),

b) możliwe było zablokowanie ich otwarcia od wewnątrz z miejsca kierowcy; funkcja ta nie może ograniczać działania układu awaryjnego otwierania drzwi,

c) były automatycznie blokowane, gdy pojazd porusza się z prędkością przekraczającą 
5 km/h,

d) otwarcie drzwi było sygnalizowane przerywanym sygnałem akustycznym 
o nieprzenikliwym dźwięku wewnątrz autobusu;

e) spełniały warunek zapobiegania niebezpieczeństwu odniesienia obrażeń przez pasażera spowodowanych ruchem drzwi i jego uwięzieniem podczas ich zamykania, poprzez zastosowanie mechanizmu samopowrotu, szerokich i miękkich uszczelek lub innych podobnych rozwiązań;

3) był wyposażony w:

a) miejsce z przodu i z tyłu wewnątrz pojazdu przeznaczone na umieszczenie tablicy "AUTOBUS SZKOLNY" określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

b) miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni przeznaczone na umieszczenie tablicy ze znakiem "STOP", określonej 
w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wyposażone w urządzenie uwidaczniające tę tablicę sterowane z miejsca kierowcy; działanie urządzenia powinno być automatyczne po otwarciu drzwi autobusu i sygnalizowane kierowcy lampką kontrolną koloru czerwonego; powinna istnieć możliwość wyłączenia tej funkcji,

c) miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu przeznaczone na umieszczenie kwadratowej tablicy barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów; miejsce z tyłu pojazdu powinno być oświetlone, z możliwością wyłączenia oświetlenia z miejsca kierowcy,

d) ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, o którym mowa w § 38 ust. 1 rozporządzenia, włączający się wraz ze światłami awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach; powinna istnieć możliwość wyłączenia tej funkcji przez kierowcę

e) sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu,

f) urządzenie zapobiegające przed ruszeniem pojazdu z otwartymi drzwiami, także na pochyłościach;

4) okna uniemożliwiały wychylanie się na zewnątrz;

5) liczba miejsc stojących nie przekraczała 25% liczby siedzeń, przy czym dopuszcza się zwiększenie tej liczby o 4, w przypadku gdy w przestrzeni, o której mowa w pkt 6, nie jest przewożony pasażer na wózku inwalidzkim; powierzchnią przeznaczoną na miejsca stojące może być powierzchnia, nad którą wysokość wolnej przestrzeni wynosi co najmniej 190 cm lub co najmniej 180 cm w przypadku części przejścia usytuowanego ponad tylną osią i za nią;

6) istniała przestrzeń przeznaczona dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, oznakowana zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, która:

a) umożliwia przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim przodem lub tyłem do kierunku jazdy,

b) jest wyposażona w pas bezpieczeństwa ze zwijaczem i blokadą, umożliwiający zapięcie pasażera wraz z wózkiem, a dostęp do niej jest zapewniony przez urządzenie do załadunku 
i wyładunku będące na wyposażeniu autobusu (winda elektro-hydrauliczna);

W przestrzeni tej mogą być umieszczone siedzenia składane, o ile zachowane będą powyższe warunki, gdy siedzenia są złożone.

Dopuszcza się wyposażenie autobusu w demontowane siedzenia, zamocowane w przestrzeni przeznaczonej dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim pod warunkiem że takie siedzenia mogą być łatwo usunięte (np. montaż wózka inwalidzkiego za pomocą szyn podłogowych).

- siedzenia miały następujące cechy:

a) były skierowane do przodu; wymagania tego nie stosuje się do składanych siedzeń, 
o których mowa w pkt 6; siedzenia skierowane do przodu powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa,

b) siedzenia skrajne były wyposażone w elementy zabezpieczające pasażerów przed przemieszczeniem w bok,

c) miejsca do siedzenia miały wymiary i rozmieszczenie określone w tabeli nr 1 "Wymiary 
i rozmieszczenie siedzeń w autobusie szkolnym", zamieszczonej w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

3. Silnik:

- moc silnika: min. 150 KM z turbodoładowaniem o pojemności min 1900 cm³ do 3000 cm³ w klasie co 
 najmniej EURO-VI;

- zasilanie: olej napędowy;

- skrzynia biegów: manualna min. 5 biegów lub automatyczna.

4. Wyposażenie (bezpieczeństwo):

- poduszka powietrzna minimum kierowcy;

- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa we wszystkich fotelach;

- światła przeciwmgielne;

- czujnik parkowania (minimum tył);

- immobiliser;

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;

- system stabilizacji toru jazdy;

- system kontroli zapobiegający poślizgowi napędzanego koła tracącego przyczepność podczas ruszania 
pojazdu;

- oś przednia wzmocniona.

5. Wyposażenie (funkcjonalność):

- system wspomagania kierownicy;

- regulowana kolumna kierownicy min. w jednej płaszczyźnie;

- fotel kierowcy z regulacją;

- centralny zamek zdalnie sterowany;

- klimatyzacja dla przedziału kierowcy i pasażerskiego z możliwością osobnych ustawień;

- elektryczna regulacja szyb przednich;

- elektryczna regulacja lusterek;

- regulacja ustawienia reflektorów przednich z kabiny kierowcy;

- szyby przyciemniane w tylnej części;

- firanki przeciwsłoneczne;

- tempomat;

- wielofunkcyjna kierownica i komputer pokładowy – menu w języku polskim;

- ogrzewanie niezależne od silnika powietrzne typu Webasto;

- oświetlenie indywidualne;

- oświetlenie postojowe;

- oświetlenie nocne;

- podłoga antypoślizgowa, odporna na ścieranie i wodoodporna;

- uchwyty wejściowe;

- oznakowanie wyjść awaryjnych;

- sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy;

- wskaźnik temperatury zewnętrznej.

6. Wyposażenie dodatkowe:

- komplet dywaników podłogowych;

- apteczka;

- gaśnica;

- trójkąt ostrzegawczy;

- młotki bezpieczeństwa;

- system audio - radioodtwarzacz + MP3 + gniazdo USB + mikrofon + wzmacniacz;

- nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej;

- kamera cofania;

- komplet opon zimowych na felgach stalowych;

- koło zapasowe pełnowymiarowe+ klucz do kół + podnośnik;

7. Warunki gwarancji:

- gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoły mechaniczne min. 24 miesiące;

- gwarancja na perforację nadwozia i podwozia min. 72 miesiące;

- gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy;

- autoryzowany serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju.

8. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie autobusu muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy osób niepełnosprawnych.

Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie

nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

9. Dokumentacja:
Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą autobusu przekazać Zamawiającemu komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego i umożliwiających jego pierwszą rejestrację 
i eksploatację, komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta.