# Zadanie nr 3 załącznik nr 6 do SWZ

# Załącznik nr 6 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Pila oscylacyjna do cięcia gipsu z możliwością odsysania pyłu gipsowego

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Oscylacyjna piła do ściągania opatrunków gipsowych oraz syntetycznych z wymienną tarczą oraz odkurzaczem | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 6 |  | napięcie 230 V | Tak |  |
| 7 |  | Klasa ochrony II : IP20 | Tak |  |
| 8 |  | Konstrukcja odporna na wysokie naprężenia i pracę non-stop | Tak |  |
| 9 |  | Moc min. 480 Watt | Tak |  |
| 10 |  | Brak wibracji w trakcie pracy | Tak |  |
| 11 |  | Obroty: ok. 6500 do 24000 obrotów, regulowane stopniowo | Tak |  |
| 12 |  | Głośność max. 78 dB | Tak |  |
| 13 |  | Długość kabla min. 4 m | Tak |  |
| 14 |  | Waga piły max. 1,5 kg | Tak |  |
| 15 |  | System odsysania: możliwość automatycznego uruchomienia odkurzacza poprzez podłączenie piły do odkurzacza. | Tak |  |
| 16 |  | Zestaw powinien zawierać ostrze do gipsu o średnicy 50mm oraz 65 mm | Tak |  |
|  |  | Zabezpieczenie głębokości cięcia gipsu u dzieci. | Tak |  |
| III | Inne: |  |  |  |
| 17 |  | Ostrze 50 mm szt. 2 | Tak |  |
| 18 |  | Ostrze 65 mm szt. 2 o błyszczącej metalicznej powierzchni do cięcia naturalnych opatrunków gipsowych | Tak |  |
| 19 |  | Ostrze 65 mm szt. 2 o matowej, jasnoszarej powierzchni do cięcia naturalnych oraz syntetycznych opatrunków gipsowych | Tak |  |
| 20 |  | Ostrze 65 mm szt. 2 o czarnej powierzchni do cięcia naturalnych oraz syntetycznych opatrunków gipsowych najnowszej generacji | Tak |  |
| 21 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 22 | Serwis | Usunięcie usterki do 5 dni roboczych | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy