# PRZEDMIOT ROBÓT I ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny kotłów gazowych 
i olejowych celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń 
w obiektach Policji garnizonu woj. opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 (wykaz jednostek Policji woj. opolskiego, w których należy dokonać przeglądu kotłów gazowych i olejowych).

- Zakres prac do wykonania.

# Czyszczenie i regulacja palników gazowych i olejowych polegająca na:

# Oczyszczenie wszystkich elementów palnika z osadów;

- Wymiana dyszy olejowej;

- Wymiana filtrów oleju;

- Czyszczenie filtrów wody i gazu;

- Czyszczenie elektrod zapłonowych;

- Kontrola i regulacja ciśnień na dyszy;

- Regulacja palnika wraz z wykonaniem analizy spalin.

- Kontrola automatyki kotła:

  - Regulacja sterownika wraz z nastawami temperatur;

  - Kontrola zabezpieczeń termicznych kotła;

  - Kontrola zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego;

  - Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa;

  - Kontrola pracy pomp obiegowych;

  - Sprawdzenie działania zabezpieczeń przed brakiem wody w kotle;

  - Sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

- Ponadto:

- Czyszczenie kotła;

- Kontrole instalacji gazowej w kotłowni;

- Sprawdzenie szczelności instalacji odprowadzającej spaliny

- Kontrolę ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym

- Kontrola sprawności czujnika ciągu kominowego;

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu należy ocenić zdolność instalacji grzewczej kotłowni do dalszej eksploatacji.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

# Inne wymagania.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi 
i konserwacji w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu 
i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych 
i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym.

- Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

- Zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
w miejscu realizacji usługi w szczególności:

- Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;

- Zabezpieczenia we własnym zakresie teren, przy, którym wykonywana jest usługa;

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

- Wykonawca minimum 5 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany 
jest przedstawić harmonogram oraz listę pracowników przewidzianych 
do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Posiadania Świadectwa Kwalifikacyjnego przez osoby wykonujące przeglądy upoważniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:

- Dozoru Grupa 2 i Grupa 3.

# Opis sposobu odbioru robót.

- Dostarczenie 1 egz. protokołów z przeprowadzenia przeglądu 
urządzeń zawierające dane kontrolowanego urządzenia wraz z opisem: stan techniczny, opis uwag i zaleceń.

- Dokonanie wpisów z przeprowadzonych czynności w kartach urządzeń i książkach gwarancyjnych.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do sporządzenia protokołu odbioru robót przez Zamawiającego, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniej współpracy 
z Wykonawcą, w tym potwierdzenia wykonania usługi jest:

Tadeusz Okupny tel: 77 422 25 21