Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-34/2019                                                            Załącznik nr 2A do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 1: „Mikroskop metalograficzny odwrócony”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 24 miesiące * | od 24 do 35 miesięcy – 1 pkt od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt 49 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Mikroskop o konstrukcji odwróconej, do badania próbek o nieregularnych kształtach, stosowany w metalograficznych technikach badawczych | - | Tak |  |
| 2 | Statyw mikroskopu metalograficznego w układzie odwróconym o konstrukcji odpornej na drgania zapewniający pracę w świetle odbitym i możliwości instalacji układu do światła przechodzącego, z wbudowanym układem zasilania lampy z regulacją | - | Tak |  |
| 3 | Statyw wyposażony w port USB zapewniający komunikację z centralną jednostką sterującą – w tym możliwość programowania położenia obiektywów w misce, odczytu położenia miski obiektywowej, odczytu położenia zmieniacza powiększeń oraz regulacji oświetlenia | - | Tak |  |
| 4 | Wszystkie pokrętła regulacyjne: przesłona polowa i aperturowa, dźwignią zmiany techniki badawczej Jasne/Ciemne Pole, wskaźnik położenia miski obiektywowej umieszczone na przedniej lub bocznej stronie korpusu zapewniające bezpośredni dostęp | - | Tak |  |
| 5 | Port główny do podłączenia kamery na górnej lub tylnej płaszczyźnie obudowy – korpusu. Kamera montowana osobno od nakładki okularowej. Port podłączenia kamery umiejscowiony za nasadką okularową nie bliżej niż 10 cm od toru optycznego nasadki okularowej | - | Tak |  |
| 6 | Nasadka okularowa binokularowa z regulacją rozstawu źrenic wraz z kompletem dwóch okularów o powiększeniu minimum 10X każdy | - | Tak |  |
| 7 | Zmotoryzowany napęd osi „Z” z kontrolerem, wyświetlanie wskazań osi „Z” oraz napęd w postaci silnika krokowego | - | Tak |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o kodowany zmieniacz powiększeń o zakresie od 1x do 2x działający dla wszystkich portów wyjściowych obrazu, z funkcją automatycznego odczytu położenia zmieniacza za pomocą oprogramowania do analizy obrazu i automatycznej zmiany kalibracji | - | Tak |  |
| 9 | Układ oświetlenia do światła odbitego (EPI) o mocy minimum 50W z regulowaną i centrowaną przysłoną polową oraz centrowaną przysłoną aperturową | - | Tak |  |
| 10 | Lampa oświetlacza zapewniająca intensywność na poziomie tradycyjnej lampy minimum 100W | - | Tak |  |
| 11 | Układ oświetlenia do światła odbitego z wbudowanym układem oświetlenia do jasnego i ciemnego pola | - | Tak |  |
| 12 | Wyposażony w układ polaryzacji składający się z polaryzatora i analizatora, mocowany w jednym uchwycie, tak, aby usunięcie z toru optycznego jednego z elementów polaryzacji automatycznie usuwało drugi | - | Tak |  |
| 13 | Wyposażony w układ do pracy z Kontrastem Nomarskiego DIC | - | Tak |  |
| 14 | W układzie oświetlacza wbudowane gniazda dla minimum 8 filtrów z filtrami kolorowymi i szarymi | - | Tak |  |
| 15 | Miska obiektywowa minimum 5-cio pozycyjna uniwersalna z możliwością instalacji pryzmatu do kontrastu Nomarskiego oraz obiektywów jasnego i ciemnego pola, z systemem kodowania położenia miski i jego odczytem w programie do analizy obrazu | - | Tak |  |
| 16 | Stolik mechaniczny o zakresie ruchu minimum 50x50 mm umieszczony z boku nasadki okularowej i wyskalowanym przesuwem z możliwością rozbudowy o motoryzację | - | Tak |  |
| 17 | Współosiowo ustawiona śruba makro/mikro z układem sprzęgła, śruba mikro o dokładności pozycjonowania stołu minimum 0.1 mm/obrót | - | Tak |  |
| 18 | Układ optyki korygowanej do nieskończoności; | - | Tak |  |
| 19 | Obiektyw klasy Epi Plan Fluor (wykonane ze szkła fluorytowego) dedykowane do pracy w świetle odbitym w technikach Jasne/Ciemne Pole i kontraście Nomarskiego oraz parametrach nie mniejszych niż: • Epi Plan Fluor BD 5X (NA/WD : 0.15/18.00 mm) • Epi Plan Fluor BD 10X (NA/WD : 0.30/15.00 mm) • Epi Plan Fluor BD 20X (NA/WD : 0.45/4.50 mm) • Epi Plan Fluor BD 50X (NA/WD : 0.80/1.00 mm) • Epi Plan Fluor BD 100X (NA/WD : 0.90/1.00 mm) | - | Tak |  |
| 20 | Nagrywanie płyt DVD z wynikami badań | - | Tak |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o tworzenie zdjęć w trybie konfokalnym i badań fluorescencyjnych | - | Tak |  |
| 22 | Zmotoryzowana oś „z” ma zapewnić wykonanie zdjęć w powiększeniu i trzech wymiarach, a także zapewnić możliwość analizy powierzchni | - | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-34/2019                                                            Załącznik nr 2B do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 2: „Kamera i oprogramowanie do analizy obrazu do mikroskopu metalograficznego odwróconego”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 24 miesiące * | od 24 do 35 miesięcy – 1 pkt od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt 49 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Matryca CMOS o rozdzielczości minimum 5 mln efektywnych pikseli | - | Tak / Podać |  |
| 2 | Mocowanie do mikroskopu za pomocą gwintu typu C (typ gwintu zastosowanego w mocowaniu kamery za pomocą gwintu do mikroskopu musi być identyczny w mikroskopie i kamerze bez stosowania przejściówek) | - | Tak |  |
| 3 | Kontrola ekspozycji: Automatyczna; Ręczna; Regulowany zakres pola pomiaru ekspozycji, Pomiar ekspozycji z całego pola oraz punktowy | - | Tak |  |
| 4 | Możliwość wykonania „Balansu Bieli” oraz Regulacja: Jasności, Kontrastu, Korekcji Gamma | - | Tak |  |
| 5 | Rozdzielczość zapisu: minimum 2,592×1,944 z przesyłem obrazu z szybkością minimum 15 klatek na sekundę | - | Tak / Podać |  |
| 6 | Format zapisu zdjęć: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 | - | Tak |  |
| 7 | Możliwość bezpośredniego podłączenia do programów do analizy obrazu i współpracy z oprogramowaniem do analizy obrazu w trybie na żywo | - | Tak |  |
| 8 | Przesyłanie obrazu za pomocą szybkiego złącza minimum USB 3.0 | - | Tak |  |
| 9 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające pełne sterowanie kamerą – rozdzielczości, balans bieli, wzmocnienia, sposób pomiaru ekspozycji | - | Tak |  |
| 10 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające możliwość ustawienia w programie kont indywidualnych dla różnych użytkowników, gwarantujące odpowiednie ustawienia programu i odpowiedni poziom dostępu | - | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające w menu sterowania kamery wbudowany zestaw gotowych ustawień kontrastu w tym dla światła odbitego w tym – Jasne pole, Ciemne pole, DIC, metalografia itp. | - | Tak |  |
| 12 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające zapis i podgląd na żywo we wszystkich rozdzielczościach oferowanych przez kamerę | - | Tak |  |
| 13 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające pomiary stereologiczne, dokonywanie przeliczeń na wybrane parametry stereologiczne | - | Tak |  |
| 14 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające archiwizację i wizualizację wyników w postaci tabel i wykresów | - | Tak |  |
| 15 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające pojedyncze („stop-klatka”) i sekwencyjne pobieranie obrazu (klatki obrazu w ustalonych odstępach czasowych) | - | Tak |  |
| 16 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające możliwość składania obrazów wielkoformatowych próbek nie mieszczących się w polu widzenia danego obiektywu przy zachowaniu wszystkich parametrów optycznych, oraz w obrazie wielkoformatowym automatyczne obliczanie i kompensowanie w przypadku niezbyt dokładnego ustawienia następnego pola i wyświetlenie zakładki z ostatnim obrazem | - | Tak |  |
| 17 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające możliwość ustalenia restrykcji (ograniczeń) w stosunku do mierzonych elementów tak aby możliwe było pomierzenie tylko elementów spełniających określone kryteria wymiaru lub kształtu | - | Tak |  |
| 18 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające możliwość klasyfikowania obiektów po kolorze (min. 10 klas) z możliwością ich późniejszej automatycznej analizy | - | Tak / Podać |  |
| 19 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające automatyczną analizę obrazu kolorowego w min. 256 odcieniach każdej składowej RGB i czarno-białego w min. 256 odcieniach szarości | - | Tak / Podać |  |
| 20 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające histogram jasności obrazu i jego wybranych fragmentów | - | Tak |  |
| 21 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające binaryzację obrazu w reprezentacji RGB lub HSI, | - | Tak |  |
| 22 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające automatyczne i ręczne selekcjonowanie obiektów do pomiaru | - | Tak |  |
| 23 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające zliczanie obiektów (automatyczne i manualne) | - | Tak |  |
| 24 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające pomiary ręczne na obrazie żywym (nie zamrożonym) | - | Tak |  |
| 25 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające automatyczne i manualne pomiary: np. pola powierzchni, długości, średnic (średniej, Fereta), obwodu, kąta, środka ciężkości, współczynnika okrągłości, wydłużenia, objętości względnej, współczynników kształtu, objętości i innych | - | Tak |  |
| 26 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające pomiary densytometryczne: np. całka gęstości optycznej, określanie: wariancja jasności, wariancja gęstości optycznej, średni odcień szarości, odcień całkowity, średnia gęstość optyczna, średnie nasycenie i inne; pomiary kolorymetryczne: długość fali, luminancja, współrzędne w systemie CIE | - | Tak |  |
| 27 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające wykonywanie profilu jasności wzdłuż linii prostej i krzywej, | - | Tak |  |
| 28 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające edycję obrazu (wstawianie, kopiowanie, wycinanie, przesuwanie, obracanie obrazu i jego fragmentów, zoom, nanoszenie wskaźników, znaczników, belek skali), funkcje filtracji obrazu kolorowego i binarnego (wygładzanie, wyostrzanie, retusz, erozja, dylatacja, otwarcie, zamknięcie, czyszczenie, wypełnianie otworów, rozdzielanie sklejonych obiektów, filtracja obiektów o określonej jasności i inne) | - | Tak |  |
| 29 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające łatwą kalibrację obrazu w jednostkach metrycznych | - | Tak |  |
| 30 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające wbudowaną bazę danych wszystkich obiektywów dostępnych dla mikroskopu metalograficznego - zapewniająca automatyczną kalibrację po podłączeniu mikroskopu do oprogramowania | - | Tak |  |
| 31 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające automatyczną kontrolę balansu bieli w całym polu | - | Tak |  |
| 32 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające kompensację obrazu dla parametrów wybranego pola obrazu – znacznik | - | Tak |  |
| 33 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające album, przeglądarkę i prostą bazę danych zapisanych obrazów | - | Tak |  |
| 34 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające: statystykę przeprowadzonych pomiarów (średnią, odchylenie standardowe, minimum, maksimum i odpowiednie wykresy z ich dalszą edycją; liczbę wielkości ze wspomnianą wyżej statystyką, gęstość i udział procentowy obiektów w polu lub wybranych polach), moduł składania zdjęć 3D z funkcją analizy profilu powierzchni, wyświetlania zdjęcia płaskiego całkowicie ostrego, mapy izobarycznej, robienia przekrojów powierzchni w dowolnych płaszczyznach. Z mikroskopem w wersji ze zmotoryzowaną osią Z - automatyczna akwizycja obrazów z krokiem przesuwu ustawianym automatycznie przez program w zależności od apertury obiektywu | - | Tak |  |
| 35 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające zapis obrazu BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 | - | Tak |  |
| 36 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające zapis i odczyt wyników: plik tekstowy i HTML lub poprzez schowek w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym i edytorze tekstu, | - | Tak |  |
| 37 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające wydruk obrazu z jego podglądem na obszarze papieru, | - | Tak |  |
| 38 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające generowanie dowolnych raportów z pomiarów wraz z obrazem w wewnętrznym edytorze, | - | Tak |  |
| 39 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające moduł dedykowany do analizy wielkości ziarna zgodnie z normami ISO i ASTM – gotowe szablony raportowe | - | Tak |  |
| 40 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające moduł do składania zdjęć wielkoformatowych o zwiększonej głębi ostrości z możliwością wyświetlania map 3D powierzchni, pomiaru wysokości | - | Tak |  |
| 41 | Oprogramowanie do analizy obrazu zapewniające pracę z systemem operacyjnym w środowisku min. 32 bit. | - | Tak / Podać |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-34/2019                                                            Załącznik nr 2C do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 3: „Piec gazoszczelny z wyposażeniem”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 24 miesiące * | od 24 do 35 miesięcy – 1 pkt od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt 49 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Rodzaj pieca: komorowy | - | Tak |  |
| 2 | W skład pieca wchodzi: piec właściwy, szczelna retorta z przyłączami procesowymi, układ zasilający w gazy osłonowe, zespół zasilająco – sterujący | - | Tak |  |
| 3 | Przedział grzania pieca co najmniej od 100°C do 1100°C, regulacja temperatury z krokiem co 1°C | - | Tak |  |
| 4 | Osłona termiczna pieca wykonana z materiałów ogniotrwałych | - | Tak |  |
| 5 | Gazoszczelna retorta wykonana jest z blach ze stali żarowytrzymałej, mocowana w płaszczyźnie czołowej konstrukcji pieca. Wymagana szczelność retorty zapewniona jest przez dociski zamontowane na drzwiach | - | Tak |  |
| 6 | Izolowane drzwi z dodatkowym płaszczem wodnym. W drzwiach wykonany króciec termoparowy do pomiaru temperatury wewnątrz retorty | - | Tak |  |
| 7 | Zawieszenie drzwi pieca na podwójnych zawiasach pozwalające na ich dobre dopasowanie. Docisk drzwi przez dociski zapewniające uszczelnienie komory pieca podczas eksploatacji | - | Tak |  |
| 8 | W tylnej ścianie, górnej lub bocznych ścianach retorty wykonane doprowadzenia gazów procesowych oraz króćca wylotu gazów | - | Tak |  |
| 9 | Wymiary przestrzeni roboczej retorty w przedziale od (szer. x wys. x gł.) 100 x 100 x 200 mm (2,0 l) do (szer. x wys. x gł.) 200 x 200 x 350 mm (14,0 l) | - | Tak / Podać |  |
| 10 | Elementy grzejne rozmieszczone w ścianach bocznych oraz górnej i dolnej oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym | - | Tak |  |
| 11 | Układ zasilający w gazy osłonowe komorę pieca hartowniczego | - | Tak |  |
| 12 | Rotametr o zakresie pomiarowym minimum 0 – 15 l/min z rozdzielczością 1 l/min (dotyczy gazów osłonowych) | - | Tak |  |
| 13 | Chłodnica gazów wylotowych z układem zaworów odcinających i zbiornikiem kondensatu (dotyczy gazów osłonowych) | - | Tak |  |
| 14 | Pompa próżniowa wraz z filtrem pozwalająca na uzyskanie podciśnienia (próżni) w przedziale od 0 do 50 mbar abs. | - | Tak |  |
| 15 | Układ chłodzenia pieca z nadciśnieniowym zaworem zapewniającego nadciśnienie do min. 50 mm H2O | - | Tak |  |
| 16 | Urządzenie sterownicze będzie posiadać: Wyłącznik główny – załączenie (doprowadzenie napięcia zasilania) i wyłączenie urządzenia (odcięcie napięcia zasilania). Programator temperatury – umożliwia nastawianie parametrów i kontrolę nad procesem. Rotametr – umożliwia nastawienie wartości przepływu Miernik temperatury – wyświetla wartość z termopary pomiarowej umieszczonej we wnętrzu stalowej retorty Przełącznik pompy próżniowej – umożliwia sterowanie pompą próżniową (zmiany nastaw) | - | Tak |  |
| 17 | Układ kontrolno-pomiarowy składający się z regulatora temperatury oraz termopary. Mikroprocesorowy programator temperatury - regulator temperatury typu PID z wyświetlaczem cyfrowym sterujący poprzez elektroniczny człon mocy pracą układu grzejnego. Wyświetlacze umożliwiające odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych | - | Tak |  |
| 18 | Regulator temperatury typu PID z funkcją: zaprogramowania czasu opóźnionego startu, jak również czasu wygrzewania, (utrzymania temperatury pieca przez określony czas). zaprogramowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. kształtowanie dowolnej krzywej grzewczej ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub spadku temperatury w czasie. (zaprogramowania minimum 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze | - | Tak |  |
| 19 | Zakres mierzonych temperatur minimum od 0°C do 1200°C; Kontrola przekroczenia zakresu pomiarowego | - | Tak |  |
| 20 | Niepewność pomiaru temperatury maksymalnie +/- 2°C z automatyczną kompensacją zimnego końca termopary | - | Tak |  |
| 21 | Kontrola rozwarcia obwodu termopary z kontrolą odwrotnej polaryzacji termopary | - | Tak |  |
| 22 | Izolacja pieca nie zawierająca azbestu | - | Tak |  |
| 23 | Butla z gazem ochronnym. Gaz ochronny zapobiegający utlenianiu próbki stalowej np. argon lub równoważny. Butla wyposażona w reduktory ciśnienia z wyjściami umożliwiającymi podłączenie do pieca gazoszczelnego | - | Tak |  |
| 24 | Czas osiągnięcia maksymalnej temperatury pieca nie więcej niż 3 godziny | - | Tak / Podać |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-34/2019                                                            Załącznik nr 2D do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 4: „Mikroskop skaningowy z przystawką EDS (do analizy składu chemicznego)”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 12 miesięcy * | od 12 do 23 miesięcy – 1 pkt od 24 do 35 miesięcy – 3 pkt 36 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Działo elektronowe mikroskopu objęte jest gwarancją na minimum 8 lat. | - | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 21 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 5 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Mikroskop będzie zbudowany w zwartej konstrukcji typu stołowego | - | Tak |  |
| 2 | Masa mikroskopu z oprzyrządowaniem maksymalnie 150 kg | - | Tak |  |
| 3 | System posiada wszystkie niezbędne połączenia i elementy gwarantujące jego pełną funkcjonalność | - | Tak |  |
| 4 | Mikroskop będzie wyposażony w działo elektronowe z emisją elektronów z katody CeB6 lub FEG (Field Emision Gun) o średniej żywotności nie mniejszej niż 2000 godzin pracy | - | Tak |  |
| 5 | Mikroskop będzie wyposażony w zintegrowany port USB minimum 2.0 oraz umożliwia podłączenie do sieci komputerowej, zapis zdjęć na dowolnym komputerze podłączonym do sieci oraz sterowanie funkcjami mikroskopu z poziomu komputerów podłączonych do sieci | - | Tak |  |
| 6 | Czas potrzebny na uzyskanie obrazu elektronowego liczony od momentu włożenia preparatu do komory maksymalnie 60 sekund | - | Tak |  |
| 7 | Mikroskop będzie wyposażony w czterosegmentowy detektor do bezpośredniej detekcji elektronów wstecznie rozproszonych BSE (ang. Back Scattered Electrons) w trybach: full oraz topograficznym | - | Tak |  |
| 8 | Mikroskop będzie wyposażony w detektor elektronów wtórnych SE (ang. Secondary Electrons) typu ET | - | Tak |  |
| 9 | Mikroskop będzie umożliwiać pracę przy napięciu przyspieszającym w zakresie co najmniej: od 5 kV do 20 kV, z możliwością regulacji napięcia z krokiem co 0,1 kV | - | Tak |  |
| 10 | Zdolność rozdzielcza mikroskopu dla detektora BSE, przy napięciu przyspieszającym 10 kV nie większa niż 14 nm | - | Tak |  |
| 11 | Mikroskop będzie wyposażony w dwa kolorowe płaskie monitory o rozmiarze min. 19’’ każdy, stanowiące interface sterujący mikroskopem | - | Tak |  |
| 12 | System mikroskopu będzie umożliwiać cyfrowy zapis obrazów mikroskopowych z rozdzielczością minimum 2048 x 2048 pikseli | - | Tak |  |
| 13 | Mikroskop będzie umożliwiać uzyskiwanie obrazów elektronowych w powiększeniach w przedziale minimum od 50 000x do 100 000x | - | Tak |  |
| 14 | Mikroskop będzie posiadać zoom cyfrowy zdjęć elektronowych | - | Tak |  |
| 15 | W mikroskopie będzie możliwość wykonywania kolorowych zdjęć optycznych z kamery CCD z możliwością powiększenia do minimum 10x | - | Tak |  |
| 16 | Przesuwy preparatu X i Y będą całkowicie zmotoryzowane i sterowane z głównego interface graficznego użytkownika mikroskopu. Przesuwy te będą zintegrowane z obrazem z kamery CCD, tak aby w trybie elektronowym była możliwość automatycznego przesunięcia preparatu w miejsce wskazane na obrazie optycznym | - | Tak |  |
| 17 | Wymagana możliwość osiowego (jasne pole) lub poza-osiowego (ciemne pole) oświetlenia preparatu – dla potrzeb współpracy z kamerą CCD | - | Tak |  |
| 18 | System sterowania mikroskopem będzie zawierać funkcje automatycznego ustawiania ostrości, jasności oraz kontrastu | - | Tak |  |
| 19 | System sterowania mikroskopem będzie zawierać funkcję korekcji astygmatyzmu | - | Tak |  |
| 20 | Układ próżniowy mikroskopu będzie bezolejowy oraz sterowany w sposób całkowicie automatyczny | - | Tak |  |
| 21 | Wymagany co najmniej dwustopniowy układ próżniowy bazujący na pompie próżni wstępnej oraz pompie turbomolekularnej | - | Tak |  |
| 22 | Mikroskop będzie umożliwiać badanie preparatów w niskiej próżni, przy ciśnieniu co najmniej 60Pa | - | Tak |  |
| 23 | Mikroskop będzie umożliwiać badanie próbek przewodzących przy co najmniej dwóch poziomach wysokiej próżni: ciśnienie maksimum 1Pa i maksimum 10Pa oraz nieprzewodzących bez konieczności napylania | - | Tak |  |
| 24 | System będzie wyposażony w detektor do mikroanalizy pierwiastkowej EDS, który będzie zamontowany w obudowie mikroskopu. Posiada funkcję automatycznej korekcji dryftu typu SDD | - | Tak |  |
| 25 | Detektor EDS posiada powierzchnię aktywną co najmniej 25 mm2, okienko ceramiczne Si3N4 oraz charakteryzuje się zdolnością rozdzielczą nie gorszą niż 137 eV | - | Tak |  |
| 26 | System będzie wyposażony w oprogramowanie do analizy EDS w postaci analizy punktowej, uśrednionej z obszaru, liniowej z rozdzielczością minimum 512 punktów oraz mapowania z rozdzielczością minimum 512x512 punktów. Umożliwia tworzenie edytowanych raportów i ich eksportowanie | - | Tak |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie pozwalające na zautomatyzowane sterowanie wszystkimi funkcjami mikroskopu z wykorzystaniem skryptów C++, Python i .NET | - | Tak |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie pozwalające na automatyczną analizę wielkości, kształtu i rozkładu włókien, porów oraz cząstek | - | Tak |  |
| 29 | System będzie wyposażony w oprogramowanie do rekonstrukcji 3D powierzchni analizowanych próbek. Oprogramowanie umożliwia obliczanie chropowatości Ra, Rz oraz Sa, zapis współrzędnościowy punktów powierzchni 3D w pliku tekstowym, filtrację dolnych i górnych częstości przestrzennych obrazu | - | Tak |  |
| 30 | Oprogramowanie zapewni możliwość składania uzyskanych zdjęć z mikroskopu skaningowego. Możliwość wykonania „panoramy” zdjęć wielkogabarytowych o rozdzielczości co najmniej 80 megapikseli | - | Tak |  |
| 31 | Komora mikroskopu będzie umożliwiać umieszczenie próbki o rozmiarze min. X, Y: 100 mm x 100 mm oraz przesuw preparatu w zakresie co najmniej 50 mm x 50 mm. Wysokość preparatu minimum 50 mm | - | Tak |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy mikroskopu o rozwiązanie pozwalające na przesuw preparatu w zakresie co najmniej 100 mm x 100 mm | - | Tak |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o stolik z mechanizmem tensometrycznym do co najmniej 1000 N | - | Tak |  |
| 34 | Jednostka sterująca będzie wyposażona w system operacyjny umożliwiający obsługę mikroskopu skaningowego | - | Tak |  |
| 35 | Nagrywanie uzyskanych wyników badań, raportów na płycie DVD | - | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-34/2019                                                            Załącznik nr 2E do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 5: „Dylatometr automatyczny”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 24 miesiące * | od 24 do 35 miesięcy – 1 pkt od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt 49 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 7 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Dylatometr składa się z zespołu zasilająco sterującego i zespołu pomiarowego. Dylatometr służy do badania zjawisk przemian strukturalnych w stopach metali | - | Tak |  |
| 2 | Przedział temperatur pracy dylatometru co najmniej od 80°C do 1050°C | - | Tak |  |
| 3 | Temperatura pieca minimum 1100°C | - | Tak |  |
| 4 | Aparatura kontrolno-sterująca będzie umożliwiać wprowadzenie i wykonanie dowolnego programu nagrzewania i chłodzenia w szerokim zakresie szybkości i czasu (parametry w ppkt 5). Możliwa pełna obserwacja przemian fazowych i ich kinetyki | - | Tak |  |
| 5 | Szybkość nagrzewania w przedziale minimum od 1 K/s do 5 K/s, Chłodzenie powietrzem lub gazem osłonowym w przedziale minimum od 1 K/s do 5 K/s | - | Tak / Podać |  |
| 6 | Dokładność pomiaru temperatury maksymalnie +/- 2°C, rozdzielczość pomiaru minimum 0,1°C | - | Tak |  |
| 7 | Dokładność pomiaru wydłużenia próbki min. -10 μm a max. +10 μm, z rozdzielczością max. 0,2 μm | - | Tak |  |
| 8 | Pomiar wydłużenia próbki – przetwornik przemieszczeń o zakresie pomiarowym minimum 0 mm ÷ 10 mm | - | Tak |  |
| 9 | Wymiary próbek średnica od min. 3 mm do max. 8 mm, długość od min. 20 mm do max. 60 mm | - | Tak |  |
| 10 | Izolacja pieca nie będzie zawierać azbestu | - | Tak |  |
| 11 | Parametry komputera równoważne: RAM minimum 8 GB, procesor minimum i5 dysk twardy o pojemności min. 500 GB, (SSD) karta graficzna minimum 2 GB minimum 4 porty USB 2.0 i 2 porty 3.0 nagrywarka DVD monitor LCD minimum 20 cali | - | Tak |  |
| 12 | Komputer (minimalne lub równoważne parametry podane w ppkt. 11) sterujący pomiarem, podłączony do aparatury złączem USB | - | Tak |  |
| 13 | Sterowanie pomiarem i rejestracja wyników automatyczna za pomocą komputera (minimalne lub równoważne parametry podane w ppkt. 11) | - | Tak |  |
| 14 | Komputer (minimalne lub równoważne parametry podane w ppkt. 11) z oprogramowaniem do sterowania i rejestracji zmian długości próbki w czasie w zależności od zmian temperatury, (zarejestrowane dane w postaci wykresu i tabeli z danymi z możliwością eksportu do pliku txt lub excel) | - | Tak |  |
| 15 | Możliwość pomiaru w osłonie gazu obojętnego | - | Tak |  |
| 16 | Podczas przemian strukturalnych generowane są sygnały EA (Emisji Akustycznej). Falowód stalowy żaroodporny austenityczny lub ceramiczny umożliwia podłączenie szerokopasmowego sensora (przetwornika) do pomiaru Emisji Akustycznej typu WD. Falowód służy do rejestracji sygnału EA z badanej próbki w dylatometrze | - | Tak |  |
| 17 | Aparatura będzie umożliwiać podłączenie falowodu do badanej próbki | - | Tak |  |
| 18 | Możliwość nagrywania płyt DVD z wynikami badań wykonanych na aparaturze | - | Tak |  |
| 19 | Zasilanie maksymalnie 240V na zabezpieczeniu 16A, maksymalnie 3,5 kVA | - | Tak |  |
| 20 | Wersja nabiurkowa masa do 60 kg, o wymiarach min. szer. x dł. x wys. 400 x 700 x 400 mm a wymiarach max. 600 x 1200 x 600 mm | - | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-34/2019                                                            Załącznik nr 2F do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 6: „Zgrzewarka do termopar”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 12 miesięcy * | od 12 do 23 miesięcy – 1 pkt od 24 do 35 miesięcy – 3 pkt 36 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Zgrzewarka do termopar do łączenia termoelementów w postaci drutu z powierzchnią elementów, których temperatura będzie mierzona. Zgrzewanie termopary z powierzchniami metalowymi (stalowymi) | - | Tak |  |
| 2 | Płynna regulacja napięcia / natężenia umożliwiająca zgrzewanie termopar o średnicy co najmniej od 0.5 mm do 1.2 mm | - | Tak |  |
| 3 | Płynna regulacja napięcia / natężenia umożliwiająca spawanie termopar o średnicy co najmniej od 0.5 mm do 1.2 mm (Spawanie drutów termopary - tworzenie termopary o średnicy od 0.5 mm do 1.2 mm) | - | Tak |  |
| 4 | Na przednim panelu wyświetlacz umożliwiający odczyt i nastawę parametrów zgrzewania / spawania | - | Tak |  |
| 5 | Automatyczne przygotowanie do wykonania kolejnej termopary np. samoczynne ładowanie kondensatorów po każdym wykonanym zgrzewie termopary | - | Tak |  |
| 6 | Zgrzewane druty termopary o średnicy co najmniej od 0.5 mm do 1.2 mm | - | Tak |  |
| 7 | Układ umożliwiający spawanie drutów termoparowych w celu wytworzenia termopary. Układ ma umożliwić zgrzanie wytworzonej wcześniej termopary do próbki stalowej | - | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-34/2019                                                            Załącznik nr 2G do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 7: „Przenośny rejestrator emisji akustycznej wyposażony w dwa sensory i falowód”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 24 miesiące * | od 24 do 35 miesięcy – 1 pkt od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt 49 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 7 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | przedział pasma rejestrowanego sygnału emisji akustycznej nie mniej niż 5 kHz – 500 kHz | - | Tak |  |
| 2 | wzmocnienie: regulowane w przedziale nie mniejszym niż 20 dB – 40 dB z krokiem co 1 dB | - | Tak |  |
| 3 | czujniki 2 szt. szerokopasmowego przetwornika sygnału EA typu WD | - | Tak |  |
| 4 | tryb rejestracji sygnału: sekwencyjnie minimum 1800 sekund, po minimum 100 milisekund z każdej kolejnej sekundy | - | Tak |  |
| 5 | interface do przesyłania danych minimum USB 2.0 (praca z laptopem lub komputerem stacjonarnym) | - | Tak |  |
| 6 | własne zasilanie – wewnętrzny akumulator zapewniający minimum 1 godzinę pracy wraz z możliwością zasilania urządzenia z sieci, który umożliwia pracę w terenie | - | Tak |  |
| 7 | oprogramowanie do rejestracji i analizy sygnału EA na stanowisku z systemem operacyjnym | - | Tak |  |
| 8 | urządzenie przenośne o maksymalnej wadze 10 kg umożliwiające pracę w terenie | - | Tak |  |
| 9 | rejestracja sygnału na EA na wbudowanym wewnętrznym nośniku danych lub karcie np. typu SD | - | Tak |  |
| 10 | możliwość rejestracji sygnału EA bezpośrednio na przenośnym stanowisku z systemem operacyjnym po podłączeniu aparatury przez interface USB | - | Tak |  |
| 11 | falowody kompatybilne z szerokopasmowymi przetwornikami sygnału EA typu WD | - | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.