Załącznik nr 14 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część VI

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczno-użytkowe dla pralnic wraz z suszarkami dla OSP w Gminie Ustka oraz OSP w Gminie Smołdzino

| Lp. | Wymagane parametry techniczno - użytkowe | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | (skreślić niewłaściwe) |
| 1 | 2 | 3 |
| Marka i model zaoferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca): …………………………………………………………………. |
| 1 | Wymagania ogólne |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wszystkie pralnico-wirówki i suszarki bębnowe tego samego producenta. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Sprzęt należy dostarczyć oraz zainstalować na koszt Wykonawcy. Konkretne lokalizacje określone są we wzorze umowy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wykonawca przeszkoli użytkowników w zakresie obsługi przedmiotu oferty w miejscu instalacji urządzenia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i jakości wg norm europejskich (CE) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2 | Warunki szczegółowe dla pralnico-wirówek: |
|  | Pralnico-wirówki wraz z systemem dozowania i zestawem startowym środków piorących - 4 kpl. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Załadunek: min. 10 kg - max. 11 kg. Przy module załadunku 10:1 zalecanym przy praniu odzieży. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Pojemność bębna: 100-110 litrów | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Podgrzew elektryczny: min. 8 kW, max. 10 kW | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Maksymalne wymiary: szer. x głęb. x wys.: 800 mm x 900 mm x 1500 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Współczynnik odwirowania minimum 400 G. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Zasilanie wodą zimną i ciepłą. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Maszyna wolnostojąca - bez jakiegokolwiek mocowania do podłoża. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Minimum 4 komory na środki piorące, dezynfekujące i impregnujące dla ręcznego dozowania. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Możliwość współpracy z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych - min. 4 sygnałów na zewnętrzne pompy dozujące automatycznie środki chemiczne. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Obsługa programatora w języku polskim, możliwość utworzenia minimum 10 indywidualnych programów prania. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Programator winien umożliwić: |  |
|  | - prosty, intuicyjny wybór programu prania | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | - możliwość zmiany temperatury prania po wybraniu programu prania a przed jego uruchomieniem | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | - możliwość opóźnienia startu programu prania | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | - wyświetlanie aktualnych funkcji prania i pozostały czas do końca programu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | - pełna statystyka błędów serwisowych umożliwiająca szybkie zdiagnozowanie problemu technicznego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wyposażona w inteligentny system ważenia wsadu i automatyczne dostosowywanie ilości potrzebnej wody oraz energii do przeprowadzenia cyklu prania. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Zasilanie 3x380 V | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Możliwość wprowadzenia urządzenia przez skrzydło drzwiowe o wymiarze 80 cm. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Bęben wykonany ze stali nierdzewnej | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Automatyczne otwarcie drzwi na wypadek zaniku napięcia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Średnica okna wsadowego nie mniejsza niż 400 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | System dozowania wraz z zestawem środków piorących | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Możliwość podłączenia minimum 4 środków piorących | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczny system przepłukiwania chemii wodą, tak aby w instalacji dozującej do pralnicy ze względów bezpieczeństwa zawsze znajdowała się czysta woda | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie dozujące wyposażone w lance ssące oraz w czujnik poziomu cieczy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie dozujące wyposażone w system alarmowy sygnalizujący brak produktu w pojemniku ze środkiem chemicznym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Zestaw chemii startowej w skład, której będą wchodzić następujące produkty: - detergent piorący – min. 10 kg, - wzmacniacz alkaliczności podnoszący poziom pH kąpieli piorącej - min. 25 kg, - środek dezynfekcyjny – min. 20 kg, - środek impregnujący - min. 10 kg. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 3 | Wymagania szczegółowe dla suszarek bębnowych: |
|  | Suszarki bębnowe - 4 szt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Pojemność bębna suszarki: min. 190 litrów | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Średnica okna wsadowego suszarki bębnowej: min. 600 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Średnica otworu wentylacyjnego suszarki bębnowej: 180-200 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Moc grzewcza: min. 9 kW, max. 12 kW | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: szer. x głęb. x wys.: 800 mm x 900 mm x 1500 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Zasilanie 3x380 V | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Możliwość ręcznego wyboru czasu suszenia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Możliwość wprowadzenia urządzenia przez skrzydło drzwiowe o wymiarze 80 cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Bęben wykonany ze stali nierdzewnej | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Bęben posiada obroty rewersyjne (w obie strony) zapobiegające skręcaniu się odzieży w suszarce | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Możliwość zamontowania drzwi otwieranych na prawą lub lewą stronę | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Możliwość do wyboru trzech zakresów temperatur suszenia (niska, średnia i wysoka) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Załadunek kompatybilny z oferowanymi pralnico-wirówkami | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Maszyna wolnostojąca - bez jakiegokolwiek mocowania do podłoża. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |

…………………..……………..

(podpis Wykonawcy)