GK.7021.8.1.2020              	      	                  Pruszcz Gdański,  09 marca  2020 r.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 
i zamontowanie  czterech wiat  przystankowych na terenie Pruszcza Gdańskiego 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ostateczna ilość wiat może ulec zwiększeniu do pięciu, w zależności od ceny osiągniętej w wyniku niniejszego zapytania ofertowego.

W ramach w/w zadania Wykonawca zobowiązany będzie do zdemontowania i utylizacji czterech istniejących wiat przystankowych,  zdjęcia których stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca wycenić winien także uzupełnić ścian wiaty przystankowej pod zadaszeniem, poliwęglanem litym, przeźroczystym o grubości ≠ 6, w ramkach o wymiarach 1550x550 z  kątownika 20x20x2, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo według katalogu kolorem 7046 lub HKS 92.

Dokumentacja projektowa i specyfikacji techniczna wykonania i organizacji robót stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

Uwaga!

- Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy stalowe były zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wykonawca zobowiązuje się do okazania Zamawiającemu deklaracji zgodności, potwierdzającej wykonania cynkowania ogniowego

- Zamawiający wymaga okazania  dokumentów potwierdzających atest potwierdzający jakość użytej do wykonania wiat stali.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił deklarację zgodności 
z normą wykonanie prac malarskich.

- Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia pod wiatą po wykonaniu zamówienia doprowadzona została  do stanu sprzed podjęcia robót.

Termin wykonania prac: do 30 czerwca 2020 r.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Ofertę należy złożyć   w terminie do 27 marca 2020 r. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.