+	+

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.2.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr  2

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | System ogrzewania pacjenta | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| System ogrzewania pacjenta - 9 szt. | Typ ……….………………….... Model ………………….…... Producent ………………….. Kraj pochodzenia ……………….… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 bezpieczniki zasilania oraz wyłącznik główny |
|  | Zasilanie 220-230 V |
|  | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem |
|  | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem o długości min. 1,7 metra |
|  | Podstawa jezdna do aparatu wózek wyposażony w koła z blokadą oraz z koszykiem na kołdry |
|  | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta bez dodatkowych akcesoriów |
|  | Urządzenie zabezpieczone filtrem typu Hepa żywotność min. 1000 h i skuteczności 99,5% przy 0,15 μ - 0,2 μ |
|  | Zakresy temperatur: temp. otoczenia 38°C, 43°C, 45°C ( ± 1oC), wzmocnienie przez 45 minut |
|  | Możliwość regulacji prędkości wentylatora min. w 3 zakresach: niska: 9 m/s średnia: 13 m/s wysoka: 16 m/s (± 1 m/s) |
|  | Wyposażony w alarmy wysokiej temperatury, przekroczenia temperatury, żywotności filtra, braku filtra |
|  | Waga urządzenia max 6 kg |
|  | Alfanumeryczny 16-znakowy wyświetlacz pokazujący temperaturę roboczą i aktualny status urządzenia |
|  | Diody LED o wysokiej jasności zintegrowane w przyciskach wskazujące tryb działania |
|  | Dokładność wyświetlanej temperatury ± 1 °C. |
|  | Do każdego urządzenia; jednorazowe koce dla dorosłych min. 20 szt. |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów …………… |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |