ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY  URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Inwestycja     :  PRZEBUDOWA ULICY RUBINOWEJ dł. 140m

odc. od km 0+007 do km 0+147 w m. NOWA WIEŚ

działka Nr 292 obręb  NOWA WIEŚ

Adres           :  m. Nowa Wieś  GMINA WŁOCŁAWEK

Branża          :  Drogowa

Kategoria  obiektu budowlanego IV i XXV

Inwestor       :  Gmina Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany PRZEBUDOWA ULICY RUBINOWEJ dł. 140m   odc. od km 0+007 do km 0+147 działka Nr 292  obręb  NOWA WIEŚ

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity jednolity  Dz.U. z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: Zagospodarowanie terenu | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

25 . 07. 2021

Zawartość opracowania

| Nr | Opis poz. | str |
| --- | --- | --- |
| I | CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| 1 | Opis techniczny | 8 |
| II | ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE WSTEPNE |  |
| 1 | Pismo SatFilm dot. sieci | 9 |
| 2 | Mapa ewidencyjna | 10 |
| 3 | Mapa syt-wys. | 11 |
| 4 | Uprawnienia Projektanta | 12 |
| 5 | Przynależność do Izby | 13 |
| III | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| 1 | Plan orientacyjny – układ dróg | 14 |
| 2 | Mapa do celów projektowych | 15 |
| 3 | Projekt zagospodarowania terenu ul. Rubinowej | 16 |
| 4 | Profil podłuży drogi gminnej ul. Rubinowej | 17 |
| 5 | Konstrukcja jezdni | 18 |
| 6 | Schemat zjazdu | 19 |
| 7 | Konstrukcja zjazdu indywidualnego | 20 |

OPIS  TECHNICZNY

do projektu PRZEBUDOWA ULICY RUBINOWEJ dł. 140m

odc. od km 0+007 do km 0+147 w m. NOWA WIEŚ

działka Nr 292 obręb  NOWA WIEŚ

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa

- mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:500

- wizja lokalna i uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- odkrywki

2.PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest przebudowa drogi  gminnej  stanowiącej ulicę

Rubinową dł. 140m szer.4,0m w miejscowości Nowa Wieś na terenie

Gminy Włocławek.

Celem przedsięwzięcia jest  stworzenie dojazdu  ze zjazdami pod potrzeby zabudowy

jednorodzinnej obsługujących  osiedle domków  jednorodzinnych.

Przebudowa polega na utwardzeniu  jezdni i zjazdów o istniejącej nawierzchni

tłuczniowo- żwirowej poprzez wykonanie:

- dla jezdni  podbudowy z  mieszanki żwirowo- tłuczniowej  wraz z warstwą wiążącą

ścieralną z  betonu  asfaltowego

- dla zjazdów nawierzchni  z kostki betonowej na podbudowie betonowej

- dla chodników nawierzchni z kostki ( dojścia do posesji)

- utwardzenia poboczy z mieszanki tłuczniowej

Niniejsze opracowanie rozpoczyna się od skrzyżowań z drogą gminną Nr 190516 C Nowa

Wieś od km 0+007 do km 0+147. Droga Nr 190516 C Nowa  Wieś stanowi w części ulicę

Rubinową, a obecny, projektowany  zakres  jest jej kontynuacją.

Przebudowa drogi umożliwi  mieszkańcom bezpieczny dojazd do drogi wojewódzkiej

Nr 265 Włocławek –Kruszyn – Choceń w miejscowości Nowa Wieś prowadzącej do

miejscowości  Kruszyn ( w której znajduje się Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Ośrodek

zdrowia, Kościół, boisko sportowe, place zabaw)  i powiatowej Nr  29010C  Nowa Wieś-

Smólsk-Kruszyn. Udrożni komunikację  do węzła Autostrady A1 w  miejscowości

Pikutkowo i   Strefy przemysłowej na terenie  Gminy Brześć Kujawski.

Dla omawianej drogi przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Pas drogowy jest uregulowany pod względem stanu własności. Zajmuje działkę nr 292

obręb Nowa Wieś należącą do Gminy Włocławek.

3. STAN  ISTNIEJĄCY

Ulica zlokalizowana jest  w miejscowości  Nowa Wieś. Przyległe do  drogi tereny stanowią

działki budowlane z zabudową jednorodzinną.

Ocena stanu technicznego nawierzchni [ Rozporządzenie Ministra Transportu i

Gospodarki  Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r ( tekst jednolity : Dz U z

2016r poz. 124)  paragraf 154 ]

Pasy drogowe posiadają  szerokość 12m. Istniejące utwardzenia  posiadają

zróżnicowane  grubości od 10 do 12cm i są  nieregularnie  zlokalizowane względem osi.

Teren uzbrojony jest w sieć  wodociągową, sanitarną, energetyczną, gazową. Ulica

Rubinowa zgodnie z informacją SatFilmu posiada sieć teletechniczną, w technice

mikrokanalizacji ( pismo w zał.)

4. WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Ocena nośności podłoża [ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016r poz.

124) paragraf 147 ]

Wykonano badania makroskopowe  poprzez  2 odkrywki .

Wierzchnią warstwę stanowi utwardzenie  z tłucznia i żwiru o miąższości średnio 13cm,

o nieregularnej niwelecie. Od  0,13m do 1,3m  głębokości zlegają piaski

średnie i drobne w kolorze żółtym . Nie stwierdzono  zaleganie  wód podskórnych. Ze

względu na uzbrojenie terenu grunt nie jest dogęszczony.

Grunty zakwalifikowano do grupy nośności G1.

4. STAN PROJEKTOWANY

Bilans terenu:

- jezdnia  bitumiczna  - 586m2

- zjazdy z kostki          -  240m2

- chodniki z kostki      -    22m2

- pobocza tłuczniowe  -  112m2

-Parametry techniczne ulic Rubinowej:

- długość                                  -   140m

- szer. jezdni                             -   4m

- kat. obciążenia ruchem          -   KR1

- klasa techniczna drogi            -  D

- kategoria drogi                        - gminna

- obciążenie                               -  80kN/oś

- kategoria drogi                        - gminna

- prędkość projektowana            - 30km/h

- pobocza                                   - szer. 075m , utwardzone 0,5m

Zakres robót objęty niniejszym  projektem :

- rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej

- wykonanie korytowania pod potrzeby konstrukcji jezdni  i zjazdów

- ustawienie krawężników i obrzeży na zjazdach

- ułożenie warstwy odcinającej  z piasku

- wykonanie  dolnej i górnej  warstwy podbudowy z  mieszanki żwirowo-tłuczniowej

- ułożenie  warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego

- wykonanie  podbudowy betonowej na zjazdach

- ułożenie kostki betonowej zjazdach

- utwardzenie poboczy

- regulacja wysokościowa mediów

- ustawienie oznakowania pionowego

- plantowanie terenu

-  Ulica w planie

Ulica stanowi odcinek   prosty . Koniec drogi w km 0+137 stanowi skrzyżowanie z ulicą

Topazową , które w obecnej geometrii pełni funkcję manewru do  zawracania

Projektuje się  przebudowę  zjazdów indywidualnych  na  posesję o szerokości od 3,2 do

4,5m.  Szerokości  uwarunkowane są rozstawem słupów bramowych. Na zjazdach

zastosować  skosy  najazdowe 1,0:1,0m.

-   Ulica w profilu podłużnym

Niweletę o pochyleniach podłużnych   0,26%  do  0,57 % dostosowano do

istniejącego  terenu. Projektowane pochylenia nie  wymagają  złagodzenia  łukami

pionowym

-   Przekrój poprzeczny

- szerokość jezdni       - 4m

- spadki poprzeczne    - daszkowy 2 %,

- pochylenie poboczy  -7 %

5. NAWIERZCHNIA

Konstrukcja nawierzchni  jezdni:

Projektuje się przebudowę nawierzchni przystosowanej do ruchu  KR1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grub. 3cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub.3cm

- podbudowa dwuwarstwowa z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej

o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie o łącznej grub. 22cm

- górna warstwa podbudowy grub.6cm (rozłożona rozściełaczem)

- dolna warstwa podbudowy grub. 16cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 8cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie  podłoże gruntowe Is>0,99

Konstrukcja nawierzchni  zjazdów indywidualnych

Projektuje się następującą konstrukcję zjazdów indywidualnych:

- kostka betonowa w kolorze grafitowym grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3-4cm

- podbudowa z betonu C8/10 grub. 15cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 8cm

- sprofilowane zagęszczone podłożę gruntowa Is>0.98

Boczne krawędzie zjazdu ograniczyć obrzeżem 8x30cm na ławie z C8/10 o F=0,04m2.

Najazd z drogi ograniczyć krawężnikiem 15x22cm na ławie z oporem z  oporem

o F=0.06m2.

Konstrukcja nawierzchni  chodników

Projektuje się następującą konstrukcję chodników

- kostka betonowa w kolorze grafitowym grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3-4cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 8cm

- sprofilowane zagęszczone podłożę gruntowa Is>0.98

Boczne krawędzie chodników ograniczyć obrzeżem 8x30cm na ławie z C8/10 o

F=0,04m2. Od strony jezdni ograniczyć krawężnikiem 15x22cm na ławie z oporem z

oporem o F=0.06m2.

Konstrukcja poboczy

Projektuje się następującą konstrukcję poboczy:

- nawierzchnia   z mieszanki żwirowo- tłuczniowej  o frakcji 0/31,5mm ( tłuczeń

pochodzenia magmowego)  stabilizowana mechanicznie grub. 15cm

-sprofilowane  zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.97

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- wykonaniu  koryta pod warstwy konstrukcyjne zgodnie z zaprojektowaną niweletą

- wyprofilowaniu podłoża gruntowego dla jezdni, zjazdów

- plantowanie poboczy

W trakcie robót należy sprawdzić zagęszczenie gruntu. Przedstawić Inwestorowi wyniki i

protokólarnie odebrać prawidłowe  zagęszczenie podłoża

7. ODWODNIENIE

Jezdnia ulicy  Rubinowej odwodnianna jest powierzchniowo  na tereny zielone

stanowiące pas drogowy.

8. KOLIZJE

Po wykonaniu nawierzchni jezdni  dokonać regulacji wysokościowej  mediów.

Projektowane rzędne wysokościowe nie powodują osłabienia naziomu istniejących

mediów.

9. ZIELEŃ

Projektuje się:

- usunięcie pni i zasypanie dołów po karczowaniu

- wykonanie trawników dywanowych wraz z humusowaniem i wysiewem trawy

- sadzenie krzewów liściastych – tawua szara szt. 400 z wyłożeniem kory sosnowej,

Strona prawa 200szt, strona lewa 200szt

10. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach   komunikacyjnych.

Drogę docelowo oznakować wg Projektu stałej organizacji ruchu

11. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

12. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Oddziaływuje na działkę nr 292 obręb Nowa

Wieś

Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie zapisu art.3 pkt 20 Prawa

Budowlanego oraz zapisu paragrafu 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunków  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

# 13. OCHRONA ZABYTKÓW

Teren przebudowy i rozbudowy  drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i

nie podlega  ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W

przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż

jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki   Urząd

Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku .

14. INFORMACJA  BiOZ

Przebudowa  obiektu  drogowego  stwarza  ryzyko  powstania  zagrożenia bezpieczeństwa

i zdrowia  ludzi. Prace   będą prowadzone   w rejonie osiedla mieszkaniowego. Przewiduje

się następujące  zagrożenie   podczas realizacji robót  budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- praca w pobliżu linii teletechnicznej, gazowej

- roboty rozbiórkowe- hałas i kurz

- roboty związane z układaniem kostki, dowozem betonu , układaniem tłucznia

Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracowników, zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom drogi, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz określić

zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu  Bezpieczeństwa i

Ochrony  Zdrowia - PB Art.21ust 1. Pkt 1b.

Opracowała

Urszula Kędzierska