Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Zamawiający:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

NIP 5251568048, REGON: 000849310

- Przedmiot zamówienia.

Dostawa, do budynku NSA przy ul. G.P.Boduena 3/5 w Warszawie, fabrycznie nowych źródeł światła (elementów emitujących światło) wykonanych w technologii „LED” tj. odpowiedników świetlówek wymienionych w pkt 3, o równoważnych parametrach technicznych wykonanych w technologii „LED”, wielkością i średnicą pasujących do zamontowanych opraw typu raster (typ oprawki T5). Źródło światła (element emitujący światło) winno spełniać wymagania (klasa efektywności energetycznej, zużycie energii, bezpieczeństwo fotobiologiczne), obowiązujących na terenie Unii Europejskiej certyfikatów    i norm. Być jednostronnie zasilane, w ilości jak podano w pkt 3 ppk 1) i 2), po modyfikacji (przepięciu) zasilania pasujące do zamontowanych opraw.

- Stan obecny

W pokojach biurowych budynku Sądu zamontowano oświetlenie świetlówkowe w dwóch typach:

  - OSRAM FH 28W/830 HE , długość 115 cm - 1200 szt;

  - OSRAM FQ 54W/830 HO, długość 115 cm - 430 szt;

w oprawie T5,  o barwie ciepłej.

# Świetlówka FH 28W/830 HE

Dane techniczne

| Barwa światła | 3000 K (ciepła) |
| --- | --- |

| Strumień świetlny | 2600 lm |
| --- | --- |
| Skuteczność świetlna | 93 lm/W |
| Napięcie Wej. | 230 V |
| Materiał | Szkło |
| Trwałość | 24000 h |
| Trzonek | T5 |

| Oddawanie barw (CRI) | Ra>80 |
| --- | --- |
| Średnica | 16 mm |
| Długość | 1149 mm |
| Moc | 28 W |
| Inne parametry | T5 |

# Świetlówka T5 FQ 54W/830 HO

Dane techniczne

| Barwa światła | 3000 K (ciepła) |
| --- | --- |

| Strumień świetlny | 4450 lm |
| --- | --- |
| Skuteczność świetlna | 76 lm/W |
| Napięcie Wej. | 230 V |
| Materiał | Szkło |
| Trwałość | 24000 h |
| Trzonek | T5 |

| Oddawanie barw (CRI) | Ra>80 |
| --- | --- |
| Średnica | 16 mm |
| Długość | 1149 mm |
| Moc | 54 W |
| Inne parametry | T5 |

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania usługi wynosi 21 dni od dnia otrzymania zlecenia/ podpisania umowy.

- Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone źródła światła (elementy emitujące światło).

  - Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w sprzedaży źródeł światła (elementów emitujących światło).

Ponadto załączenie podpisanych dokumentów informacyjnych – art. 13 RODO, klauzuli ws. ustawy sankcyjnej (załącznik nr 4 i 5).

  - Inne

Osobą do kontaktów w sprawach technicznych jest Pan Zygmunt Dąbrowski                                tel. 022 551 67 41, e-mail: zdabrowski@nsa.gov.pl