......................................................					      .............................................

pieczęć firmowa Wykonawcy                                                                  miejscowość, data

GMINA ŚWIEBODZIN

ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

# FORMULARZ OFERTOWY

na

motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy

- Nazwa i adres Wykonawcy

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Województwo: ……………….……… REGON: ………..……...………… NIP: ………....……..…………..

.

Tel.: …………….….……. Fax: ………….…..……….……. E-mail: ………………….…………..………

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr: …………..…….…..…… z dnia …..…………...…..………**

- Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu, na dostawę motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy. oferuję/emy* cenę:

brutto: …………………….. zł*

słownie: …………………………………………………………….……………….…......…….. …/100.

w tym:

podatek VAT 23% w kwocie: …………..……. zł

słownie: ……………………………………………….………..…….……..………………..….. …/100.

oraz cena netto: ……………….…….. zł

słownie: ……………………………………………………..…….…......………………..…….. …/100.

zgodnie z poniższą tabelą cenową.

2. Wzorcowe dane techniczne kosiarki samojezdnej:

# MOTOPOMPA POŻARNICZA TOHATSU M16/8 MODEL VE 1500

SPECYFIKACJA:

SILNIK

TYP: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą

MODEL: 2WT81A

ŚREDNICA, SKOK I LICZBA CYLINDRÓW: 81 x 78 (mm)

POJEMNOŚĆ SKOKOWA: 804 cm3

MOC NOMINALNA: 60 KM (44 kW)

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA: 24 l.

TYP PALIWA: Benzyna bezołowiowa 95

UKŁAD ROZRUCHOWY: Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa)

SYSTEM DOZOWANIA OLEJU DO PALIWA: Automatyczny

UKŁAD PALIWOWY: EFI Elektroniczny wtrysk paliwa

SMAROWANIE: Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne)

ZAPŁON: CDI – elektroniczny układ zapłonowy

WYJŚCIE DC (maks.): 12 V-35 W

AKUMULATOR: 12 V-16Ah/5h

POMPA

TYP: Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa

NASADY TŁOCZNE: 2 x STORZ B   (75)

NASADA SSAWNA: 1 x STORZ A  (110)

ZALEWANIE (zasysanie wody) (maks. wys. ssania: 9 m) Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa)

WYDAJNOŚĆ:

-dla wysokości ssania 1,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 2.067 l / min.

-dla wysokości ssania 7,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 1.154 l / min.

CZAS ZASYSANIA:

-dla wysokości ssania H=1,5 m: 5,1 s

-dla wysokości ssania H=6,0 m: 23,3 s

MOTOPOMPA

WYMIARY I CIĘŻAR:

Długość: 740 mm

Szerokość: 750 mm

Wysokość: 855 mm

Masa motopompy (kompletnej,  z nasadami i zaślepkami):

– bez paliwa: 111,00 kg

– gotowej do pracy z paliwem  i olejem: 133,00 kg

WYPOSAŻENIE:

Ładowarka akumulatora.

Statyw oświetleniowy z reflektorem 12V/35W.

Skrzynka z tworzywa sztucznego z narzędziami.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2414/2015

TABELA CENOWA:

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) 4 kol. x 5 kol. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | MOTOPOMPA POŻARNICZA TOHATSU M16/8 MODEL VE 1500 | sztuk | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |
| Wartość 23% podatku VAT: |  |
| Razem wartość netto: |  |

Tabelę cenową należy uzupełnić

W/w ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,                                   w tym m.in. koszty:

- zakupu i dostawa do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy na terenie Gminy Świebodzin,

- opakowania zapewniającego całość, nienaruszalność i zabezpieczające przed uszkodzeniem.

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29 czerwca 2018r.

- Okres gwarancji kosiarki samojezdnej – minimum 18 miesięcy.

- W przypadku wyboru mojej oferty, odpowiedzialnym przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia będzie: ………………………….……………………………….., tel.: ……………..….………… .

- Oświadczam, że zapoznałem się z wzorem umowy i zgadzam się w przypadku wyboru mojej oferty na zawarcie umowy na wymienionych w niej warunkach.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 21 dni.

*niepotrzebne skreślić

**jeżeli dotyczy

……………………………………………………

(pieczęć i podpis/y upoważnionego/ych

przedstawiciela/i Wykonawcy)