OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont węzła sanitarnego Straży Pożarnej na terenie obiektu CSU w Starej Wsi.

Zakres robót objęty kodami CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków;

45431000-7 – Kładzenie płytek;

Opracowanie:

Ryszarda Danaj – WIR KSP

mł asp. Kacper Jarząbek – WIR KSP

Warszawa, 02 kwietnia 2024 r.

Spis Treści:

- Adres zadania

- Przedmiot zamówienia.

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

- Uwarunkowania organizacyjne.

- Termin realizacji zadania i płatności.

- Warunek odbioru przedmiotu umowy.

- Załączniki

- Adres zadania:

Centralna Składnica Uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji

05-430 Stara Wieś

ul. Dąbrowskiej

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont węzła sanitarnego znajdującej się na terenie obiektu Centralnej Składnicy Uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi, budynek Straży Pożarnej.

Zakres robót budowlanych:

Roboty rozbiórkowe

- wykucie z muru ościeżnic stalowych – 4 szt;

- wykucie z muru okien PCV ok. 0,86 x 1,45 – 2 szt;

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek – ok. 60 m²;

- rozebranie posadzek z płytek – ok. 14,2 m²;

- odbicie tynków wewnętrznych – ok. 74 m²;

- demontaż urządzeń sanitarnych:

- 1 x pisuar

- 2 x umywalka

- 1 x miska ustępowa

- 2 x bateria umywalkowe

- 2 x bateria natryskowa

- demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego

- demontaż przewodów – ok. 33 m;

- demontaż opraw żarowych z kloszem – 6 kpl;

- demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych – 2 szt;

- usunięcie i wywiezienie wytworzonych w trakcie prac odpadów budowlanych i rozbiórkowych wraz z poniesieniem kosztów.

Roboty budowlane

- poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z 70 cm na 90 cm – 4 szt;

- wykonanie zabudowy G-K na stelażu pod umywalki z płyt wodoodpornych
 - ok. 2,6 m²;

- wykonanie zabudowy G-K na stelażu pod miskę ustępową z płyt wodoodpornych – ok. 1,1 m ²;

- gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe – ok. 84,2 m²;

- uzupełnienie tynków;

- przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia SUPERFLEX – ok. 13 m²;

- izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX – ok. 3 m;

- licowanie ścian płytkami 30x60 cm na klej metodą prostą – ok. 84,2 m ²;

- gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome – ok. 14,2 m²;

- zaprawa samopoziomująca, warstwy wyrównawcze – ok. 14,2 m²;

- układanie płytek 60x60 na klej metodą prostą z zachowaniem spadków 
– ok. 14,2 m², szerokość fugi 3 mm;

- przygotowanie pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, gruntowanie oraz malowanie sufitów – ok. 14,2 m²;

- montaż stolarki okiennej z PCV ok. 90 x 145 cm – 2 szt;

- montaż ościeżnic stalowych dla drzwi wewnętrznych 90 x 210 cm – 4 szt;

- montaż skrzydeł drzwiowych łazienkowych jednoskrzydłowych  – 4 szt;

- wymiana drzwiczek rewizyjnych (kolor biały) – 3 szt;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych (kol. biały) – 3 szt;

- obsadzenie anemostatu kołowego (kol. biały) – 1 szt.

Roboty elektryczne

- ułożenie przewodów kablowych – ok. 33 m;

- przygotowanie podłoża oraz montaż puszek instalacyjnych – 6 szt;

- przygotowanie podłoża oraz montaż gniazd wtykowych pojedyńczych hermetycznych p/t – 2 szt;

- przygotowanie podłoża oraz montaż włączników światła p/t (kol. biały) – 4 szt;

- przygotowanie podłoża oraz montaż opraw oświetleniowych LED – 5 szt, (należy przyjąć od 200 do 400 lumenów na m² pomieszczenia )

Roboty sanitarne

- przeniesienie instalacji wody -

- montaż instalacji z rur polipropylenowych o śr. 40 mm – ok. 6 m;

- montaż zaworów przelotowych;

- montaż otuliny termoizolacyjnej z pianki rurociągu 42 mm – ok. 6 m:

- montaż otuliny termoizolacyjnej z pianki rurociągu 28 mm – ok. 8 m;

- montaż umywalek nablatowych porcelanowych z otworami na baterię stojącą, wraz z syfonami – 2 kpl

- montaż baterii umywalkowych stojących – 2 szt;

- montaż kabiny natryskowej z brodzikiem 90 x 90 cm i syfonem – 1 kpl;

- montaż baterii natryskowej z deszczownicą – 1 szt;

- montaż pisuaru ściennego wraz z syfonem oraz zaworem spłukującym 
– 1 kpl

- montaż miski ustępowej na zabudowie GEBERIT z przyciskiem spłukującym 
w kolorze chrom – 1 szt;

- płukanie instalacji wodociągowej – ok. 20 m;

- montaż rurociągu PCV kanalizacyjnego o śr. 110 mm na ścianie – ok. 3 m;

- montaż rurociągów PCV kanalizacyjnego o śr. 50, 32, 25 mm na ścianach – ok. 9 m.

Wyposażenie dodatkowe

- pojemnik na mydło w płynie – 1 szt;

- pojemnik na papier toaletowy – 1 szt;

- pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt;

- pojemnik na szczotkę WC – 1 szt;

- lustro wiszące ok. 40 x 140 cm gr.  4 mm  – 1 szt;

- szafka łazienkowa pod umywalkę – 2 szt;

Minimalne wymagania w zakresie materiałów wykończeniowych

- płytki gresowe podłogowe:

- wymiary 60x60 cm gr. 10 mm;

- kolor szary mat;

- klasa ścieralności PEI IV;

- antypoślizgowość R10

- rektyfikowane.

- płytki gresowe ścienne

- wymiary 30x60 gr. 9 mm;

- kolor biały matowy;

- gatunek 1

- farba do łazienek

- kolor biały;

- odporna na działanie grzybów i pleńsni;

- odporna na szorowanie;

- zapewniająca mikrowentylację.

- Umywalka nablatowa z baterią

- kolor biały;

- przybliżone wymiary ok. 600x420x145 mm;

- montaż nablatowy;

- otwór na baterię;

- bateria umywalkowe nablatowa chrom wysokość ok. 30 cm.

- Stolarka drzwiowa

- kolor drzwi – biały;

- drzwi z przeszkleniem matowym;

- typ krawędzi – przylgowe;

- ilość zawiasów – 3;

- z podcięciem wentylacyjnym;

- okucia drzwiowe – ustalenia na etapie realizacji zadania;

Kierunek otwierania poszczególnych drzwi ustalony zostanie na etapie realizacji zadania.

- Stolarka okienna

- materiał – PCV;

- sprawność cieplna – klasa C;

- kolor od strony zew, i wew. – biały;

- ilośc skrzydeł – 1;

- otwierane do wewnątrz, rozwierno uchylne;

- kolor uchwytów – biały

- wykończenie szkła – matowe;

- szyba podwójna;

Kierunek otwierania okien ustalony zostanie na etapie realizacji zadania

- Kabina prysznicowa z brodzikiem

brodzik prysznicowy

- wymiary 90 x 90 niski z odpływem liniowym;

- kolor biały;

- materiał akryl;

- odporność na zawilgocenia i zagrzybienie;

- gładka, antybakteryjna powierzchnia ułatwiająca czyszczenie;

- w komplecie syfon

kabina

- wykończenie chrom;

- wykończenie szkła szronione;

- grubość szkła hartowanego 5 mm;

- ciche zamknięcie:

- zestaw prysznicowy natynkowy z deszczownicą i baterią z termostatem.

- Oprawa oświetleniowa LED natynkowa

- kolor oprawy – biały;

- kształt kwadratowy o wym. ok. 30 x 30 cm

- odporna na zawilgocenie IP44;

- barwa oświetlenia – neutralny biały.

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  - Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

  - Wykonawca dokona z natury szczegółowych pomiarów niezbędnych do realizacji we własnym zakresie.

  - Zapewnienie nadzoru budowlanego nad wykonywanymi robotami.

  - Wykonawca zapewni, że wykonane roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie 
z wiedzą i sztuką budowlaną.

  - Wykonawca dbał będzie o stan i porządek na terenie budowy w zakresie wykonywanych przez siebie robót.

  - Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uszkodzenia lub zniszczenia związane będą z wykonywaniem przedmiotu umowy.

  - Wykonawca, po wprowadzeniu na budowę przejmie odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.

  - Utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania i przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

  - Usuwania u wywożenia na bieżąco wytworzonych w trakcie wykonywania robót odpadów z terenu budowy wraz z ponoszeniem kosztów.

  - Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy.

  - Wykonawca przedłoży listę osób, którzy będą wykonywać roboty i będzie dokonywał jej aktualizacji.

  - Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotowych robót.

  - Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć karty techniczne wraz z aktualnymi atestami.

  - Wraz z zakończeniem zadania Wykonawca przedłoży dokumentację zatwierdzonych kart technicznych Zamawiającemu.

- Uwarunkowania organizacyjne:

- Dostęp na teren jednostki zostanie udzielony osobom, które zostały wskazane Zamawiającemu na podstawie przekazanych list.

- Osoby wykonujące roboty budowlane posiadać będą odpowiednie środki ochrony osobistej oraz właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Pracownicy Wykonawcy przebywające na terenie kompleksu posiadać będą oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały. (np. kamizelki odblaskowe z nadrukiem firmy).

- Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie kompleksu muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

- W przypadku niespełnienia wymagań, których mowa w pkt 1 podpkt 1)-4), osoby 
te będą usuwane z terenu budowy. Usunięcie osób z terenu budowy możne zostać przeprowadzone przez Użytkownika lub służbę ochroną obiektu, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, bez ograniczenia w czasie,
wszelkich informacji, materiałów, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy. Dane te stanowią tajemnicę Zamawiającego. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż do realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych oraz informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca wykonując zadania w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego jest zobowiązany - do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz zobowiązany do zachowania ich 
w poufności. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia.

- Załączone przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo, przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca dokona pomiarów we własnym zakresie.

- Termin realizacji zadania i płatności.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać realizację zadania w terminie do 12 tyg. 
	od podpisania umowy.

- Warunki odbioru przedmiotu umowy.

- Prawidłowe i kompletne wykonanie robót budowlanych.

- Przywrócenie porządku i wysprzątanie terenu po zakończonych robotach budowlanych;

- Przedłożenie dokumentacji kart technicznych materiałów wbudowanych podczas zadania.

- Załączniki:

- Zdjęcia poglądowe.

- Rzut pomieszczeń objętych zadaniem.

Zdjęcia poglądowe