Załącznik do

notatki służbowej

dotyczącej realizacji

zamówienia o wartości szacunkowej

do 75.000 zł brutto

nr postępowania 11/2017

Opis szczegółowy Szabli Honorowej Wojska Polskiego

Przedmiotem dostawy jest Szabla Honorowa Wojska Polskiego wz. 1976/2008 HWP* oznaczonej i ocechowanej skrótem  wz. 76/08 HWP*(wzór z 1976 r., zmodyfikowany w 2008 r. Honorowa Wojska Polskiego)

- W skład ukompletowania wchodzą: szabla, pochwa do szabli, temblak z chwastem, żabki / rapcie do szabli                        i pokrowiec.

- Głownia szabli honorowej Wojska Polskiego: stalowa kuta, taliowana, chromowana, krzywa z obosiecznym piórem             i decentrycznym sztychem:

- wzdłuż obu płazów głowni wyszlifowane po dwie równoległe równej długości, wklęsłe bruzdy, biegnące od nasady do obosiecznego pióra, a na grzbiecie, przy rękojeści – krótka bruzdeczka,

- na zewnętrznym płazie głowni wzdłuż środkowej bruzdy w kierunku od sztychu do rękojeści wypukły napis „HONOR I OJCZYZNA” umieszczony na wklęsło wytrawionym, matowym kartuszu. Na tym samym kartuszu, po napisie, wytrawiony wypukły wizerunek obowiązującego orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zwrócony szponami do rękojeści,

- końce kartusza ozdobione wypukło wytrawionymi, stylizowanymi liśćmi akantu,

- na szabli honorowej napis: „HONOR I OJCZYZNA”, korona, dziób i szpony orła oraz częściowo liście akantu mogą być pozłocone elektrolitycznie.

- Rękojeść zamknięta z jelcem z mosiądzu pasywowanego,

- jelec z wąsami o prosto ściętych końcach,

- przednie ramię jelca załamane u dołu pod kątem lekko rozwartym,

- kabłąk zwężający się w kierunku głowicy. Zewnętrzne krawędzie kabłąka wyoblone,

- głowica lekko pochylona ku przodowi, z kapturkiem w kształcie migdała, przechodzącym w warkocz sięgający do tylnego ramienia jelca, przykręcony do uchwytu rękojeści mosiężnym wkrętem,

- tylne ramię jelca zakończone wachlarzowatym rozszerzeniem,

- uchwyt (trzon) rękojeści drewniany, obciągnięty czarną, chromową skórą, z naciętymi 12 rowkami wypełnionymi potrójnym oplotem, splecionym z 6 drucików z mosiądzu pasywowanego,

- na szabli honorowej mosiężne elementy rękojeści mogą być pozłocone elektrolitycznie.

- Pochwa:

- z blachy stalowej, miedziowanej i niklowanej,

- posiada szyjkę z kołnierzem mocowanym na wcisk i 2 ryfki z ruchomymi kółkami,

-  zakończona jest ostrogą o obrysie prostokątnym.

- wewnątrz pochwy umieszczone drewniane wodzidła utrzymywane kołnierzem szyjki.

- Temblak wzór 76/08, składa się z taśmy i chwastu:

- taśma:

- barwy srebrzystej,

- podwójnie złożona,

- przeplatana posrebrzaną nicią metalową lub srebrną, z dwoma karmazynowymi prążkami wzdłuż obu jej brzegów,

- chwast:

-  otwarty,

- metalowo-drewniany,

- zakończony frędzlami z 52 kawałków łańcuszka, splecionego czworokątnie, wykonanego ze srebra lub metalu  oksydowanego na stare srebro.

- Żabka / rapcie do szabli wzór 76/08

- wykonane ze skóry naturalnej w kolorze czarnym,

- w zestawie metalowe sprzączki i karabinki w kolorze srebrnym ułatwiające zapinanie.

- Pokrowiec składa się z worka, klapy i troków, wykonanych z miękkiego, ciemnozielonego sukna.

- Cechowanie za pomocą cyfr i liter, wykonanych wgłębnie sposobem grawerskim lub innym zapewniającym nieusuwalność, wyrazistość oraz zgodność z wymiarami:

1. Na głowni - na obu płazach, pod nasadą, w poprzek zastawy, symetrycznie do grzbietu i ostrza, w dwóch wierszach:

1) na zewnętrznym płazie głowni:

a) w pierwszym wierszu, bliżej jelca - oznaczenie wzoru szabli,

b) w drugim wierszu – kolejny numer szabli,

np. wz 76/08 HWP

001;

2) na wewnętrznym płazie głowni:

a) w pierwszym wierszu, bliżej jelca – nazwa lub znak producenta,

b) w drugim wierszu – miejsce produkcji (może być skrót) i rok produkcji,

np. FIRMA

Wwa 2010.

2. Na pochwie, na dolnej krawędzi ostrogi, po wewnętrznej stronie wykonana cyfra odpowiadająca kolejnemu numerowi umieszczonemu na zewnętrznym płazie głowni, np. 001.

- Cechy techniczne wykonania szabli:

1. Głownia kuta ze stali sprężynowej 45–50 HSA hartowana i odpuszczana twardość 42–45 HRC.

2. Trzpień głowni kuty razem z głownią, niefrezowany, niespawany, zakończony gwintem M-6, pod nakrętką umieszczona formowana podkładka, uniemożliwiająca jej odkręcenie.

3. Warkocz rękojeści przykręcony do drewnianego trzonu mosiężnym wkrętem średnicy

3 mm i długości 12 mm, łepek stożkowy, płaski, z pojedynczym przecięciem.

4. Wodzidła w pochwie szabli i ścianki wewnętrzne pochwy pałasza tak dopasowane do głowni, aby zapewniały jej stabilne trzymanie i nie powodowały zarysowania powierzchni płazów.

5. Wszystkie elementy drewniane rękojeści, pochew oraz temblaka wykonane z twardego, sezonowanego                              i impregnowanego drewna, odpornego na odkształcanie.

* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania

Żołnierzy, byłych Żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz.U. Nr 124, poz. 841)

Rysunek nr 1

NAZEWNICTWO

SZABLA Z POCHWĄ wz. 76/08 HWP

Rysunek nr 2

NAZEWNICTWO

RĘKOJEŚĆ SZABLI wz. 76/08 HWP

Rysunek nr 3

WYMIARY

SZABLA Z POCHWĄ wz. 76/08 HWP

Rysunek nr 4

WYMIARY

RĘKOJEŚĆ SZABLI wz. 76/08 HWP

Rysunek nr 5

WYMIARY

GŁOWNIA SZABLI wz. 76/08 HWP

Rysunek nr 6

WZÓR

GŁOWNII SZABLI wz. 76/08 HWP

płaz zewnętrzny

częściowo pozłocony

Rysunek nr 7

WYMIARY

POCHWA SZABLI wz. 76/09 HWP

Rysunek nr 8

CECHOWANIE

SZABLA wz. 76/08 HWP