Stolik wielofunkcyjny	szt.	1

Typ / Model: 	______________________

Producent: 	______________________

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Stolik fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 |  |
| Konstrukcja stolika wykonana z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 25x25x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) |  |
| Konstrukcja korpusu stolika samonośna wykonana z blachy o grubości 1 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). |  |
| Korpusy stolików spawane – nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów |  |
| Pionowe krawędzie stolików i blatu zaokrąglone narożniki – promień min. R = 15 mm. |  |
| Stolik wyposażony w dwie szuflady (jedna pod drugą) oraz blat w całości wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
| Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blat wzmacniany dodatkowym profilem trapezowym. |  |
| Wymiary blatu 650x600 mm (+/- 30 mm) |  |
| Szuflady o równej długości i głębokości na prowadnicach samodociągowych (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie z pełnym wysuwem |  |
| Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”, krawędzie gładkie bez nitów, wkrętów itp. Fronty szuflad lakierowane proszkowo z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną. Kolorystyka wg palety kolorów RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym) |  |
| Uchwyty do szuflad wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali |  |
| Szczelna konstrukcja szuflad uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń, wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane w froncie szuflad poprzez wcisk (nie dopuszcza się uszczelek naklejanych), połączenia uszczelek poprzez zgrzew. |  |
| Skrzynie szuflad jednorodne i gładkie wewnątrz (bez nitów, wkrętów) zespolone z frontami umożliwiające dokładne wymycie i wypięcie z prowadnic. Wypinanie szuflad na „klik” za pomocą dwóch zatrzasków. |  |
| Pod szufladami wolna przestrzeń, półka w dolnej części stolika o grubości 1,2 mm |  |
| Stolik wyposażony w uchwyt to prowadzenia umieszczony od przodu ze stali w gatunku 1.4301 (304) o okrągłym przekroju 20x1,5 mm |  |
| Stolik wyposażony po bokach w dwie listwy służące do zawieszania lub mocowania dodatkowego wyposażenia. |  |
| Stolik wyposażony w 4 kółka o średnicy min. 100 mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża, kółka z osłoną osi toczenia. Przy kołach odbojniki. |  |