Załącznik nr 2G

Nr wew. postępowania 18/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Zadania nr 7                                                                                    2 kpl

| 4. | Monitor Typ 1 |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| W ofercie do umowy wykonawczej wymagane jest podanie producenta, typu oraz modelu oferowanego sprzętu |
|  | Monitor | LCD, matowa, podświetlanie LED. Kolor czarny lub ciemny. Przekątna: Min. 27’’ Rozdzielczość: Min. 2560 x 1440 Kontrast statyczny: Min. 1000:1 Jasność: Min. 250 cd/m2 Czas reakcji matrycy: Maks. 1 ms Częstotliwość odświeżania: Min. 165 Hz przy rozdzielczości 2560 x 1440 Kąty widzenia wyświetlacza: Min. 178° w poziomie Min. 178° w pionie Konstrukcja: Pochylenie ekranu w pionie (tilt) Możliwość powieszania na ścianie (vesa) Złącza: Min. 2 szt. HDMI Min. 1 szt. DP Dołączone kable: Min. 1 szt. kabel HDMI Min. 1 szt. Kabel DP Przewód zasilający Waga: Z podstawą maks. 7 kg Zasilanie: Zasilacz zintegrowany lub zewnętrzny Zużycie energii w trybie pracy - maks. 50 W Zużycie energii w trybie uśpienia – maks. 0,5 W Złącze umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Certyfikaty: RoHS CE (Załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu). |
|  | Gwarancja | Min. 24-miesięczna gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – (Załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu). Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta –(Załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu) |