| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| 1. | Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740mm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana. Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo, do wyboru 2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty które należy dołączyć do oferty Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, Atest higieniczny na daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973) |
| 2 | Dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość: 800 mm głębokość: 600 mm, wysokość 740 mm. • Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. • Podstawa: 2 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. • Noga ma być wyposażona w górnej części w stalową, trójkątną płytkę, będąca integralną częścią nogi - za pośrednictwem której mają być montowane do blatu. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo na kolor biały, czarny lub alu Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: o Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |
| 3 | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 600mm. Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. • Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. • Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. • Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach. • Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. • Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. • Szuflady na prowadnicach rolkowych. • Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. • Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Posiadane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |
| 4 | Biurko prowadzącego prostokątne o wymiarach: szerokość 1600 mm głębokość 800mm, wysokość 740mm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z 3 elementów, czyli 2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu 125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Biurko musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), - Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973). |
| 5 | Panel dolny frontowy do biurka o szerokości 1600mm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm. Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi |
| 6 | Krzesło pracownicze, obrotowe , powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach: Szerokość oparcia: 430 mm Długość oparcia: 570 mm Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm. Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie 130 mm Średnica podstawy: 700 mm Krzesło musi posiadać : Siedzisko tapicerowane Oparcie siatkowe Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i EN 1021-2. Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down. Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej) Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem. Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm, Podłokietniki 2D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Podstawę pięcioramienną poliamidowa czarna. Kółka o średnicy fi 65 mm do twardych powierzchni, Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : Skład: 100% poliester Gramatura: min. 360 g/m2 Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Wymagane dokumenty: Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335 Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) |
| 7 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych. Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty- szafa winna posiadać: o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS |
| 8 | Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1895 mm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Wewnątrz szafy podział na szerokości (w pionie – pod półką konstrukcyjną) na dwie części. Jedna część o szer. min.562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażoną w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. 3 półki z regulacją wysokości w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości 60 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |
| 9 | Nadstawka z drzwiami uchylnymi o wymiarach szerokość 800mm, wysokość 740mm, głębokość 445mm. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy są wsuwane w nafrezowane boki nadstawki. Nadstawka posiada minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym. Nadstawki posiadają półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Uchwyty o rozstawie 128 mm Wymagane dokumenty: o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |
| 10 | Szafa niska na wymiar z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 1000 mm, głębokość 400 mm, wysokość: 650 mm. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 6x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową. Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek . Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu zwymiarowania wnęk pod parapetem w które mają wyć wstawione szafki |
| 11 | Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach : o Szerokość całkowita 488 mm o Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm, o Siedzisko na wysokości 470 mm o Oparcie wysokości 345 mm o Głębokość całkowita 530 mm Krzesło musi posiadać : • Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną skóropodobną, • Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. • Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. • Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. • Stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 9006. • Nogi zakończone stopkami plastikowymi • Stelaż metalowy wykonany z rur o przekroju fi 22 mm • Atesty o Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN - ISO 7173: 1994, PN - EN 1022: 2001, PN - F - 06108 - 6:1997 Kształt jak na zdjęciu poglądowym : |
| 12 | Krzesło konferencyjne Materiał: Nogi i rama krzesła wykonane z drewna dębowaego barwionego na kolor zgodny z kolorystyką forniru dębowego znajdującego się na blacie stołu konferencyjnego (uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia). Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 360 g/m2 • Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, • Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Obróbka: Lakierowany Wymiary krzesła wysokość całkowita: 98 cm wysokość do siedziska: 47 cm szerokość: 46 cm głębokość: 41 cm Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dobrania kolorystyki drewna i tapicerki do krzeseł będących na wyposażeniu Zamawiającego |
| 13 | Stół konferencyjny, gabinetowy, o całkowitych wymiarach : długość blatu 9000 mm, głębokość 1200 mm, wysokość blatu 760 mm, zbudowany z 5 modułów. Pojedynczy moduł ma być wykonany z płyty wiórowej fornirowanej i posiadać wymiary: długość 1800 mm, głębokość 1200 mm, wysokość 760 mm. Moduł na nodze płytowej. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej grubości min. 25mm, fornirowanej okleiną dębowa grubości 1-1,2mm. Krawędzie blatu wykończone doklejką wykonaną z litego drewna dębowego Pod blatem na całej jego długości ma znajdować się doklejka wysokości 55mm z odfrezowaną bonią na 3mm (rysunek nr 1) co daje nam wrażenie grubości blatu 83mm Stół wyposażony w 5 mediaportów (wyposażenie do uzgodnienia ze zleceniodawcą) Rys. 1. Łączenie techniczne blatu z doklejką Stół ma posiadać zabudowany metalowy stelaż wykonany z profili kwadratowych 40x40mm– tak w nodze jak i w blacie. Stelaż niewidoczny . (rysunek nr. 2 ) Rys. 2 Rysunek przedstawia przekrój nogi wykonanej z konstrukcji stalowej Noga z blatem ma łączyć się poprzez metalowe elementy stelaża. Konstrukcja metalowa w blacie łącząca się z 2 nogami. Para metalowych nóg ma być osłonięta osłonami z z płyty wiórowej fornirowanej Osłony o przekroju prostokątnym, o wymiarach min. 800x150x650 mm Połączenie nogi i blatu ma być poprowadzone pod kątem 90 stopni. Noga ma być wyposażona w 2 stopki metalowe min fi 30 mm, poziomujące w zakresie min. 15 mm Moduły stołów – zewnętrzne z wewnętrznym maja być łączone ze sobą za pomocą min. 2 łączników systemowych rozłącznyxh Kolorystyka: płyta meblowa fornirowana do wyboru z min. 7 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Rys 3. Rzut stołu konferencyjnego |
| 14 | Mównica o wymiarze szerokość 700mm, głębokość 500mm, wysokość całkowita 115mm Wykonana z płyty meblowej fornirowanej okleiną dębową grubości 1-1,2mm. Mównica od strony Użytkownika posiada 2 półki proste na materiały prezentacyjne. Jedna półka na wysokości 715mm od ziemi a drugą 310mm nad nią. Wszystkie krawędzie zarówno korpusu i półek wykończone doklejką wykonaną z litego drewna dębowego Mównica ma być wyposażona w stopki metalowe min fi 30 mm, poziomujące w zakresie min. 15 mm. Kolorystyka: płyta meblowa fornirowana do wyboru z min. 7 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Rys. 1 widok mównicy od strony Rys. 2 przekrój boczny mównicy użytkownika |
| 15 | Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740mm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana. Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo, do wyboru 2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty które należy dołączyć do oferty Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, Atest higieniczny na daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973) |
| 16 | Dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość: 1000 mm głębokość: 600 mm, wysokość 740 mm. • Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. • Podstawa: 2 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. • Noga ma być wyposażona w górnej części w stalową, trójkątną płytkę, będąca integralną częścią nogi - za pośrednictwem której mają być montowane do blatu. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo na kolor biały, czarny lub alu Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: o Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |
| 17 | Odbjnica ścienna o szerokości 1000mm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 400mm. |