Załącznik nr 1.4 do SWZ – po zmianie

/nazwa i adres Wykonawcy/

Parametry techniczne i funkcje użytkowe oferowanego sprzętu medycznego,   wymagane przez Zamawiającego ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Pakiet 4 -  Videobronchoskop z wózkiem jezdnym oraz myjnią            ( 2 komplety)

| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |
| 5 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami | Tak |  |
| 6 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |
| 7 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | Tak |  |
| 8 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |
| 9 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przekątna min. 27 cali | Tak |  |
| 5 | Matryca TFT LCD (LED) | Tak |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli | Tak |  |
| 7 | Jasność 250 cd/m2 | Tak |  |
| 8 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak |  |
| 9 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |
| 10 | Paleta barw 16,7 M | Tak |  |
| 11 | Sygnał wejścia: VGA, HDMI | Tak |  |
| 12 | Czas reakcji max. 5 ms | Tak |  |
| PROCESOR WIDEO – 1 szt. |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Dopuszczone urządzenie demonstracyjne | Tak |  |
| 5 | Przetwornik CCD wysokiej rozdzielczości HD rozdzielczość 1080p | Tak |  |
| 6 | Wyostrzenie obrazu w trakcie badania | Tak |  |
| 7 | Funkcja zatrzymania obrazu PiP | Tak |  |
| 8 | Wyjścia wideo: min. DV lub DVI, Y/C, RGBS | Tak |  |
| 9 | Pompa powietrzna z min. trzy-stopniową regulacją nadmuchu | Tak | 3 stopnie – 0 Powyżej 3 stopni – 5 pkt. |
| 10 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła dostępna dla proponowanego aparatu | Tak |  |
| 11 | Lampa Ksenonowa o mocy 300W | Tak |  |
| 12 | Wskaźnik poziomy barwy czerwonej i niebieskiej z możliwością z poziomu menu procesora | Tak |  |
| 13 | Wyostrzenie obrazu w min 4 stopniach | Tak |  |
| 14 | Możliwość zapisu zdjęć z badania endoskopowego na nośniki pamięci przenośnej | Tak |  |
| 15 | Aparat nie używany, nie będący przedmiotem prezentacji | Tak |  |
| 16 | Min 2 gniazda USB | Tak |  |
| 17 | Min jeden przycisk na panelu przednim z możliwością zaprogramowania wybranej funkcji | Tak |  |
| 18 | Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła | Tak |  |
| Bronchofiberoskop bateryjny – 1 szt. |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Głębia ostrości 1-50 mm | Tak |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 4,9 mm | Tak | =4,9 mm – 5 pkt. < 4,9 mm – 0 pkt. |
| 6 | Średnica końcówki max. 4,9 mm | Tak | = 4,9 mm – 0 pkt. ≤4,8 mm – 5 pkt. |
| 7 | Średnica kanału roboczego max. 2,2 mm | Tak |  |
| 8 | Kąt obserwacji 120 stopni | Tak |  |
| 9 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - góra 180 stopni - dół 130 stopni | Tak |  |
| 10 | Długość robocza sondy 600 mm | Tak |  |
| 11 | Oświetlenie LED z baterii dołączanej do rękojeści endoskopu | Tak |  |
| 12 | Czas oświetlenia 60 min | Tak |  |
| 13 | Zawór odsysający z obrotową blokadą | Tak |  |
| VIDEOBRONCHOSKOP - 1 szt. |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać | Punktacja |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji max. 1200 | Tak |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,3 mm | Tak, podać |  |  |
| 7 | Długość robocza max 600 mm | Tak, podać |  |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 5,3 mm | Tak, podać |  |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: max 2,2 mm | Tak, podać |  |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min: -w górę 2100 -w dół 1300 | Tak, podać |  |  |
| 11 | Długość całkowita max. 870 mm | Tak, podać |  |  |
| 12 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu | Tak/Nie |  | Tak -5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 14 | Bronchoskop z 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | Tak/Nie |  | Tak -5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 15 | Ręczny/manometryczny tester szczelności do videobronchoskopu | Tak |  |  |
| 16 | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |  |
| 17 | Pełna kompatybilność oferowanego videobronchoskopu z oferowanym procesorem obrazu | Tak |  |  |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 2 szt |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 5 | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim | Tak |  |
| 6 | Myjnia na endoskopy różnych producentów | Tak |  |
| 7 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 8 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie | Tak |  |
| 9 | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni | Tak |  |
| 10 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 11 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak/ Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 12 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 12 | Dozownik płynu detergentu | Tak |  |
| 13 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 14 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 15 | Licznik cykli informujący o ilości dezynfekcji od ostatniego zatankowania płynem dezynfekcyjnym | Tak |  |
| 16 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 17 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 18 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |
| 19 | Posiada dodatkowy system filtracji | Tak |  |
| 20 | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego |  |  |
| 21 | Posiada 4 dysze płucząco -myjące | Tak |  |
| 22 | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny | Tak |  |
| 23 | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak/ Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 24 | Zbiornik wody min. 13 litrów | Tak |  |
| 25 | Posiada zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr | Tak |  |
| 26 | Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr | Tak |  |
| 27 | Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu | Tak |  |
| 28 | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak/ Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 29 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |
| 30 | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
| 31 | Zawory do ręcznego wylewania płynów | Tak |  |
| 32 | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | Tak |  |
| 33 | System informujący o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni | Tak |  |
| 34 | Możliwość identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) | Tak |  |
| 35 | Wbudowany czytnik identyfikacji endoskopów oraz personelu w wewnętrzną powierzchnię wanny | Tak |  |
| 36 | Automatyczny moduł wykrywania nieszczelności w endoskopie przez cały czas trwania cyklu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 37 | Przerwanie procesu mycia i dezynfekcji w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu | Tak |  |
| 38 | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | Tak |  |
| 39 | Max. wymiary: szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 1000 mm | Tak |  |
| 40 | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie | Tak |  |
| 41 | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | Tak, podać |  |

- W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający odrzuci ofertę.

- W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

- Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam/-y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

/miejscowość i data  /

/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/