OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego niezbędnego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 15 
przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy, (dz. ew. nr 14, 15  obr.  0172) w technologii prefabrykowanych elementów modułowych (dalej w treści, w skrócie: PFU).

  - Przedmiotem prac w zakresie PFU jest rozbudowa budynku szkoły o dobudowę budynku połączonego łącznikiem z budynkiem głównym na potrzeby utworzenia większej ilości sal dydaktycznych, sanitariatów oraz pomieszczeń socjalnych i administracyjnych szkoły.

  - Wykonawca wykona niezbędną inwentaryzację w terenie pod kątem możliwej rozbudowy szkoły w technologii prefabrykowanych elementów modułowych i na ich podstawie opracuje szczegółowy PFU. Inwentaryzacja posłuży do prawidłowego zaprojektowania 
i ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 
do identyfikacji możliwości w zakresie ich wykonania. Inwentaryzacja powinna obejmować zarówno stan istniejący części budynku istniejącego jak i określenie możliwości jej adaptacji i przebudowy na potrzeby połączenia budynku istniejącego 
i projektowanego.

  - Zakres podstawowych prac oraz założenia, które zostaną uwzględnione w PFU:

- Możliwa realizacja inwestycji w dwóch wariantach: dobudowa 2 kondygnacyjnej części budynku oraz 3 kondygnacyjnej części budynku.

- Lokalizacja w północno-wschodniej części działki.

- Uwzględnić rodzaje pomieszczeń i ich przeznaczenie:

  - Szatnia dla uczniów klas 1-3,

  - Świetlica szkolna(powierzchnia ok. 200 m2), dzielona na dwie części,

  - Sala korekcyjna (powierzchnia ok. 150 m2),

  - Przebieralnia dla uczniów klas 1-3,

  - 17-19 Sal dydaktycznych (powierzchnia ok. 60m2) - wariant 3 kondygnacyjny /

9-10 Sal dydaktycznych (powierzchnia ok. 60m2) - wariant 2 kondygnacyjny

  - Sanitariaty,

  - Gabinet nauczycieli.

- powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej części budynku ca. 1000 m2.

  - Wykonawca przewidzi w PFU wykonanie przez Generalnego Wykonawcę projektu 
i robót, wszelkich niezbędnych badań, w tym badań architektonicznych, konstrukcyjnych, geologicznych i wszelkich innych niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego Zamawiającego oraz szczegółowo określi zakres i zasięg tych badań, o ile takie badania będą niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego.

  - Na podstawie zakresu robót Wykonawca oszacuje planowane koszty prac projektowych 
i robót budowlanych. Część kosztowa powinna zawierać zestawienie planowanych kosztów, w szczególności:

- kosztów dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, wielobranżowego projektu technicznego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, pozwoleń 
oraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na etapie realizacji;

- kosztów badań architektonicznych, konstrukcyjnych, geologicznych i innych niezbędnych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego;

- kosztów wykonania robót budowlanych.

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy powinien być kompletny i obejmować całość zamierzenia inwestycyjnego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do weryfikacji Zamawiającemu w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy wstępnej wersji przedmiotu umowy. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję PFU bądź wniesie do niego uwagi w terminie nie przekraczającym 5 dni od jego doręczenia.

  - Wykonawca będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym oraz Użytkownikiem (szkoła), 
w celu dokonywania ewaluacji wraz z postępem prac nad opracowywaniem PFU.

  - Wykonawca opracuje Program Funkcjonalno-Użytkowy zgodny z uPZP, który będzie stanowił podstawe do przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę 
i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudowa szkoły w technologii prefabrykowanych elementów modułowych.

  - W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty projektowo – budowlane, aż do momentu wyłonienia Realizującego roboty projektowo – budowlane, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne propozycje odpowiedzi na pytania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - W PFU należy przewidzieć rozwiązania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaika).

  - Dokumentacja w przedmiocie jak wyżej wymaga profesjonalnego i kompleksowego podejścia – PFU powinien przewidywać wszystkie elementy niezbędne do spełnienia wszystkich wymaganych funkcji, gwarantować uzyskanie efektów spełniających założenia programowe, funkcjonalne i estetyczne.

  - Obecna charakterystyka obiektu – Budynek główny szkoły stanowi zwartą bryłę 
na rzucie prostokąta. Obiekt jest podpiwniczony w całości o trzech kondygnacjach nadziemnych. Funkcja obiektu w całości jest oświatowa. Budynek jest murowany, 
po pracach termomodernizacyjnych. Budynek połączony łącznikiem komunikacyjnym 
z halą gimnastyki sportowej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Program funkcjonalno-użytkowy, który powinien być sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021 r. poz. 2454) – Rozdział 4 Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego.

PFU powinno zawierać również m.in. koncepcję funkcjonalno-architektoniczną w formie graficznej – min: 2 przekroje, rzuty kondygnacji skala 1:200, projekt zagospodarowania terenu nieruchomości, opis i graficzną analizę nasłonecznienia i przesłaniania w tym pod kątem spełnienia wymogów związanych z obszarem oddziaływania obiektu.

PFU należy wykonać w 4 egz. Wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) – 2 egz. (pliki do odczytu – z rozszerzeniem PDF oraz do edycji w tym pliki rysunków w formacie dxf)

  - Zbiorcze zestawienie kosztów planowanej inwestycji, w podziale na kondygnacje oraz poszczególne instalacje, opracowane na podstawie PFU, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2023.2458 j.t.).

  - Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla przedsięwzięcia pokazującego szacowane terminy uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji budowy i terminy wykonania robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, liczone w tygodniach od daty rozpoczęciaó

  - PFU będzie stanowić podstawę do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W dokumentacji należy stosować opis materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych i jakościowych z podaniem parametrów jakościowych równoważności dla materiałów i urządzeń. Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie o kompletności dostarczonych opracowań projektowych z punktu widzenia celi jakiemu ma służyć.

  - Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych z gestorami, koniecznych do wykonania przedmiotowego zadania w tym m.in. KPEC, MWiK.

- Dokumentacja jw. powinna:

  - Być opracowana w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,

  - Na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego, Użytkownika (SP 15) w stosunku do formy, zawartości, rozwiązań projektowych, parametrów technicznych zastosowanych materiałów, itp.,

  - Być zgodna z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, 
w tym m.in. z przepisami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 j.t.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 j.t. z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 j.t. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 j.t. 
z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 j.t.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2023.2458 j.t.),

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 j.t.),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 j.t.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

- innych przepisów i norm budowlanych związanych z planowaną inwestycją.

  - Być zaopatrzona w oświadczenie o:

- sporządzeniu dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji;

- kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

- Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

- tworzenie plików PDF:

- dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały dokument to jeden plik PDF,

- niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis treści – 1 plik PDF),

- przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego pojedynczego pliku, tj. 50 MB,

- opisywanie plików PDF i katalogów:

- wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi 
w punktach poniżej, tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,

- pliki PDF należy nazwać stosując ujednolicony skrótowy format nazwy tj. numer_porządkowy.rodzaj_projektu.rodzaj_dokumentu/rysunku.numer_rysunku – nazwa dokumentu np. 001.PB.PZT – Projekt zagospodarowania terenu,

- wszystkie pliki PDF należy zestawić w jednym pliku pn. „Zestawienie dokumentacji”, 
przykładowe zestawienie dokumentacji:

| LP. | NAZWA |
| --- | --- |
|  | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY |
| 001 | PFU |  | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY OPIS |
| 002 | PFU |  | INWENTARYZACJA |
| … | … | … | … |
|  | ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW |
| 004 | ZZK |  | ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW |
| … | … | … | … |

- w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,

- nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

- tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz  znaków specjalnych np. ąężźć,

- nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone 
(np. br. sanit., br. elektr. - należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji z płyty),

- nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),

- uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania Zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na płycie CD.

Bydgoszcz,  20.11.2023 r.