Przedmiar robót

SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty ziemne sieć wodociągowa Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-020-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,8*(306,0m*1,7m*0,9m+1,5m*1,5m*2,2m) | m3 | 378,50 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-030-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,2*(306,0m*1,7m*0,9m+1,5m*1,5m*2,2m) | m3 | 94,63 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110501-040-060 | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem 249,0m*0,6m*0,3m-249,0m*3,14*0,05m*0,05m | m3 | 52,68 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-030-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III przyjęto 10% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,1*(378,5m3+94,63m3-306,0m*0,6m*0,3m) | m3 | 41,80 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10408-010-060 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II | m3 | 41,80 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-040-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II przyjęto 90% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,9*(378,5m3+94,63m3-306,0m*0,6m*0,3m) | m3 | 376,24 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10206-020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III- wywóz nadmiaru ziemi 306m*3,14*0,05m*0,05m | m3 | 2,40 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - wywóz ziemi z wykoów, przyjęto dodatek za dalsze 9km 9*2,4m3 | m3 | 21,60 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m 306,0m*1,7m*2 | m2 | 1 040,40 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m - komora włączeniowa do ist. wodociągu 6,0m*2,2m | m2 | 13,20 |

2. Roboty montażowe-sieć wodociągowa Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-030-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD 100 SDR 17 o średnicy zewnętrznej 90 mm | m | 4,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-040-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD 100 SDR 17 o średnicy zewnętrznej 110 mm | m | 298,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-04010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD 100 SDR 17 o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - kolana | złącze | 11,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41112-020-090 | Zasuwy typu "E" /z nasuwką/ kołnierzowe z obudową o średnicy do 100 mm, montowane na rurociągach z PVC i PE z obudową i skrzynką uliczną | kpl | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41023-030-020 | Kształtki z PVC PN 10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- trójnik 110/110/110 z odejściem kołnierzowym | szt | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-020-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,t- połączenie PE/stal - 110/100mm | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-040-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD 100 o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(bez użycia agregatu prądotwórczego)- trójnik 110/90/110 mm | złącze | 2,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41119-030-090 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm z zasuwą odcinającą dn80mm , kolanem stopowym, skrzynką i obudową zasuwy, zwężką żeliwną dwukołnierzową | kpl | 2,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41001-010-040 | Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80 mm uszczelniane folią aluminiową | m | 4,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-020-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm - PE/stal - 90/80mm | szt | 2,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0134-02-090 | Oznakowanie na słupku stalowym trasy gazociągu | kpl | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0102-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 310,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42002-010-020 | analogia- bloki oporowe | szt | 11,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm 306m/200m | 200 m | 1,53 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm 306m/200m | 200 m | 1,53 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-010-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE HD 100, rurociąg o średnicy do 110 mm | próba | 1,00 |