Załącznik Nr 1  do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przeznaczenie i podstawowe wymagania

- Mobilna strzelnica w kontenerach (zwana dalej „strzelnicą”) przeznaczona będzie do przeprowadzania treningów i szkoleń strzeleckich zarówno indywidualnych jak i w parach z wykorzystaniem amunicji o której mowa w pkt. 6.

- Dostawie podlega strzelnica składająca się z 2 do 4 połączonych na czas użytkowania kontenerów wraz z wyposażeniem  osi strzelań w zakresie od 5m do 25m. Strzelnica powinna zawierać pomieszczenia:

- pomieszczenie oczekiwania z częścią hali strzelań;

- hala strzelań z kulochwytem,

- przedłużenie (łącznik) hali strzelań.

Do obowiązków Dostawcy należy przeprowadzenie w sposób kompleksowy prac ziemnych oraz innych robót związanych z przygotowaniem podłoża do umieszczenia strzelnicy. Wykonanie przyłącza elektrycznego niezbędnego do zasilania strzelnicy. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu docelowej lokalizacji strzelnicy przed terminem składania ofert.

- Podstawowe dane techniczne strzelnicy:

Zestaw kontenerów:

- długość zestawu			ok. 40 m.

- szerokość zestawu		ok. 3 m

- wysokość zestawu (z podporami)	ok. 4 m wraz z kominami wentylacyjnymi

Orientacyjne wewnętrzne parametry zespolonych obiektów:

Hala strzelań

- długość pomieszczenia 			ok. 32 m

- szerokość pomieszczenia			od 2,1 m do 3 m

- wysokość pomieszczenia			od 2,1 m do 2,5 m

- powierzchnia użytkowa pomieszczenia	ok. 70 m2

- kubatura pomieszczenia			ok. 175 m3

Pomieszczenia oczekiwania – śluza

- długość pomieszczenia		             ok. 3,1 m

- szerokość pomieszczenia			ok. 2,1 m

- wysokość pomieszczenia			od 2,0 m do 2,4 m

- powierzchnia użytkowa pomieszczenia	ok. 7 m2

- kubatura pomieszczenia			ok. 15 m3

- Użytkowanie strzelnicy ma być możliwe poprzez połączenie kontenerów  posadowionych na wcześniej przygotowanym przez dostawcę podłożu, jak i również na naczepach pod kontenerowych służących do ich transportu.

- Konstrukcja strzelnicy musi zapewniać jej pełną mobilność.

- Strzelnica ma umożliwiać prowadzenie treningów strzeleckich z pozycji leżącej, klęczącej oraz stojącej z nw. broni:

- pneumatycznej broni śrutowej o kalibrze do 4,5mm (śrut);

- pistoletów i karabinów bocznego zapłonu ( do 5.6 mm, LR. 22);

- pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 11,43 mm;

- pistoletów maszynowych o kalibrze do  11,43 mm - ogniem pojedynczym  i krótkimi seriami;

- rewolwerów z zastosowaniem amunicji 357 Magnum;

- strzelba gładkolufowa, do kalibru wagomiarowego 12;

- karabinków o kalibrze 5,6 mm;

- karabinków o kalibrze 5,56 mm;

- karabinków o kalibrze 7,62 mm;

- karabinków o kalibrze 7,62 mm NATO ( z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających;

z zastosowaniem amunicji z pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim (ołowianym) oraz nabojem pośrednim: 5,56x45mm, oraz 7,62 mm wystrzeliwaną z prędkością początkową nie większą niż 2000 m/s i energią pocisku do 2100J, oraz nabojem 7 x 62 mm NATO o maksymalnej energii 3600J i prędkością początkową nie większą niż 900 m/s.

- Strzelnica ma być konstrukcją fabrycznie nową, wyprodukowaną w roku 2023.

- Strzelnica ma posiadać możliwość strzelania ze stałej i zmiennej linii otwarcia ognia od  5m do 25m.

- Strzelania odbywać się będą z wykorzystaniem tarcz papierowych oraz multimedialnego trenażera tj. systemu  prowadzenia szkoleń strzeleckich z bronią bojową oraz jej replikami  z wkładem lub nakładką laserową.

- System ma służyć do prowadzenia podstawowego i specjalistycznego szkolenia strzeleckiego w symulacji realistycznych warunków występujących w trakcie pełnienia służby  na różnych poziomach zaawansowania szkolonego.

- System ma mieć modułową budowę dającą możliwość dostosowania do aktualnych potrzeb szkoleniowych oraz rozbudowanie w przyszłości (posiadać wbudowany edytor treningów).

- System ma być wyposażony w oprogramowanie zawierające minimum 10 programów treningowych                  (w polskiej wersji językowej), które winny umożliwiać przeprowadzenie następujących form treningu:

- trening strzelecki do stacjonarnych tarcz typu sylwetka (min. 10), umożliwiający ustalenie wielkości celu, limitu i kalibru amunicji, ilość celów (1-4), do których jednocześnie może być  prowadzony ogień,

- strzelanie na czas do tarcz (min. 25 wzorów tarcz), z  możliwością ustawienia wielkości      i czasu ukazania się celu, oraz odczytu na komputerze czasu reakcji i wyników – sesja strzelecka winna obejmować 10 kolejek dla dwóch strzelców,

- trening na ruchomych celach (napastnik – zakładnik) z możliwością ustalenia czasu treningu, limitu amunicji, szybkości przemieszczania się i wielkości celów,

- ćwiczenie precyzyjnego strzału z oceną jego skupienia i rozrzutu pocisków,

- rozpoznawanie celu i oddanie celnego strzału do celu wytyczonego (tarcze - cele w kolorze, sylwetki),

- śledzenie ruchomego celu i oddawanie celnego strzału (np. oddanie zadanej ilości strzałów w jak najkrótszym czasie),

- trening szybkości, podejmowania decyzji, wybierania celu i celności (z możliwością oddawania strzałów do tarcz aktywnych pośród tarcz nieaktywnych),

- trening szybkości i celności oddawanego strzału,

- trening namierzania celu, podejmowania decyzji i celności (z możliwością oddawana strzałów do losowo pojawiających się tarcz).

      - System ma posiadać dodatkowe oprogramowania (w polskiej wersji językowej) a mianowicie:

- program tzw. wirtualna strzelnica uwzględniający trening w symulacji odzwierciedlającej warunki dokładnie tak jak na prawdziwej strzelnicy na różnych odległościach i do kilku tarcz (prowadzenie wirtualnego treningu strzeleckiego na dystansie do 30 m w różnych warunkach oświetlenia),

- program urealniający symulowanie interwencji oraz umożliwiający szkolącemu poprzez swoją postawę i działania wpływać na skutek działań interwencyjnych (w wyświetlanych scenkach filmowych o różnorodnych sekwencjach) – program ten złożony z minimum 2 elementów, a mianowicie:

- oprogramowania umożliwiającego instruktorowi tworzenie sekwencji filmowych w oparciu o gotowe nagrania lub o nagrywanie własnych klipów (edytor scenek),

- oprogramowania służącego do podniesienia poziomu multimedialnego treningu strzelca oraz posiadającego opcje różnorodnych scenariuszy inicjowanych przez instruktora przewidujących wiele zakończeń podstawowej sceny, oprogramowanie to musi zawierać min. 20 gotowych scenariuszy, które winny być załączone do systemu na nośniku elektronicznym (odtwarzacz scenek)

- System ma umożliwić wyświetlanie tarcz pomniejszonych.

- System ma  umożliwiać symulowanie maksymalnej odległości strzelającego do tarczy wynoszącej 50 m.

- Wymagania techniczne

- Strzelnica ma być odporna na temperaturę otoczenia w zakresie od -30ºC do +50ºC podczas pracy i wytrzymywać działanie temperatury w zakresie od -40ºC do +60ºC.

- Strzelnica ma być przystosowana do eksploatacji w dzień i w nocy w różnych warunkach pogodowych.

- Strzelnica wraz z wyposażeniem ma być odporna i wytrzymała na opady atmosferyczne.

- Strzelnica wraz z wyposażeniem ma być odporna na zwiększoną wilgotność.

- Strzelnica ma być przystosowana do transportu drogowego.

- Strzelnica przewożona z wykorzystaniem pojazdów przystosowanych do przewozu kontenerów 40 ft. HC na naczepach pod kontenerowych, musi spełniać wszelkie wymogi będące warunkiem dopuszczenia do jej transportowania po drogach publicznych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Użytkowanie strzelnicy powinno być możliwe gdy jest ona posadowiona na naczepach pod kontenerowych przystosowanych do przewozu kontenerów 40 ft. Hc.

Zamawiający nie wyklucza użytkowania obiektu na naczepach pod kontenerowych jeżeli zaistnieje taka

konieczność, jednak głównie zamierza użytkować obiekt na wcześniej przygotowanym przez dostawcę podłożu.

- Strzelnica ma mieć możliwość przeładunku na zasadach jak dla kontenerów 40 ft. HC. Zewnętrzna długość całkowita strzelnicy po osadzeniu w miejscu docelowym nie może przekraczać  40 m.

- Przejście strzelnicy ze stanu gotowości do transportu do stanu gotowości do użytkowania musi być realizowane wyłącznie poprzez zastosowanie rozłącznych elementów scalających wielokrotnego użycia (np. łączników, zamków, zaczepów, zatrzasków itp.), stanowiących wyposażenie zestawu.

- Strzelnica ma być przystosowana do zasilania z zewnętrznych (stacjonarnych lub polowych) sieci energetycznych o napięciu 3x400V~/43A/12V-- oraz z własnego zespołu spalinowo - energetycznego o zgodnych parametrach elektrycznych.

- Wyposażenie strzelnicy nie obejmuje zespołu spalinowo- energetycznego, jednakże jej konstrukcja i wyposażenie ma zapewnić poprzez jego uzupełnienie (bez dodatkowych elementów) osiągnięcie pełnej funkcjonalności i niezależności energetycznej.

- Urządzenia grzewczo-klimatyzacyjne muszą zapewnić ogrzanie wnętrza strzelnicy do temperatury min. 19oC zimą oraz schłodzenie do 19oC latem (przy działającej instalacji nawiewno– wyciągowej).

- Do pomieszczenia hali strzelań musi być doprowadzona instalacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prędkość przepływu powietrza wzdłuż osi strzelnicy co najmniej 0,3 m/s., system wentylacji musi być wyposażony w odpowiedni system filtracji powietrza, zgodnie z obowiązującymi normami oraz zapewniającą prowadzenie szkolenia bez przerw na wietrzenie, przy założeniu intensywności strzelania   w wymiarze 500 strzałów / 60 minut. Urządzenia filtracyjno-wentylacyjne z filtrami zapewniającymi wydajność powyżej 90%

- Układ wentylacji, klimatyzacji i nagrzewania ma zapewnić komfort na stanowiskach strzeleckich i w pomieszczeniu oczekiwania oraz ochronę akustyczną tych pomieszczeń. Instalacja wyciągowa powietrza ma być zabezpieczona przed ewentualnym wydostawaniem się pocisków poza strzelnicę.

- Strzelnica ma posiadać oświetlenie podstawowe LED z oświetleniem awaryjnym oraz różnicowoprądowy wyłącznik prądu. Po zaniku zasilania głównego, oświetlenie awaryjne ma być podtrzymane przez okres minimum 20 minut.

- Hala strzelań ma być wyposażona w instalację oświetleniową emitującą światło w pełnym widmie z możliwością płynnej regulacji od mroku do pełnej jasności. Poziom natężenia oświetlenia celów Evśr=1500 lx a dla oświetlenia ogólnego strzelnicy Evśr=300 lx. Hala strzelań ma być wyposażona w 2 lampy oświetlenia emitujące światło stroboskopowe, a kulochwyt w płynnie regulowane oświetlenie w technologii LED.

- Izolacyjność stropów i przegród pomiędzy halą strzelań a pomieszczeniem sąsiadującym ma zapewnić dopuszczalny poziom natężenia dźwięku (LAeq, Te=75 dB). Ochrona przeciwhałasowa ma być wykonana poprzez zastosowanie materiałów o dużej chłonności akustycznej (dużym współczynniku pochłaniania dźwięku), zmniejszającym czas pogłosu oraz powinny być tak rozmieszczone, aby powodowały pochłanianie i załamanie (rozproszenie) fali dźwiękowej bezpośredniej i odbitej, pochłaniając energię akustyczną i nie dopuszczając do nakładania się fal dźwiękowych.

- Wejście do strzelnicy ma być wyposażone w jednoskrzydłowe drzwi o zwiększonej odporności na włamanie wg PN EN 1627 z zamkiem patentowym co najmniej w klasie 7  wg PN EN 12 209, zaopatrzone w elementy umożliwiające zaplombowanie.

- Drzwi wejściowe do hali strzelań mają być w wykonaniu kuloodpornym oraz powinny posiadać zworę elektromagnetyczną, zamek patentowy z zapewnieniem klasy kuloodporności nie mniejszej niż FB 7 wg PN EN 1522:2000.

- Zewnętrzna tablica energetyczna oraz szafy na wyposażenie strzelnicy mają być zamykane na zamek z wkładką.

- Strzelnica ma być zabezpieczona przed korozją farbą podkładową oraz farbą poliuretanową  w kolorze RAL 7024 (antracyt), z cynkowanym logo Służby Więziennej.

- Warstwa antyrykoszetowa powinna charakteryzować się jak najmniejszą chłonnością substancji szkodliwych oraz podatnością na zabiegi sanitarne. Warstwa antyrykoszetowa w całej strzelnicy powinna być wykonana z jednakowych elementów.

- Wymagania bezpieczeństwa

- Hala strzelań ma posiadać podstawowe elementy bezpieczeństwa:

- zespół kulochwytu głównego składający się z: tłumika rykoszetów, łapacza kul oraz kulochwytu właściwego zapewniającego wytrzymałość w zakresie 1000 strzałów/1 dm2

- zabezpieczenia ścian, podłoża i sufitu;

- zabezpieczenia wyposażenia.

- Konstrukcja strzelnicy wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami ma wykluczyć możliwość wydostania się wystrzelonego pocisku poza obręb strzelnicy podczas prowadzenia strzelań zgodnie z regulaminem strzelnicy (także w przypadku wystrzału niezamierzonego) w zakresie kąta 360° oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się rykoszetów w obrębie hali strzelań, a także mają przeciwdziałać zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń, infrastruktury oraz wyposażenia hali strzelań.

- Ustala się minimalne współczynniki bezpieczeństwa dla przegród:

- dla zespołu kulochwytu głównego - 2,5

- dla torów kablowych  – 1,1

- dla pozostałych przegród stanowiących granicę hali strzelań wraz z dodatkowymi warstwami (boczne, górna, dolna, tylna łącznie z drzwiami) – 1,5

- Strzelnica powinna posiadać Certyfikat Zgodności Wyrobu, wydany przez instytucję uprawioną do wykonywania badań w zakresie osłon balistycznych,  dopuszczającym do użytkowania oraz potwierdzający odporność hali strzelań w zakresie przebicia amunicją, o której mowa powyżej.

- Pomiędzy stanowiskami strzeleckimi w odległości 5-25 m od kulochwytu zamocowane zostaną zwijane przesłony, chroniące strzelającego przed łuskami wyrzucanymi z broni na sąsiednim stanowisku. Przegroda międzystanowiskowa ma zapewnić obserwację strzelających we wszystkich postawach strzeleckich.

- W hali strzelań mają być wyznaczone i oznakowane w sposób trwały:

- linia wyjściowa - kolor biały;

- znaczniki odległości od kulochwytu na ścianie pionowej na 10m, 15m i 20m - kolor biały;

- stała linia otwarcia ognia 25m - kolor czerwony;

- stała linia przerwania ognia będąca granicą strefy niebezpiecznej na 5m - kolor czerwony.

- W konstrukcji strzelnicy mają być stosowane materiały o właściwościach trudno zapalnych. Wszystkie elementy drewniane zastosowane w konstrukcji strzelnicy powinny być zabezpieczone preparatami ogniochronnymi.

- Konserwacja strzelnicy, w tym konserwacja i pakowanie elementów składowych wyposażenia, ma zapewniać podatność na długotrwałe przechowywanie.

- Strzelnica ma być wyposażona w system sygnalizacji ostrzegawczej, w całości obsługiwany z hali strzelań. System ma:

- zapewniać blokadę zworami elektromagnetycznymi drzwi prowadzących do hali strzelań w momencie podania sygnału świetlnego uczestnikom strzelania w kolorze zielonym „wolno strzelać”; zwory elektromagnetyczne po stronie „DO” oraz „Z” hali strzelań winny być wyposażone w przyciski awaryjnego otwierania drzwi (także w przypadku zaniku prądu z sieci). Awaryjne otwarcie drzwi powinno być sygnalizowane akustycznie i optycznie;

- uniemożliwiać podanie sygnału w kolorze zielonym „wolno strzelać”, przy niedomkniętych drzwiach wejściowych do hali strzelań;

- uruchamiać instalację sygnalizacji strzelań w postaci punktu świetlnego nad drzwiami do hali strzelań z napisem w kolorze czerwonym „UWAGA STRZELANIE”

- Połączenia elektryczne w kontenerach strzelnicy mają być jednoznacznie oznaczone w taki sposób, aby eliminowały błędne połączenia łączonych zespołów. Oznaczenia powinny być naniesione bezpośrednio na obudowy części łączących (złącz) lub na kablach i zespołach w pobliżu połączeń.

- Instalacja elektryczna przewodów oraz wiązek przewodów instalacji eksploatowanej w warunkach oddziaływania czynników środowiskowych, ma posiadać wytrzymałość elektryczną uniemożliwiającą przebicie oraz rezystancję wystarczającą do ograniczenia prądów upływowych i zapobieżeniu przebiciu cieplnemu. Stopień ochrony przyłączy zewnętrznych ma być nie niższy niż IP 55.

- Strzelnica ma posiadać możliwość uziemienia kontenerów, wykluczające pojawienie się napięcia elektrycznego na zewnętrznych częściach metalowych.

- Rozwiązania konstrukcyjne strzelnicy i wyposażenia mają spełniać wymagania BHP. Podstawowe wymagania w zakresie BHP mają być umieszczone w widocznym miejscu strzelnicy w postaci instrukcji. Instrukcja BHP ma uwzględniać bezpieczny dla zdrowia sposób usuwania pozostałości strzelniczych z hali strzelań oraz kulochwytu.

- Wyposażenie

- W skład systemu  prowadzenia szkoleń strzeleckich ma wchodzić co najmniej:

- kamera zbierająca impulsy laserowe z dokładnością  2 mm;

- kamera termiczna rejestrująca pociski przechodzące przez samozasklepiający ekran, umożliwiając trening strzelecki przy użyciu amunicji  i broni palnej z  dowolnego dystansu;

- projektor multimedialny, (kontrast min. 3000:1, jasność min. 3000 ANSI lumenów)– 1 szt.,

- komputer typu laptop (17”, Intel core i7,16 Gb RAM, 512 GB dysk SSD, USB 3.0, hdmi lub o wyższych parametrach) niezbędny do sterowania systemem;

- kamery zamocowane w pomieszczeniu dla oczekujących i hali strzelań na 5m, 15 m i 25 m, przeznaczone do rejestracji przebiegu zajęć, możliwość rejestracji w ograniczonych warunkach oświetleniowych, przewodowy przesył sygnału a-v online – 4 szt.,

- rejestrator do zapisu przebiegu zajęć (audio-video, 4Tb) współpracujący z ww. kamerami – 1 szt.

- Kamera termiczna ma wykrywać zarówno pojedyncze strzały, jak i strzały oddane jednocześnie na dwóch stanowiskach.

- Kamery (oprócz kamer do rejestracji przebiegu zajęć) mają być kompatybilne ze wszystkimi niżej  wymienionymi elementami:

- wkładki lub nakładki do lufy broni kaliber 9 mm z emiterem niewidocznym (IR)                                 – 2 szt.

- program treningowy (zawierający zestaw min. 10 programów treningowych)    	                           – 1 kpl.

- oprogramowanie – wirtualna strzelnica 				          		                           – 1 kpl.

- oprogramowanie – odtwarzacz scenek 			                          		                           – 1 kpl.

- oprogramowanie – edytor scenek (z min. 20 gotowymi scenariuszami)                	                           – 1 kpl.

- replika broni krótkiej – Pistolet Walther wraz  z nakładką/wkładką laserową       		             – 2 szt.

- replika broni długiej – Mossberg wraz z nakładką/ wkładką laserową (laserem niewidocznym)  – 2 szt.

- replika broni długiej – Karabinek Beretta ARX 160 wraz z nakładką/ wkładką laserową (laserem niewidocznym)  – 2 szt.

- Strzelnica kontenerowa ma być wyposażona w:

hala strzelań

- instalację elektryczną (230V)

- oświetlenie podstawowe i awaryjne, oświetlenie emitujące światło stroboskopowe zamocowane na 5 m i 15 m,  oświetlenie w technologii LED, tarcz oraz różnicowoprądowy wyłącznik prądu

- zabezpieczenie wejścia do hali strzelań. Wejście do hali strzelań ma być zabezpieczone zworą elektromagnetyczną uruchamianą przez prowadzącego strzelanie z miejsca zabezpieczonego przed dostępem osób niepowołanych, z możliwością zwalniania na czas określony. Przy drzwiach po stronie „DO” i „Z” hali strzelań winny być zainstalowane przyciski awaryjnego zwalniania zwór elektromagnetycznych

- świetlną sygnalizację ostrzegawczą o występujących zagrożeniach oraz o prowadzeniu strzelań

- sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń strzeleckich

- wentylację mechaniczną

- klimatyzację i ogrzewanie

- telefoniczną łączność wewnętrzną i zewnętrzną

- narzędzia do bezpiecznego dla zdrowia usuwania odpadów postrzeleckich

- zabezpieczenie ppoż. – gaśnice zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

- transportery tarcz na każdym stanowisku strzeleckim

pomieszczenie oczekiwania

- inst. elektryczną gniazd (230V)

- oświetlenie podstawowe i awaryjne

- świetlną sygnalizację ostrzegawczą o prowadzeniu strzelań

- klimatyzację i ogrzewanie

- sygnalizację akustyczną do alarmowego powiadomienia kierownika strzelania

- inst. telefoniczną dla łączności wewnętrznej i zewnętrznej

- zabezpieczenie ppoż. – gaśnice

- regulamin strzelnicy

- Strzelnica ma być dodatkowo ukompletowana:

hala strzelań w następujące wyposażenie:

- biurko instruktora 								- szt. 1

- krzesło obrotowe 								- szt. 1

- krzesło składane								- szt. 1

- stolik stanowiskowy dla strzelających	 				      	- szt. 2

- przesłona stanowiskowa siatkowa zamocowana na 25;15;10m	                	- szt. 3

- kosz na śmieci 								- szt. 2

- kosz na łuski								             	- szt. 1

- tablica informacyjna (korkowa 700x1000 mm) 			                      	- szt. 1

- telefon 2- słuchawkowy zapewniający łączność między pomieszczeniami  (halą strzelań a pomieszczeniem oczekiwania) 				               			- szt. 1

- apteczka przenośna 							             	- kpl. 1

- zamykana na klucz atestowana szafa stalowa, co najmniej klasy S1 wg. PN EN 14450, do  przechowania  co najmniej  6  jednostek  broni  krótkiej oraz 4 długiej wraz z 2 magazynkami, z oddzielnie zamykaną wewnętrzną skrytką na  amunicję -                                       	                             - szt. 1

- aktywne ochronniki słuchu zapewniające tłumienie średnie SNR 25dB zgodne z normą EN 325, wyposażone w przyciski regulacji głośności oraz on/off , dwa kierunkowe mikrofony (IP 67)

dla strzelających (aktywne)                                 - szt. 4

dla osób prowadzących strzelanie ( aktywne )    - szt. 2

- okulary strzeleckie przeciwodpryskowe (bezbarwne)Certyfikat zgodności z ANSI Z87.1 Znak jakości CE, dopuszczone do użytku zgodnie z normami EN 166, EN 170 i EN 172 	                                - szt. 8

- pojemnik z wyposażeniem do usuwania odpadów po strzeleckich	                                              - kpl. 1

- oznakowanie stanowisk strzeleckich, linii ognia i celów wraz z znacznikami odległości od kulochwytu na ścianie pionowej na 10m, 15m, 20m – kolor biały                           	                            - kpl. 1

- wieszak naścienny ubraniowy z  6 kołkami			      	            	              - szt. 1

- wymienne płyty antyrykoszetowe 					                  	- szt. 60

- zaczepy do płyt antyrykoszetowych					                 	- szt. 200

- drzwi wejściowe do hali strzelań mają być w wykonaniu kuloodpornym oraz powinny posiadać zworę elektromagnetyczną, zamek patentowy z zapewnieniem klasy kuloodporności nie mniejszej niż FB 7 wg PN EN 1522:2000		                                         	                                                                 - szt.1

pomieszczenie oczekiwania

- krzesła składane z tworzyw sztucznych	- szt. 3

- zamykana na kucz szafa metalowa na tarcze i sprzęt strzelecki	- szt. 1

- zamykana na klucz szafa  na dodatkowe wyposażenie 	- szt. 1

- Zestaw Części Zamiennych                                    	                                        - szt. 1

- apteczka przenośna                                                                                                   	  - szt. 1

- tablica informacyjna (korkowa700x1000 mm)       		                                               - szt.1

- wieszak naścienny ubraniowy z 8 kołkami		     	                                               - szt.1

- kosz na śmieci								                   - szt.1

- jednoskrzydłowe drzwi o zwiększonej odporności na włamanie  wg  PN  EN  1627
z zamkiem  patentowym co najmniej w klasie 7 wg PN EN 12 209, zaopatrzone w elementy umożliwiające zaplombowanie  				                                      			    -  szt.2

inne wyposażenie

- podpory (podstawy regulacyjne) stabilizująco - poziomujące 
kontenery strzelnicy							              - kpl. 1

- wyposażenie spinające kontenery					              - kpl. 1

- przewód elektryczny o długości 20m z wtyczką i gniazdem 
przemysłowym 125A (przekrój 5x25mm2) od proj. złącza do strzelnicy.                    - kpl. 1

- uziomy z przewodami uziemiającymi				   	              - kpl. 1

- skrzynka teletechniczna zawierająca przyłącza łącz. telef.	 	                            - szt. 1

- akumulatory do zasilania awaryjnego (wbudowane w lampy)	                         	- kpl. 1

- gaśnice - typ i ilość zgodnie z normami ppoż.         	 		              - kpl. 1

- demontowane schodki wejściowe o konstrukcji stalowej z barierką 
zabezpieczającą 							                - kpl. 1

- składany daszek nad wejściem do strzelnicy z lampą oświetlającą	                              - kpl. 1

- składany stół do czyszczenia broni montowany na zewnątrz  strzelnicy ( 2  stanowiskowy )	- kpl. 1( 2szt)

- drabina aluminiowa przenośna umożliwiająca wejście na poszycie kontenera                    - szt. 2

- zewnętrzny (jezdny) kosz na odpady strzeleckie 			                	         - szt. 1

- bloczki poliuretanowo - gumowe (do ustawiania toru przeszkód i ścianek osłonowych przy strzelaniu na bliższe odległości) o wymiarach minimalnych 50 cm x 30 cm x 20 cm (Zamawiający dopuszcza zwiększenie parametrów każdego wymiaru bloczków do 20%)                                             - szt. 15

- odkurzacz przemysłowy w wykonaniu przeciwwybuchowym                                  	           - szt. 1

- narzędzia do bezpiecznego dla zdrowia usuwania odpadów po strzeleckich         	           - kpl. 1

- system obserwacji szkolenia strzelca oraz podgląd trafień system monitoringu podglądu ma być wyposażony w 4 szt. kamery do rejestracji przebiegu zajęć z możliwością rejestracji w ograniczonych warunkach oświetleniowych, przewodowy przekaz sygnału a-v online + rejestrator do zapisu przebiegu zajęć (audio-video, 4Tb) współpracujący z ww. kamerami o pojemności co najmniej 4 TB,

- telewizor   32 ”                                                                         	                                 	- 2 szt.

Zestaw narzędzi i kluczy do podstawowych przeglądów i obsługi.

- Wymagania dotyczące utrzymania i użytkowania

- Zestaw obsługowy składający się z materiałów i narzędzi, zabezpieczający dwuletnią eksploatację strzelnicy i jej wyposażenia w zakresie samodzielnych obsług przez wyszkolonego pracownika Zamawiającego. Przewiduje się ok. 1500 godzin/rok eksploatacji. Ww. przedmioty mają umożliwiać usprawnienie strzelnicy przez obsługę w miejscu wykonywania zadania.

- Strzelnica ma posiadać dokumentację obsługowo - naprawczą opracowaną dla Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące DT zamieszczono w wymaganiach dotyczących dokumentacji technicznej.

- Wykonawca przygotuje złącze przyłączeniowe służącą zasilaniu strzelnicy o łącznej mocy do 45 kW jak również doprowadzi zasilanie do tego złącza (długość przyłącza ok 90m) z istniejącej rozdzielni nn 0,4 kV, w której zainstaluje odpowiedni wyłącznik mocy (Zamawiający zapewni miejsce w rozdzielni i zapas mocy przyłączeniowej).

- Strzelnica ma posiadać odpowiednio umieszczone instrukcje, tabliczki, schematy i symbole, informujące o sposobie posługiwania się elementami strzelnicy.

- Napisy na wyposażeniu i urządzeniach strzelnicy mają być wykonane w języku polskim, w sposób trwały.

- Masa elementów składowych strzelnicy przypadająca do przeniesienia przez jedną osobę nie może być większa niż 30 kg. Elementy o masie przewyższającej 30 kg muszą posiadać uchwyty lub inne elementy umożliwiające i ułatwiające  przenoszenie.

- Zabudowa wyposażenia strzelnicy nie może powodować wzajemnych kolizji mechanicznych.

- Rozwiązania konstrukcyjne strzelnicy i poszczególnych elementów wyposażenia mają spełniać wymagania ergonomii i estetyki technicznej.

- Sposób mocowania, amortyzacji oraz zabezpieczenia wyposażenia strzelnicy nie może powodować jego narażenia na uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji oraz w czasie transportu strzelnicy.

- Konstrukcja i rozmieszczenie elementów sterowania i regulacji urządzeń i wyposażenia strzelnicy ma umożliwiać wykonanie zadań związanych z posługiwaniem się wyposażeniem:

- w warunkach dużego nasłonecznienia (możliwość nagrzewania sprzętu)

- w warunkach dużej wilgotności (punkt rosy)

- w warunkach opadów atmosferycznych (deszczu i śniegu)

- Elementy zestawu powinny być zaprojektowane w sposób zabezpieczający  przed możliwością przypadkowych uszkodzeń.

- Konserwacja strzelnicy nie może wymagać czynności innych niż czyszczenie, osuszanie i smarowanie połączeń. Dopuszcza się osobną grupę zabiegów związanych z konserwacją źródeł zasilania i zabezpieczeniem przed korozją w różnych warunkach środowiskowych.

- Wykonawca strzelnicy ma określić w dokumentacji technicznej częstość i zakres przeglądów okresowych.

- Sposób konserwacji ma być ujęty w dokumentacji technicznej wyrobu.

- Wszystkie podstawowe zespoły strzelnicy mają posiadać symbol wyrobu. Ponadto mają zawierać numer kolejny wyrobu (serii), rok produkcji i inne informacje, istotne z punktu widzenia Wykonawcy.

- Dostawa strzelnicy

- Wykonawca  na wskazanym terenie zamkniętym, zobowiązany będzie dostarczyć, posadowić na wcześniej przygotowanym przez niego terenie, połączyć w zestaw i uruchomić strzelnicę kontenerową.

- Na czas transportu strzelnicy mają być zabezpieczone wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne, które mogłyby ulec uszkodzeniu.

- Wyposażenie specjalistyczne strzelnicy montowane na zewnątrz nie może ograniczać możliwości wykorzystania znormalizowanych środków transportu i urządzeń załadowczych oraz naruszać skrajni drogi.

- Z uwagi na znaczny ciężar zestawów ciągnikowych wraz z naczepami Wykonawca powinien zapoznać się z układem i nośnością dróg wewnętrznych na terenie obiektu Zamawiającego, a także infrastrukturą podziemną.

- Szkolenie

- Wykonawca po zrealizowaniu dostawy kompletnej strzelnicy zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie teoretyczne i praktyczne w języku polskim dla wyznaczonych funkcjonariuszy Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu wyrobów przekazanych Zamawiającemu.

- Szkolenie ośmiu funkcjonariuszy Zamawiającego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia przekazania strzelnicy.

- Wykonawca przed realizacją dostawy przedstawi i uzgodni z Zamawiającym program szkolenia. Przekazane uczestnikom materiały szkoleniowe mają umożliwić szkolonym późniejsze samodzielne samokształcenie.

- Przeszkolonym funkcjonariuszom Wykonawca wyda odpowiednie dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu np. certyfikaty.

- Gwarancja

- Kalendarzowy czas eksploatacji strzelnicy ma być nie krótszy niż 10 lat.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wyrób na okres 60 miesięcy. Gwarant zapewnienia bezpłatne świadczenie serwisu i napraw strzelnicy na terenie Polski. Ponadto Wykonawca zapewnia przez okres co najmniej 8 lat od daty upływu gwarancji serwis pogwarancyjny oraz zaopatrzenie w części zamienne i materiały eksploatacyjne w tym okresie.

- Gwarancja obejmuje całą strzelnicę, w tym elementy składowe strzelnicy wykonane przez  podwykonawców. Gwarancją objęte są elementy dostarczone w ramach zamówienia jak również wymieniane i naprawiane. W przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności objętej gwarancją 
w miejscu użytkowania, koszty związane z naprawą w innym miejscu ponosi Wykonawca.

- Dla strzelnicy wystawiona będzie karta gwarancyjna z numerem ewidencyjnym wyrobu, dołączona do kompletu dokumentacji.

- Badania i odbiór urządzenia

- Strzelnica podlega ocenie zgodności w trybie pierwszym dla wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 poz. 747) oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1628).

- Wraz ze strzelnicą wykonawca dostarcza nw. dokumentację:

- certyfikat zgodności wyrobu wydany przez uprawnioną jednostkę naukowo – badawczą, posiadającą akredytację w zakresie badań osłon balistycznych, potwierdzający spełnienie warunków technicznych strzelnicy, zawierających także ważne dla bezpieczeństwa wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia

- dokument OiB sporządzony w formie deklaracji zgodności wystawionej przez producenta strzelnicy

- listę kontrolną sprawdzenia strzelnicy pod względem zgodności wykonania z warunkami technicznymi

- dokumenty (atesty, zaświadczenia, dopuszczenia, zezwolenia) wymagane przepisami    obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- dokumentacja techniczna  (DT)

- protokół przeprowadzenia strzelania sprawdzającego na przedmiotowej strzelnicy.

- Odbioru strzelnicy od Wykonawcy dokonuje się, gdy jest ona wykonana  zgodnie z umową i załączoną dokumentacją. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku jest protokół odbioru podpisany przez komisję powołaną przez Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie, w której wyznaczono lokalizację strzelnicy oraz Wykonawcę. Protokół przygotowuje Wykonawca.

- Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej

- Dokumentacja Techniczna powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące przeznaczenia, budowy, danych technicznych, ukompletowania, integracji, odbioru, użytkowania i utrzymania strzelnicy.

- Koszt dokumentacji zawierać się będzie w cenie oferty.

- Dokumentacja ma być jawna, wykonana w języku polskim z prawem do powielania (kopiowania) na użytek Zamawiającego.

- W/w. dokumentacja ma być wykonana w formie elektronicznej (DVD lub dysk przenośny) i drukowanej.

- Dokumentacja na DVD ma być wykonana w formacie PDF.

- Dostarczona dokumentacja ma być wykonana w sposób trwały zaopatrzona w opakowania umożliwiające przechowywanie jej na terenie strzelnicy.

- Wykaz dokumentacji technicznej:

- Warunki techniczne (WT);

- Dokumentacji technicznej aparatury kontrolno-pomiarowej;

- Instrukcja integracji;

- Instrukcja użytkowania, obsługiwania technicznego i napraw;

- Katalog części zamiennych;

- Książka urządzenia;

- Karta katalogowa;

- Warunki Techniczne zawierać będą wskazane przez Zamawiającego istotne informacje. WT  zawierać będą m.in.:

- nazwę

- przeznaczenie i parametry strzelnicy

- zasadnicze dane techniczne (wymiary, masę, itp.)

- kompletację strzelnicy

- zasadnicze obowiązki użytkownika gwarantujące prawidłową eksploatację strzelnicy

- wykaz parametrów i cech systemu, które podlegają odbiorowi

- szczegółową metodologię sprawdzeń parametrów i cech systemu

- wykaz narzędzi i aparatury niezbędnych do przeprowadzenia odbioru

- wykaz dokumentacji podlegającej odbiorowi.

- Dokumentacja techniczna urządzeń grzewczo-klimatyzacyjnych zawierać będzie opis obsługi 
i użytkowania.

- Instrukcja integracji ma opisywać funkcjonalną i techniczną integrację kontenerów i ich wyposażenia tworzących strzelnicę. Dokumentacja ta zawierać będzie m.in.:

- opis wzajemnych relacji i powiązań kontenerów i ich wyposażenia

- schematy połączeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, kablowych itp. z poszczególnymi urządzeniami strzelnicy

- opis integracji kontenerów oraz możliwych  błędów i usterek technicznych,  mogących wystąpić w procesie  integracji, a także sposoby ich usuwania

- wymagane kompetencje osób dokonujących integracji strzelnicy.

- Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw ma być dostosowana do kwalifikacji osób obsługujących strzelnicę oraz ich kompetencji. Instrukcja zawierać będzie nw. rozdziały zawierające m.in.:

- Rozdział „Opis techniczny”

- przeznaczenie strzelnicy;

- dane techniczne;

- opis budowy i funkcjonowania strzelnicy;

- opis urządzeń, instalacji, systemów strzelnicy (budowa, działanie i rozmieszczenie);

- opis zabezpieczeń wejścia do hali przez osoby nieupoważnione oraz sposoby awaryjnego otwierania drzwi wejściowych;

- opis i sposób obsługi systemu wspomagającego proces szkoleniowy;

- wykaz części (elementów) zamiennych będących w ukompletowaniu strzelnicy ze wskazaniem miejsca ich przechowywania, zapewniających eksploatację strzelnicy.

- Rozdział „Instrukcja eksploatacji”

- zasady bezpieczeństwa przy przygotowaniu strzelnicy do użycia oraz podczas prowadzenia strzelania, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przed hałasem i użytkowania zespołu kulochwytu głównego;

- kwalifikacje pracownika Zamawiającego niezbędne do prawidłowego użytkowania i utrzymania strzelnicy;

- zasady przygotowania strzelnicy do pracy, konfiguracji, testowania sprawności urządzeń, wyłączanie, obsługiwanie po zakończonym strzelaniu;

- opis wymagań, co do miejsca posadowienia kontenerów strzelnicy;

- zasady transportowania i przechowywania, w tym konserwacji;

- kryteria wymiany określonych elementów strzelnicy, sposób bezpiecznego dla zdrowia usuwania odpadów postrzeleckich;

- regulamin strzelnicy.

- Rozdział „Obsługiwanie techniczne i naprawa”

- rodzaje obsług technicznych i ich częstotliwość (normy eksploatacyjne)

- wykaz parametrów i zakres ich sprawdzeń pozwalających na ocenę stanu technicznego urządzeń strzelnicy

- wykaz charakterystycznych i najczęściej występujących uszkodzeń

- przewodniki technologiczne obsług i napraw

- wymagania techniczne (parametry), któremu powinno odpowiadać naprawione wyposażenie strzelnicy

- sposoby sprawdzania naprawionego wyposażenia

- sposoby programowania, strojenia i regulacji urządzeń strzelnicy po przeprowadzonej naprawie

- wykaz elementów, które podlegają obligatoryjnej wymianie ze względów eksploatacyjnych lub technologicznych

- wykaz elementów strzelnicy podlegających obligatoryjnemu serwisowaniu przez producenta

- tablice poglądowe

- wykaz narzędzi specjalnych stanowiących ukompletowanie strzelnicy

- wskazania do nakładania powłok malarskich

- Katalog części zamiennych.

- Katalog ma być tak skonfigurowany, aby każdy uczestnik systemu eksploatacji mógł w sposób czytelny i jednoznaczny odszukać dany element składowy na podstawie przypisanych numerów i mógł go zamówić w systemie zaopatrywania. Katalog ma zawierać m.in.:

- ogólną charakterystykę techniczną strzelnicy, jej zdjęcia lub rysunki poglądowe oraz dane Wykonawcy;

- przeznaczenie i sposób korzystania z katalogu, a także wyjaśnienie oznaczeń umownych;

- wykaz wszystkich części, dopuszczonych przez producenta do systemu zaopatrywania i ich charakterystyka (jak wymiary, masa, rodzaj materiału itp.);

- informacje o liczbie elementów (części) wchodzących w konfiguracje strzelnicy;

- ceny części w roku dostawy.

- Książka urządzenia stanowi zbiór wykazów i formularzy, zawierających niezbędne informacje.

- Książka urządzenia ma zawierać m.in.:

- wykaz ukompletowania strzelnicy wraz z numerami identyfikacyjnymi;

- formularze do rejestrowania: czasu pracy, przeprowadzonych napraw, obsług i  reklamacji, konserwacji i przechowywania, zmian kategorii urządzeń strzelnicy;

- zobowiązanie gwarancyjne;

- wykaz rysunków (szkiców) znajdujących się w książce wyrobu.

- Dokumentacja ma być dostarczona w następujących ilościach:

| Nazwa dokumentu | Dokumentacja wykonana w wersji |
| --- | --- |
|  | elektronicznej | papierowej |
| Warunki Techniczne | 3 nośniki zawierające kpl. dokumentów | 3 |
| Dokumentacja techniczna specjalistycznej aparatury kontrolno- pomiarowej |  | 3 |
| Dokumentacja integracji |  | 3 |
| Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw |  | 10 |
| Katalog części zamiennych |  | 3 |
| Książka urządzenia |  | 1 |

UWAGA:

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.