Analizator Składu Ciała InBody 120 z oprogramowaniem Lookin'Body12, drukarką termiczną i torbą do przenoszenia– 1 zestaw

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Analizator Składu Ciała InBody 120 z oprogramowaniem Lookin’Body12 w języku polskim |  |
|  | Akcesoria: - drukarka termiczna, - torba do przenoszenia |  |
|  | Metoda bezpośredniej analizy segmentalnej multiczęstotliwości impedancji bioelektrvcznej, (Metoda DSM-BIA) |  |
|  | Pomiary dla tułowia za pomocą impedancji |  |
|  | Metoda elektrodowa: 8-punktowy system elektrod dotykowych |  |
|  | Pomiar każdej części ciała oddzielnie (4 kończyn i tułowia) |  |
|  | Dokładność współzależna z DEXA r=0.98 |  |
|  | Częstotliwość impedancji 20,100 kHz |  |
|  | Dokładność: 0,1 kg |  |
|  | Zasilanie 230V (50 – 60 Hz) oraz możliwość pracy na zasilaniu z baterii |  |
|  | Wymiary: 392 (szer.) x 434 (dł.) x 55 (wys.) mm |  |
|  | Waga urządzenia: 4,3 kg |  |
|  | Czas trwania pomiaru: 17 sekund |  |
|  | Granica masy ciała: 10-250kg |  |
|  | Granica wieku: 3-99 lat |  |
|  | Granica wzrostu 95-250 cm |  |
|  | Gwarancja: 24 miesięcy |  |
| Parametry pomiaru i możliwości przedstawienia na arkuszu lnBody 120 |
|  | Masa ciała |  |
|  | Masa mięśni szkieletowych |  |
|  | Masa tkanki tłuszczowej |  |
|  | Całkowita zawartość wody w organizmie |  |
|  | Białko |  |
|  | Minerały |  |
|  | BMI |  |
|  | Procentowa Zawartość Tkanki Tłuszczowej |  |
|  | Segmentalna Analiza Beztłuszczowa |  |
|  | Segmentalna Analiza Tłuszczowa |  |
|  | Historia Składu Ciała |  |
|  | Wynik lnBody/ Skala Fitness |  |
|  | Podstawowa przemiana Materii |  |
|  | Wskaźnik obwodu Talii do Bioder |  |
|  | Poziom tkanki tłuszczowej Trzewnej |  |
|  | Stopień Otyłość |  |
|  | Kod QR lnterpretacji wyników: - lnterpretacja Analizy Składu Ciała - lnterpretacja Analizy Mięśniowo – Tłuszczowej - lnterpretacja Analizy Otyłości - Interpretacja Segmentalnej Analizy Beztłuszczowej - Interpretacja Segmentalnej Analizy Tłuszczowej -Interpretacja Historii Składu Ciała - Interpretacja Wyniku lnBody - Interpretacje Kontroli Masy Ciała - Interpretacja Masy Mięśni Szkieletowych - Interpretacja Podstawowej Przemiany Materii - Interpretacja Wskaźnika Przemiany Materii - Interpretacja Poziomu Tkanki Tłuszczowej Trzewnej - Interpretacja Stopnia Otyłości |  |
| Certyfikaty |
|  | Międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2015 |  |
|  | Międzynarodowy certyfikat ISO 13485:2016 |  |
|  | Bezpieczeństwo dotyczące elektryczności IEC60601-1 (międzynarodowe) |  |
|  | Bezpieczeństwo elektromagnetyczne IEC60601-1-2 |  |
|  | Certyfikat medyczny EN60601-1-2 |  |
|  | Certyfikat medyczny EN60601-1 |  |
|  | Świadectwo wzorcowania |  |

…………………………

Podpis Wykonawcy