ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA  BRZOZOWA

w m. DĄB MAŁY, DĄB POLSKI dł. 200m

od km 0+004 do km 0+204

Dz. Nr 73, 131   obręb Dąb Mały

Adres:               WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. m. DĄB MĄŁY,  DĄB POLSKI  GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Kategoria  obiektu budowlanego IV , XXV

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ulica Brzozowa w miejscowości  DĄB MAŁY, DĄB POLSKI dł. 200m od km 0+004 do km 0+204

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity  Dz.U. z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: DROGI | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

28.07.2021r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-6 |
|  | Mapa poglądowa syt. wys. skala 1:1000 | 7 |
| II | Załączniki |  |
|  | Uprawnienia Projektanta | 8 |
|  | Przynależność do Izby Inzynierów | 9 |
| III. | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 10 |
| 2 | Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1;500 | 11 |
| 3 | Profil podłużny | 12 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni | 13 |
| 5 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdu | 14 |
| 6 | Kanał technologiczny | 15 |

OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA BRZOZOWA w miejscowości  DĄB MAŁY, DĄB POLSKI  dł. 200m od km 0+004 do km 0+204

Dz. Nr 73, 131   obręb Dąb Mały

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:1000

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- przepisy i normy techniczne

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie  obejmuje zadanie związane z przebudową drogi gminnej – ulicy

Brzozowej dł. 200 m szer. 3,5m w miejscowościach  Dąb Mały i Dąb Polski  na

terenie Gminy  Włocławek.

Droga rozpoczyna się od drogi gminnej równoległej do przebiegu drogi krajowej

Nr 62 od  km  0+004 do km  0+204.

Przebudowa polega utwardzeniu jezdni szer. 3,5m i zjazdów poprzez wykonanie

podbudowy tłuczniowej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm

ułożonych na istniejącym podłożu z tłucznia.

Pobocza  szer. 0,75 pozostają gruntowe. Przewiduje się wycinkę czterech  drzew

i krzewów.

Droga stworzy bezpieczny dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi.

Udrożni komunikację poprzez bitumiczne drogi gminne do drogi krajowej Nr 62 z dojazdem do Płocka i Włocławka.

Droga zajmuje działki Nr 73, 131  obręb Dąb Mały i są  własnością Gminy

Włocławek.

Dla omawianej drogi przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

3.  STAN  ISTNIEJĄCY

Projektowana do przebudowy droga posiada utwardzoną nawierzchnię

tłuczniowo-żużlową o  szerokości średnio 3,5m. Pas drogowy szer. 5m obsługuje

domy jednorodzinne. Bramy przesunięte są w głąb działek prywatnych. Jezdnia

jest zaniżona w stosunku do poboczy. Na końcu drogi po stronie lewej rosną trzy

dęby o średnicy 2xfi 35cm i 1x40cm, które ograniczają skrajnię

drogową i wymagają wycinki wg. Decyzji.

.

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną i energetyczną.

- WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują piaski. Wody gruntowe nie  zagrażają  projektowanej konstrukcji

drogi.

- STAN PROJEKTOWANY

Bilans utwardzeń

– jezdnia             710,8m2

-  zjazdy                60,0m2

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                               -  D

-prędkość projektowa                            - 40 km/h

-kategoria ruchu                                    - KR 1,

-szer. jezdni                                           - 3,5m

-szer. korony drogi                                 - 5,0m

-szer. poboczy                                       - 0,75m

-spadek poprzeczny  jezdni                   - daszkowy 2%

-spadek poprzeczny pobocza                - 7%

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg.

Projektuje się przebudowę  zjazdów  indywidualnych na posesję szer. 6m

dostosowane  do istniejących bram ( skosy 0,75x0,751*1m).

5.3. Profil podłużny

Niweleta o pochyleniach podłużnych od 0,26% do  1,25%

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70            grub. 4cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie rozłożonej

rozściełaczem                                                                               grub. 5cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub.15cm

- warstwa odcinająca z piasku                                                         grub. 6cm

- sprofilowane, zagęszczone podłoże  Is> 0,99

6.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70               grub. 4cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                      grub. 5cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                       grub.15cm

- warstwa odcinająca z piasku                                                           grub.6cm

- sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,98

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne  i  spadki podłużne.

8. KOLIZJE

Brak kolizji

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi  i zjazdów

- wyprofilowaniu i zagęszczenie podłoża

- formowaniu nasypów na poboczach z zagęszczeniem nasypów

10. ZIELEŃ

Kolidujące z pasem drogowym drzewa i krzewy  należy wyciąć  po

uzyskaniu  Decyzji na wycinkę drzew. Drzewa oznaczono cyframi od 1 do 4

Doły po karczowaniu należy uzupełnić gruntem i zagęścić. Korzenie po wycince

drzew , których nie można w całości usunąć , należy sfrezować.

Wykaz drzew do wycinki:

- Dąb,  obwód pnia na wys. 5cm : 248 cm, obwód pnia na wys.1,3m: 194cm

- Dąb,  obwód pnia na wys. 5cm : 149 cm, obwód pnia na wys. 1,3m:118cm

- Dąb,  obwód pnia na wys. 5cm : 116cm, obwód pnia na wys.1,3m: 94cm

- Dąb,  obwód pnia na wys. 5cm :  74 cm, obwód pnia na wys.1,3m: 53cm

oraz wycinka krzewów o pow.  220m2

11. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach  komunikacyjnych.

Drogę  docelowo  oznakować znakami : typ S - A-7 szt.1, typ M- A-30szt. 1 z tabl.«

zmiana  nawierzchni » szt. 1, B-33( 50km/h)  szt. 2

12. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r.

W przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Droga nie przebiega przez teren szczególnej ochrony  przyrody.

Przebudowa drogi  oddziaływuje na działki  Nr  73, 131  obręb Dąb Mały

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

14. WYTYCZNE  REALIZACJI

-elementy drogowe wytyczyć przez uprawnionego geodetę

-strefę robót wygrodzić i oznakować

- w trakcie robót  przestrzegać przepisy BHP

- użytkownikom zapewnić bezpieczną komunikację pieszą

15. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

16. INFORMACJA  BiOZ

- Przebudowa  obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- praca w pobliżu istniejących  linii energetycznych

- roboty rozbiórkowe- hałas i kurz

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura,

opary

- wycinka drzew

- Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu

Bezpieczeństwa i  Ochrony  Zdrowia - PB Art.21ust 1. Pkt 1b.

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz

określić  zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracowników, zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

17. KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Pod jezdnią, po lewej stronie  został zlokalizowany kanał technologiczny, który

został określony w art.4 pkt. 15a ppkt  Ustawy z dnia 21 marca 1985 o  drogach

publicznych [Dz. U. z 2016r poz.1440, ze   zm.} zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21  kwietnia 2015r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Projektuje się kanał KTu (uliczny)  z dwiema studniami SKR-1.

Szczegółowe rozwiązanie kanału są tematem odrębnego opracowania.

Opracowała

Urszula Kędzierska