SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w zasobach gminnych ZGM w rejonie administrowanym przez ADM – 3 w okresie              12 m-cy:

1. 	Przedmiot zamówienia obejmuje:

- naprawy bieżące

- konserwację (wg stawek do kosztorysowania), w tym:

- 	usuwanie zwarć instalacji elektrycznej,

-	usuwanie przerw w zasilaniu energią elektryczną,

-	likwidację luzów na złączach elektrycznych,

-	wymianę bezpieczników,

-	wymianę żarówek, świetlówek w pomieszczeniach ogólnego użytku,

-	wymianę wyłączników i przycisków w pomieszczeniach ogólnych,

-	wymianę zabezpieczeń 1, 2 i 3 biegunowych,

-	wymianę odgałęźników,

-	wymianę gniazd wtyczkowych,

-	wymianę złączy świecznikowych,

-	wymianę i regulację automatów schodowych,

-	wymianę i regulację automatów zmierzchowych,

-	wymianę i naprawę opraw porcelanowych, kanałowych oraz innych,

-	uzupełnianie dekli puszek elektrycznych,

-	wymianę tablic licznikowych,

-	wymianę styczników,

-	wymianę uszkodzonych odcinków przewodów elektrycznych,

-	wymianę kłódek elektrycznych,

-	wykonanie dodatkowego punktu świetlnego,

-	odbiór instalacji elektrycznej w piwnicach lokatorskich,

-	badanie i pomiary skuteczności zerowania oraz rezystencji instalacji elektrycznej po dokonanych

czynnościach lub awarii,

-	wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych,

-	zaprawienie bruzd i wykonanie pasów tynku po bruzdach elektrycznych,

-	wymianę i montaż ograniczników poboru prądu,

-	dostosowanie instalacji elektrycznej do napięcia 24V,

-	wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach, strychach, oraz lokalach w przypadku awarii,

-	utrzymanie w należytym porządku miejsca wykonywania prac.

2. Wykonawca zabezpiecza dyżury w ramach pogotowia technicznego w celu przyjmowania zgłoszeń na wypadek awarii, oraz innych zdarzeń losowych, ich usuwania i wykonywania wszelkich prac zabezpieczających,

- w dni powszednie (tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 15.00-7.00, wtorek w godzinach 16.00 do 7.00, piątek do 7.00)

- w weekendy (tj. piątek od godz. 14.00 do poniedziałku do godz. 7.00)

- w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy (24h liczone od godz. 0.00)

Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego, pod którym Zamawiający będzie mógł zostawić wiadomość w przypadku wystąpienia awarii.
W ramach dyżurów Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać czasu reakcji od zgłoszenia do momentu przystąpienia do usunięcia awarii (zabezpieczenie), który wynika ze złożonej oferty ale nie przekraczający 1 godz. na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia technicznego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii.

Usunięcie awarii musi nastąpić w ciągu max. 12 godzin,

Weryfikacja  zgłoszonych i wykonanych robót w ramach awarii w czasie trwania dyżuru nastąpi             w niżej wymieniony sposób:

- zgłoszenie wystąpienia awarii należy zgłosić Inspektorowi ds. technicznych lub Kierownikowi Administracji następnego dnia roboczego w siedzibie Administracji

- zgłoszenie wymaga dostarczonego w formie pisemnego zlecenia roboczego zawierającego opis zdarzenia, datę            i godzinę zdarzenia, dane osoby zgłaszającej awarię i jej numer kontaktowy wraz z numerem lokalu oraz w razie możliwości czytelny podpis osoby zgłaszającej.

- po otrzymaniu pisemnego zlecenia od wykonawcy, Inspektor ds. technicznych dokona weryfikacji faktu wystąpienia awarii.

3. Do każdego zlecenia Wykonawca robót zobowiązany jest dołączyć kosztorys na wykonany zakres robót, który po sprawdzeniu przez Inspektora Technicznego ADM 3, będzie podstawą do zapłaty za wykonany zakres prac.

4. Naprawy bieżące i roboty remontowe wykonywane będą w terminach nie przekraczających 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest zgłaszać się w Dziale Technicznym Zamawiającego – ADM 3            1 x dziennie (godz. 7.00 – 9.00) w celu uzgodnienia bieżących potrzeb Zamawiającego.

6. Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie stawek, cen materiałów i sprzętu podanych w ofercie.

W przypadku braku cen na materiały i sprzęt rozliczenie następować będzie wg średnich cen wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału (bez uwzględnienia kosztów zakupu do materiałów). Przy braku cen              w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę.

Użyte do wykonania materiały, winny posiadać niezbędne aprobaty i atesty techniczne wydane przez stosowne jednostki aprobujące. Spis jednostek zestawiony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 2004r. Nr 249 poz. 2497 ze zm.)

Wykonawca odpowiada za warunki BHP i PPOŻ podczas wykonywania prac, oraz za wszystkie szkody powstałe z jego przyczyny w trakcie realizacji umowy.