SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi polegającej na wykonaniu przeglądów eksploatacyjnych oraz czyszczeniu urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z podziałem na 9 Zadań / Rejonów Drogowych.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       i realizacji usługi wymienionej w pkt. 1.1. Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

  - Zakres usługi objętej SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą usługi czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (separatory, osadniki i piaskowniki) wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem powstałych w wyniku czyszczenia odpadów, przeglądem eksploatacyjnym tych urządzeń, sporządzeniem dokumentacji fotograficznej, założeniem i wpisem do książki eksploatacji urządzenia zgodnie z załączonym zestawieniem urządzeń.

  - Określenia podstawowe

    - Wody opadowe lub roztopowe - ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczeń o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

    - Separator - urządzenie służące do czyszczenia wód opadowych lub roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

    - Separator substancji ropopochodnych - stosuje się do czyszczenia wód opadowych, roztopowych i procesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi.

    - Osadnik - urządzenie służące do usuwania zawiesin łatwo opadających. Umieszczany bezpośrednio przed separatorami jako pierwszy stopień oczyszczania.

    - Piaskownik - urządzenie zatrzymujące cięższe zanieczyszczenia ziarniste takie jak: piasek, żwir, muły węglowe.

    - Czyszczenie urządzenia podczyszczającego - usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego, utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

  - Wymagania ogólne

    - Od wykonawcy usługi wymaga się posiadania uregulowanego stanu formalnoprawnego          w zakresie wytwarzania, transportu i przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy              o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn zm.).

    - Ze względu na charakter usługi, prace muszą być prowadzone zgodnie przepisami BHP           i przepisami Prawa o ruchu drogowym, tak w zakresie oznakowania jak i wykonywania poszczególnych czynności roboczych oraz stosowania środków ochrony osobistej i ostrzegawczej przez osoby wykonujące te czynności.

    - Prace należy zorganizować i prowadzić w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia    w ruchu pojazdów na drodze. Na trzy dni przed przystąpieniem do wykonania usługi Wykonawca poinformuje o tym fakcie wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli zajęcie pasa drogowego będzie wpływało na ruch drogowy lub ograniczało widoczność na drodze albo powodowało konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót na czas wykonania usługi w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), Znaki czasowej organizacji ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310). Wszelkie koszty związane z wprowadzeniem organizacji ruchu będzie ponosił Wykonawca.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom trzecim powstałe wskutek prowadzenia usługi.

    - Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcą, przekazania urządzeń oraz odbioru częściowego usługi  są:

Zadanie Nr 1

Rejon Drogowy Gostynin – Płock:

- Obwód Drogowy Gostynin, Pan Krzysztof Zając tel. 608 334 367

- Obwód Drogowy Sanniki, Pani Michał Dylicki tel. 608 334 805

- Obwód Drogowy Bielsk, Pan Łukasz Portalski tel. 608 335 036

Zadanie Nr 2

Rejon Drogowy Ciechanów:

- Obwód Drogowy w Grudusku, Pan Marek Han tel. 604 106 425

- Obwód Drogowy w Żurominie, Pan Krzysztof Jasiński tel. 608 339 596

- Obwód Drogowy w Ciechanowie, Pan Wiktor Bęcławski tel. 604 106 824

Zadanie Nr 3

Rejon Drogowy Grodzisk Maz.:

- Obwód Drogowy w Grodzisku Maz., Pan Andrzej Gołębiewski tel. 882 016 197

- Obwód Drogowy w Łazach, Pan Maciej Czerwiński tel. 698 660 328

Zadanie Nr 4

Rejon Drogowy Ostrołęka:

- Obwód Drogowy w Czerwinie, Pan Marian Brakoniecki tel. 660 612 053

- Obwód Drogowy w Krasnosielcu, Pan Marcin Pędzich tel. 698 657 498

- Obwód Drogowy w Myszyńcu, Pan Robert Marzewski tel. 698 657 471

Zadanie Nr 5

Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Maz.:

- Obwód Drogowy w Nowym Dworze Maz., Pan Marek Kałdun tel. 600 794 374

- Obwód Drogowy w Nasielsku, Pan Renata Machałowska tel. 600 794 396

- Obwód Drogowy w Wołominie, Pan Krzysztof Chojnacki tel. 694 944 586

- Obwód Drogowy w Radzyminie, Pan Łukasz Roguski tel. 694 944 586

Zadanie Nr 6

Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce:

- Obwód Drogowy w Siedlcach, Pan Stanisław Zyśk tel. 602 631 291

- Obwód Drogowy w Węgrowie, Pan Marek Jaśkowiak tel. 602 250 472

- Obwód Drogowy w Kosowie Lackim, Pan Marek Stolarczuk tel. 604 260 868

Zadanie Nr 7

Rejon Drogowy Radom:

- Obwód Drogowy w Radomiu, Pan Leopold Jabłoński tel. 600 031 833

- Obwód Drogowy w Lipsku, Pan Artur Duda tel. 600 031 733

- Obwód Drogowy w Potworowie, Pan Marek Marlica tel. 600 031 633

- Obwód Drogowy w Nowym Mieście nad Pilicą, Pan Zdzisław Sadowski tel. 600 031 933

Zadanie Nr 8

Rejon Drogowy Otwock – Piaseczno:

- Obwód Drogowy w Otwocku, Pan Paweł Floriańczyk tel. 604 529 177

- Obwód Drogowy w Piasecznie, Pan Janusz Goss tel. 602 235 796

Zadanie Nr 9

Rejon Drogowy Garwolin:

- Obwód Drogowy w Maciejowicach, Pan Cezary Kazimierski tel. 608 336 370

- Obwód Drogowy w Warce, Pan Andrzej Kret tel. 602 235 807

Wskazane wyżej osoby będą podejmowały decyzje we wszystkich sprawach związanych                     z wykonaniem usługi, kolejnością czyszczenia urządzeń oraz we wszystkich sprawach związanych        z interpretacją SST.

- MATERIAŁY

Nie występują.

- SPRZĘT

Usługę wykonać można przy użyciu następującego sprzętu:

- wciągarki,

- zbiorniki na wodę,

- myjki wysokociśnieniowe,

- pompy i agregaty wysokociśnieniowe,

- pojazdy próżniowo-ssące,

- pojazdy specjalistyczne do transportu odpadów niebezpiecznych.

- TRANSPORT

Załadunek i transport uzyskanych w wyniku czyszczenia urządzeń odpadów winien odbywać się z zachowaniem przepisów dotyczących BHP, p.poż. i przewozu materiałów niebezpiecznych.

- WYKONANIE USŁUGI

  - Czyszczenie urządzeń

  - usunięcie zgromadzonych związków ropopochodnych i wody w separatorze,

  - oczyszczenie wkładu koalescencyjnego, sekcji lamelowej lub żaluzji (w zależności od typu separatora),

  - usunięcie osadu z komory osadowej separatora,

  - dokładne mycie komór separatora,

  - usunięcie piasku i szlamu z osadnika/piaskownika,

  - dokładne umycie ścian i dna osadnika /piaskownika,

  - wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych, w tym usunięcie ewentualnych nieszczelności, oczyszczenie dopływu i odpływu

  - napełnienie urządzenia wodą aż do przelewu na wylocie.

Usługa czyszczenia będzie odpowiadała ilości przeglądów w danym roku wskazanych               w załączonym zestawieniu.

Pierwszy przegląd wraz z czyszczeniem urządzeń należy zrealizować w terminie od dnia 6 maja 2024 r. do maksymalnie 20 dni kalendarzowych. Drugi przegląd wraz z czyszczeniem urządzeń należy zrealizować w okresie od dnia 2 października 2024 r. do  maksymalnie 20 dni kalendarzowych.

Bezpośredni nadzór nad robotami pełni upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wskazany w pkt. 1.5.5.

  - Przegląd eksploatacyjny

Przegląd eksploatacyjny wykonywany podczas prac czyszczenia urządzenia, oceniający stopień zanieczyszczenia, stan techniczny urządzenia oraz potrzebę wykonania ewentualnych drobnych napraw. Z dokonanego przeglądu spisany zostanie protokół, określający typ urządzenia, stopień jego zanieczyszczenia odpadami, ocenę stanu technicznego danego urządzenia oraz z zapisu którego będzie wynikać, czy urządzenie jest sprawne technicznie, lub ewentualnie podane zostaną zalecenia w celu przywrócenia jego sprawności. Ilość przeglądów oraz czyszczenia urządzeń w danym roku została wskazana w załączonym Zestawieniu.

  - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów

Odbioru i przewozu powstałych w wyniku czyszczenia odpadów dokonuje się za pomocą specjalistycznych pojazdów. Unieszkodliwienia odpadów należy dokonać w zakładach utylizacji             i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z wymaganiami przepisów o odpadach.

Ilość m³ nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia, jaka została podana   w zestawieniu urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ma charakter pomocniczy. Wykonawca robót zobowiązany będzie do oczyszczenia urządzenia podczyszczającego ścieki wraz z przeglądem eksploatacyjnym urządzenia, transportem i unieszkodliwieniem odpadów bez względu na ilość nieczystości znajdujących się w urządzeniu.

  - Dokumentacja fotograficzna przeprowadzonych prac

Dla każdego z czyszczonych urządzeń wykonawca przedstawi materiał zdjęciowy (zdjęcie przed i po wykonaniu usługi), który stanowił będzie załącznik do protokołu odbioru wykonanych prac.

  - Założenie i wpis do książki eksploatacji urządzenia

Wszystkie czynności prowadzone w urządzeniach (czyszczenia i przeglądy) zostaną przez Wykonawcę usługi odnotowane w „Książce eksploatacji urządzenia”. W przypadku jej braku lub braku miejsca na kontynuowanie wpisów, Wykonawca zobowiązany jest do założenia nowej (kolejnego egzemplarza) książki eksploatacji urządzenia.

- JEDNOSTKA OBIAROWA

Jednostką obmiarową jest - szt. (sztuka) oczyszczonego urządzenia podczyszczającego wraz             z przeglądem eksploatacyjnym urządzenia, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów, sporządzeniem dokumentacji fotograficznej, założeniem i wpisem do książki eksploatacji urządzenia.

- ODBIÓR USŁUGI

- Protokół odbioru wykonania usługi spisany zostanie w obecności przedstawiciela Wykonawcy         i przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w pkt. 1.5.5. Komisyjne spisanie protokołów odbioru częściowego bądź końcowego odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Warunkiem podpisania protokołu odbioru wykonania usługi jest przekazanie Zamawiającemu książek eksploatacji urządzeń z dokładnymi wpisami dotyczącymi przeprowadzonych prac i odbioru odpadów, dokumentacji fotograficznej i protokołów z przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oraz kopii dokumentu przekazania odpadów do utylizacji (Karta przekazania odpadu). Przedmiotowe dokumenty należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru częściowego lub końcowego usługi. Nieprzekazanie Zamawiającemu przedmiotowych dokumentów do dnia odbioru częściowego lub końcowego, będzie uniemożliwiało dokonanie obioru usługi.

- W przypadku braku możliwości wykonania części usługi, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy tj. warunki atmosferyczne, wysoki poziom wód gruntowych itp., Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za urządzenia dla których została wykonana usługa.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej (1 szt. oczyszczonego urządzenia) obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonania usługi,

- dostawę i pracę sprzętu,

- oczyszczenie urządzenia,

- wykonania przeglądu eksploatacyjnego urządzenia,

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac,

- założenie i wpis do książki eksploatacji urządzenia,

- odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów,

- odtransportowanie sprzętu z miejsca wykonywania usługi,

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.2556),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).