załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się zakup i dostawę do Zamawiającego trzech fumigatorów - urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania o następujących parametrach:

- Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020 r.

- Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz.

- Obudowa urządzenia oraz dysza wykonane ze stali kwasoodpornej.

- Urządzenie umożliwiające dezynfekcję kubatury pomieszczenia do minimum 150 m3.

- Urządzenie musi samoczynnie obliczać dawkę środka i czas fumigacji na podstawie ustawionej przez użytkownika powierzchni pomieszczenia.

- Wymiary maksymalne: 350 x 400 x 300 mm.

- Waga urządzenia maksymalne 15 kg.

- Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek wielkości 5 µm.

- Prędkość wyrzutu: minimum 80 m/s.

- Wysoka odporność konstrukcji na upadki i udary.

- Ergonomiczne rączki transportowe.

- Intuicyjny interfejs, łatwy w obsłudze.

- Możliwość obsługi w rękawiczkach.

- Przeznaczony do korzystania z wielu środków odkażających, preparatów alkoholowych, preparatów opartych na jonach srebra i nadtlenku wodoru, preparatów zawierających związki chloru oraz jodu. Możliwość stosowania środków różnych producentów i o różnym składzie chemicznym.

- Wielorazowy zbiornik na środki odkażające.

- Świadectwo CE.

- Gwarancja min. 24 miesiące.