OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
  1. Opracowanie dwóch kompletnych dokumentacji projektowych
     i kosztorysowych pn.:
    1. Aktualizacja dokumentacji projektowej „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrołęce” (odcinek długości ok. 915 mb od skrzyżowania z ulicą Goworowską i ulicą Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Stefana Jaracza),
    2. „Przebudowa ulicy Króla Jana Sobieskiego w Ostrołęce”
  2. Zadanie realizowane jest w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza” oraz „Przebudowa ulicy Króla Jana Sobieskiego Sobieskiego”.
  3. Długości ulic objętych opracowaniem:
- długości ul. Henryka Sienkiewicza - ok. 915 mb na odcinku od skrzyżowania z ulicą Goworowską i ulicą Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Stefana Jaracza,
- długości ul. Króla Jana Sobieskiego - ok. 226 mb.
  1. Teren objęty opracowaniem:
- pas drogowy ulicy Króla Jana Sobieskiego
- pas drogowy ulicy Henryka Sienkiewicza.
Nie planuje się ingerencji w tereny prywatne.

Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Uzyskanie materiały projektowe i geodezyjnych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami (warunki przebudowy istniejącej infrastruktury oraz inne niezbędne do realizacji zadania).
2. Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków oraz opracowań towarzyszących np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty informacyjne przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), itp.; wykonania wszystkich dodatkowych opracowań wynikających z uzyskanych uzgodnień, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Uzyskanie warunków technicznych od zarządców istniejących sieci oraz wykonania dokumentacji projektowej usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż.
4. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie decyzji środowiskowej.
5. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie decyzji na wycinkę drzew – w razie konieczności
6. Uzyskanie od Zarządcy Dróg uzgodnienia geometrii i konstrukcji projektowanej drogi.
7. Złożenie materiałów do „skutecznego” wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994 r.
8. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji.
9. Wykonanie części projektowej, która obejmuje m. in.:
  1. Projekt budowlany wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, zieleni wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną
     (5 egz.), w tym: projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny:
  2. Projekt budowy kanału technologicznego (5 egz.)
  3. Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinką drzew oraz z projektem nasadzeń (5 egz.)
  4. Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.
  5. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ofertowy po 2 egz. dla każdej branży
  6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) dla każdej z branż – 2 egz.
  7. Badania geologiczne gruntu – 2 egz.
  8. Pomiary natężenia ruchu
  9. Warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych,
  10. Zapis w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD – 1 egz.:
– część opisowa w formacie (.pdf) oraz MS Office,
– część rysunkowa w formacie (.pdf) i (.ath) oraz (.dwg), natomiast
– kosztorysy i przedmiary w formacie (.pdf) oraz (.xls) i (.ath)
– szczegółowe specyfikacje techniczne w formacie (.pdf) oraz MS Office

1. Wytyczne do projektowania
  1. Ulica Henryka Sienkiewicza (droga powiatowa klasy Z - zarówno obecnie, jak i w mpzp) (pikietaż globalny od 0+913(skrzyżowanie z ul. Goworowską) do 1+992 (skrzyżowanie z ul. Modrzejewskiej)) zlokalizowaną na terenie osiedla Sienkiewicza w Ostrołęce. Istniejąca szerokość pasa drogowego jest zmienna.

Zakres przebudowy ul. Henryka Sienkiewicza obejmuje m. in.:
1. przebudowa jezdni wraz z przebudową skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Kilińskiego – Goworowska – Kopernika,
2. budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych, z uwzględnieniem wyprowadzenia w ulicę Janusza Korczaka,
3. budowa miejsc parkingowych, m. in. w rejonie pętli autobusowej,
4. budowa zatok autobusowych,
5. przebudowa zjazdów,
6. przebudowa wlotów dróg dochodzących,
7. budowa kanału technologicznego,
8. budowa lub przebudowa niezbędnej podziemnej infrastruktury technicznej,
9. budowa odwodnienia,
10. przebudowa/dostosowanie oświetlenia ulicznego,
11. uwzględnić dowiązanie projektowanego układu komunikacyjnego ul. Henryka Sienkiewicza do terenu „starego szpitala”, na którym przewidziana jest lokalizacja terenów rekreacyjnych.
12. dowiązanie się z układem komunikacyjnych do projektowanej drogi odchodzącej od nowo zaprojektowanej obwodnicy południowej m. Ostrołęki,
13. przebudowa pętli autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym: wytyczne dla pętli autobusowej:
  1. zakres przebudowy pętli obejmuje: wymianę nawierzchni, oświetlenia, odwodnienia,
  2. na pętli zostaną muszą być zainstalowane latarnie uliczne solarne: ul. Sienkiewicza 2 szt. Moc całkowita OZE: 6x310 = 1 860 W czyli 1,86 kW. Infrastruktura OZE zostanie przeznaczona na potrzeby transportu miejskiego.
  3. infrastruktura drogowa pętli autobusowej ma być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. zadanie nie stwarza możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych i nie stwarza jakichkolwiek dyskryminujących barier dla użytkowników,
  5. pętla autobusowa i infrastruktura ma być tak zaprojektowana, aby spełniała standard architektoniczny i była zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz spełniała warunki dostępności infrastruktury.

Uwaga: W dokumentacji projektowej ul. Henryka Sienkiewicza należy uwzględnić wykonany projekt sieci wodociągowej w ul. Henryka Sienkiewicza, na który zostało wydane pozwolenie na budowę nr 105/24 z dnia 22.08.2024r. (projekt dostępny u Zamawiającego).

Wytyczne branży drogowej dla przebudowy ul. Henryka Sienkiewicza
Ulica Sienkiewicza (droga powiatowa klasy Z - zarówno obecnie, jak i w mpzp) (pikietaż globalny od 0+913(skrzyżowanie z ul. Goworowską) do 1+992 (skrzyżowanie z ul. Modrzejewskiej))
      1. Przebudową należy objąć odcinek ulicy Sienkiewicza o długości - ok. 915 mb od skrzyżowania z ulicą Goworowską i ulicą Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Stefana Jaracza.
      2. Projekt opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności:
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
b) Wytyczne projektowania WR-D. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. (w tym między innymi WR-D-30, WR-D-40 itp.),
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
1. Przebudową objąć cały pas drogowy.
2. Przekrój drogi uliczny z krawężnikami kamiennymi, chodnikami oraz jednostronną drogą dla rowerów.
3. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o konstrukcji dla KR3 i nacisku na oś 115kN (11,5 t).
4. Przystanki autobusowe w formie zatok o nawierzchni z kostki kamiennej.
5. Przy Szkole Podstawowej nr 6 przejście dla pieszych lub przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerów o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa tj. z sygnalizacją świetlną wzbudzaną.
6. Zaprojektować punkty automatycznego pomiaru ruchu w formie detekcji poprzez pętle indukcyjne ułożone pod warstwą ścieralną nawierzchni.
7. Drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej. Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm.
8. Opracować projekt stałej organizacji ruchu.
9. Przebudową objąć skrzyżowania z poszczególnymi drogami, zjazdy, zatoki parkingowe.
10. W celach pomocniczych można wykorzystać projekt opracowany w 2012 r. przez KOMPROJEKT S.C Projektowanie Komunikacyjne oraz projekt budowy Południowej Obwodnicy Miasta Ostrołęki z 2024 r.

  1. Ulica Króla Jana Sobieskiego jest drogą gminna (510241W) zlokalizowaną na terenie osiedla Sienkiewicza w Ostrołęce. Łączy ulicę Henryka Sienkiewicza z ulicą Łęczysk. Drogi długości 226 mb o istniejącej nawierzchni bitumicznej. Istniejąca szerokość pasa drogowego jest zmienna.

Zakres przebudowy ul. Króla Jana Sobieskiego obejmuje m. in.:
1. przebudowa jezdni wraz z przebudową skrzyżowania ul. Króla Jana Sobieskiego i Łęczysk,
2. budowa drogi dla pieszych,
3. przebudowa zjazdów,
4. przebudowa wlotów dróg dochodzących,
5. budowa lub przebudowa niezbędnej podziemnej infrastruktury technicznej
6. budowa odwodnienia,
7. przebudowa/dostosowanie oświetlenia ulicznego,
8. budowa kanału technologicznego,

Wytyczne branży drogowej dla przebudowy ul. Króla Jana Sobieskiego
Ulica Króla Jana Sobieskiego (droga gminna klasy L - zarówno obecnie, jak i w mpzp) (pikietaż globalny od 0+000 (skrzyżowanie z ul. Łęczysk) do 0+226 (skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza))
1. Przebudową należy objąć całą ulicę tj. od skrzyżowania z drogą powiatową - ulicą Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z drogą powiatową - ulicą Łęczysk.
2. Projekt opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności:
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
b) Wytyczne projektowania WR-D. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. (w tym między innymi WR-D-30, WR-D-40 itp.),
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
1. Przebudową objąć cały pas drogowy.
2. Przekrój drogi uliczny z krawężnikami kamiennymi, chodnikami.
3. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o konstrukcji dla KR2 i nacisku na oś 115kN (11,5 t).
4. Skrzyżowanie z ulicą Łęczysk zaprojektować jako skrzyżowanie wyniesione
   o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
5. W połowie odcinka zaprojektować próg zwalniający płytowy z kostki brukowej betonowej.
6. Opracować projekt stałej organizacji ruchu.
7. Przebudową objąć skrzyżowania z poszczególnymi drogami, zjazdy.

Należy również:
- dokonać analizy i zaprojektować niezbędną korektę geometrii wlotów połączeń
  z drogami i ciągami dochodzącymi do ulicy Henryka Sienkiewicza, będącymi własnością Miasta, z wyprowadzeniem geometrii tych wlotów,
- dowiązać projektowane układy komunikacyjne z istniejącymi układami ulic,
- uwzględnić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście - Goworowska” w Ostrołęce,
- przedłożyć geometrię i konstrukcję projektowanej nawierzchni ulicy Henryka Sienkiewicza oraz ulicy Króla Jana Sobieskiego, do uzgodnienia Zarządcy Dróg, załączając mapę ewidencyjną z zaznaczonymi granicami pasa drogowego,
   w którego skład wchodzą działki będące własnością Miasta Ostrołęki.

  1. branża zieleni obejmuje m. in.: inwentaryzację zieleni, plan wyrębu, plan nasadzeń, odtworzenie zieleni wraz z opisem sposobu jej odtworzenia

  1. branża sanitarna:
      1. Ogólne wytyczne projektowe w zakresie podziemnej infrastruktury technicznej:
1. Na istniejących studniach betonowych (KS, KD, itp.) podczas prac budowlanych należy w przypadku stwierdzenia, że zwieńczenie studni nie jest typu ciężkiego czyli brak jest pierścienia odciążającego z odpowiednią płytą nastudzienną zwieńczenie należy przebudować montując pierścień odciążający, odpowiednią płytę oraz właz żeliwny kl. D400 zatrzaskowy (waga włazu min. 100 kg),
2. Na istniejących studniach systemowych PE, PP, PB itp. W razie stwierdzenia podczas prac ziemnych, że zwieńczenia studni nie są typu ciężkiego należy przebudować zwieńczenia studni na typ ciężki Np. montaż teleskopu, manszety, pierścienia odciążającego, włazu żel kl. D400 odpowiedniego systemu,
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń istniejącego uzbrojenia drogowo - sanitarnego tj. skrzynek żel. zasuw wod., kan., gaz, ciepłowniczych należy je wymienić na nowe,
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń istniejących włazów żel. lub stwierdzenia, że włazy są klasy niższej niż D400 należy je wymienić na włazy żel. zatrzaskowe kl. D400 (40T)( waga włazu min 100kg),
5. Sieci z rur PVC lite, klasy min. SN 10kN/m2, rura powinna posiadać nadruki wew. umożliwiające jej identyfikację podczas inspekcji TV,
6. Wodoszczelność elementów betonowych minimum W10,
7. Regulację włazów wykonywać bezwzględnie na systemowych pierścieniach regulacyjnych,
8. Uwzględnić maksymalne retencjonowanie wód opadowych,
9. Sieć kanalizacji deszczowej należy projektować na terenie, dla którego zarządcą jest Prezydent Miasta,
10. Kanał deszczowy projektować poza pasem jezdni,
11. Szczegółowe warunki techniczne projektowania kanalizacji deszczowej należy uzyskać od konserwatora sieci – Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.
12. Bezwzględnie należy dokonać oceny stanu technicznego istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej (wod-kan), należy wykonać monitoring i opisać stan istniejący.
      1. Wytyczne OPWiK
Ogólne wytyczne do projektowania budowy /wymiany istniejącej infrastruktury technicznej wod. – kan. i kanalizacji deszczowej w ulicach Henryka Sienkiewicza i Króla Jana Sobieskiego sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej – według wytycznych w załączeniu

  1. branża elektryczna
Wytyczne i warunki techniczne do projektowania budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego przy projektowaniu budowy/przebudowy ulic Henryka Sienkiewicza oraz Króla Jana Sobieskiego:

UWAGA!!
Przy ulicy Henryka Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mikołaja Kopernika do skrzyżowania z ulicą Heleny Modrzejewskiej oświetlenie uliczne zostało zmodernizowane w 2023 roku natomiast przy ulicy Króla Jana Sobieskiego w latach wcześniejszych, ale również jest w technologii LED. Jeśli projektowana przebudowa/budowa ww. dróg będzie kolidowała z istniejącym oświetleniem, projektować przesunięcie latarni, przełożenie linii oraz ewentualne dostawienie nowych zestawów (jeśli zajdzie taka potrzeba).
1. Na obszarze objętym projektem należy zaprojektować instalację oświetleniową kablową trójfazową.
2. Instalację należy połączyć z istniejącym obwodem oświetleniowym - zasilanie projektowanej linii należy wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego nr 5120 znajdującego się przy ulicy Sienkiewicza (skrzyżowanie z ulicą Heleny Modrzejewskiej), współrzędne geograficzne w układzie współrzędnych WGS 84: N  53.  0727869855297, E 21,5629078138808.
3. Istniejący obwód oświetleniowy zasilany jest z szafki oświetleniowej zlokalizowanej przy ulicy Janusza Korczaka (moc 12kW) przy stacji transformatorowej nr 10-1804, współrzędne geograficzne w układzie współrzędnych WGS 84: N 53,0750083886817, E 21,5651926221288.
4. W przypadku konieczności zwiększenia mocy, należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do OSD.
5. Wszystkie przejścia dla pieszych doświetlić dodatkowymi latarniami dedykowanymi dla przejść dla pieszych (oprawy o asymetrycznym strumieniu świetlnym).
6. Na obszarze objętym projektem zastosować oprawy wykonane w technologii LED.
7. Oprawy powinny być wyposażone w gniazdo ZHAGA oraz układ zasilający sterowany w standardzie DALI z zaprogramowanymi co najmniej 5-cioma stopniami autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego. Temperatura barwowa użytych diod powinna być neutralna biała i mieścić się w zakresie 4000 – 4500 K. Dla doświetlanych przejść dla pieszych, w celu wytworzenia kontrastu barwy światła, zastosować źródła LED o barwie ok. 5700 K.
8. Zastosować oprawy o minimalnym stopniu szczelności dla komory optycznej i komory osprzętu – IP 66. Odporność na uderzenia nie mniejsza niż IK-09.
9. Okres gwarancji dla opraw oświetleniowych – 8 lat.
10. Dla oświetlenia zapewnić parametry oświetleniowe zgodnie z normami i raportem technicznym międzynarodowych organizacji oświetleniowych: CEN/TR13201-1:2016-02, PN‑EN13201‑2:2016-03, PN-EN13201-3:2016-03, PN-EN13201-4:2016-03, PN‑EN1320‑5:2016-03.
11. Przy przejściach poprzecznych pod jezdniami i zjazdami projektowane kable układać w rurach RHDPE 110, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczyć rurą osłonową DVK 75, rury wyposażyć w dławice.
12. Przedstawić obliczenia fotometryczne z prawidłowym przekrojem całego ciągu (wydruki oraz edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nośniku) wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym.
13. Projekt powinien zawierać obliczenia potwierdzające przyjęcie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz spełniać wymogi Prawa Budowlanego w zakresie Projektu Wykonawczego.
14. Stosować oprawy oświetleniowe i osprzęt o wysokich parametrach technicznych i eksploatacyjnych spełniających wymagania właściwych norm europejskich. Dla opraw oświetleniowych przedstawić certyfikat ENEC (lub równoważny). Zastosować oprawy drogowe stylistycznie zbliżone do opraw typu BGP282.
15. Słupy powinny posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa oraz powinny zachowywać zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa) oraz normą PN-EN 12767 dotyczącą tzw. „bezpieczeństwa biernego”.
16. Stosować złącza kablowe typu IZK (Sintur lub równoważne); zabrania się stosowania w słupach listew zaciskowych/tabliczek.
17. Szerokość słupa u podstawy powinna być taka, aby była zapewniona możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli pięciożyłowych o przekroju 35 mm2 oraz możliwość zabudowy kompletu złączek.
18. Słupy muszą być przystosowane do zastosowania fundamentów prefabrykowanych.
19. Należy stosować słupy aluminiowe 8 m (uliczne) oraz 5/6/7 m (dla przejść dla pieszych) anodowane o przekroju okrągłym pokryte powłoką antyreklamową (do wysokości 2 m od podstawy) oraz powłoką z elastomeru poliuretanowego (do wysokości 0,35 m od podstawy), kolor słupów: w kolorze naturalnego szczotkowanego aluminium, uprzednio uzgodniony z Zamawiającym, np. kolor słupów produkcji „ROSA”, kolor C-0.
20. Stosować wysięgniki o przekroju okrągłym aluminiowe anodowane; typ: WR-14 (lub równoważne i stylistycznie zbliżone); o długości 1,5 m i wysokości 1 m (uliczne). Dla przejść dla pieszych w zależności od pomiarów fotometrycznych wysięgników można nie stosować (montaż opraw bezpośrednio na wierzchołku słupa).
21. Na etapie projektowania należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację urządzeń w pasie drogowym. W przypadku posadowienia urządzeń lub sieci na innych działkach uzyskać zgodę właścicieli gruntów.
22. Projekt techniczny budowy oświetlenia przed przekazaniem do realizacji powinien uzyskać pozytywną opinię Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki.
Wytyczne szczegółowe dotyczące opraw oświetleniowych
Oprawa oświetleniowa drogowa LED:
- musi być oznakowana znakiem oraz posiadać deklarację zgodności CE;
- musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD, PN‑EN 60598‑1 i PN-EN 60598-2-3 oraz certyfikat ENEC (lub równoważny) potwierdzający zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z typem 5 wg ISO/IEC 17067 wraz z załącznikami w postaci listy przebadanych komponentów (dokument TRF);
- musi posiadać certyfikat ZD4i lub równoważny;
- przy ustawieniu 0° w stosunku do podłoża, nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. Urz. UE z dnia 24.03.2009 r.);
- musi spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC‑62471 lub równoważny;
- musi spełniać wymogi II klasy ochronności;
- skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę jako system nie niższa niż 140 lm/W;
- sprawność świetlna (LOR) oprawy nie niższa niż 85%;
- zakres temperatur pracy od -30°C do +35°C.

Korpus oprawy musi spełniać następujące wymagania:
  1. płaski, wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiący jednocześnie radiator oprawy; nie dopuszcza się stosowania zewnętrznego radiatora w postaci użebrowań;
  2. pomalowany proszkowo w kolorze jasnoszarym;
  3. źródło światła - panel LED osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego o IK-09 lub wyższym; nie dopuszcza się stosowania opraw bez szyby chroniącej panele LED;
  1. dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi, za pomocą zatrzasków, klipsów lub śrub - pod warunkiem zlokalizowania ich od dołu oprawy; nie dopuszcza się śrub motylkowych;
  2. dostęp do komory osprzętu elektrycznego po zamontowaniu oprawy musi odbywać się od góry.
Uchwyt montażowy oprawy musi umożliwiać:
  1. montaż oprawy zarówno na wysięgniku jak i na słupie o średnicy 48-60 mm;
  1. regulację położenia oprawy na wysięgniku w zakresie od +10° do -90° z krokiem nie mniejszym niż 5°;
  2. uchwyt montażowy musi być wykonany z tego samego materiału, co korpus oprawy (ciśnieniowy odlew aluminium) i być jego integralną częścią;
  3. nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych adapterów.
Oprawa ma być wyposażona w panel LED o następujących cechach:
- dla opraw ulicznych temperatura barwowa neutralna biel w zakresie 4000 K ±10 % i mocy według pomiarów i obliczeń fotometrycznych. Dla opraw dla przejść dla pieszych temperatura barwowa w zakresie 5700 K ±10 % i mocy według pomiarów i obliczeń fotometrycznych ;
- trwałość co najmniej 100 000 h pracy do L95 przy Ta = 25°C; po upływie 100 000 h świecenia strumień świetlny nie mniejszy niż 95% strumienia nominalnego oprawy (zgodnie z IES LM‑80, TM‑21 lub równoważny);
- każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię; w przypadku przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie strumień świetlny, a nie rozsył światła;
- zarówno panel LED jak i układ zasilający muszą posiadać czujnik termiczny redukujący moc w przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy;
- deklarowany strumień świetlny oprawy musi być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25°C;
- panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych;
- w kartach katalogowych wymaga się przedstawienia wartości strumienia świetlnego z panelu LED i z oprawy, z uwzględnieniem wszystkich strat.
Oprawa musi być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach:
- układ zasilający musi posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED;
- musi posiadać dodatkowe wyjście stałonapięciowe maks. 24 V podłączone do gniazda Zhaga SR, umieszczonego na pokrywie górnej oprawy - umożliwiające instalację modułu komunikacyjnego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem i komunikację poprzez interfejs D4i w przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje jasno, że oprawy muszą być wyposażone w moduł komunikacyjny systemu sterowania, gniazdo musi być zaślepione oryginalną zaślepką IP66;
- układ zasilający musi zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 6 kV; oprawa musi być wyposażona w dodatkowych ochronnik przeciwprzepięciowy 10 kV;
- nominalny współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu THD ≤ 8% dla punktu pracy oprawy wynikającego z karty katalogowej zasilacza;
- układ zasilający musi charakteryzować się współczynnikiem mocy PF ≥ 0,98 (cos fi ≥ 0,98).
Oprawa musi być wyposażona w oznakowanie identyfikacyjne (w postaci np. kodu kreskowego, kodu QR lub inne równoważne) umożliwiające, za pomocą smartfonu/tabletu i darmowej aplikacji mobilnej. Lokalizację miejsca instalacji oprawy oraz identyfikację jej parametrów, takich jak:
- strumień świetlny oprawy;
- strumień świetlny źródła światła;
- typ optyki;
- moc znamionowa oprawy;
- współczynnik mocy;
- datę produkcji.
Wszystkie oprawy uliczne, słupy oraz wysięgniki montowane w ramach projektu winny pochodzić od jednego producenta, z jednej rodziny/serii tzn. muszą być tego samego typu. Dopuszcza się zróżnicowanie wielkości opraw wynikającą z ich różnej mocy.
Proponowana stylistyka oprawy:

Wymagane wyposażenie i specyfika opraw:
- gniazdo ZHAGA (zaślepione)
- układ zasilający sterowany w standardzie DALI, posiadający zaprogramowane co najmniej 5 stopni autonomicznej redukcji mocy (wraz z podaniem specyfiki 5 programów autonomicznej redukcji mocy) i strumienia świetlnego bez zewnętrznego radiowego sygnału sterującego;
- podstawowy program sterujący w układzie zasilającym musi zagwarantować ograniczanie mocy w wybranych godzinach.

Warunki wykonania dokumentacji.
    1. Obiekt należy projektować zgodnie z:
      1. przepisami związanymi, innymi aktualnymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi dyrektywami i wytycznymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
      2. uzyskanymi warunkami, opiniami i uzgodnieniami,
      3. zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów technologii robót,
      4. obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym w szczególności określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
         z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie,
      5. z wytycznymi rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu tj.:
        1. WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 1: Planowanie tras dla rowerów
        2. WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów
        3. WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach
        4. WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.
        5. WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych dróg
        6. Standardy infrastruktury rowerowej przyjęte Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1100/33/22 z dnia 28.06.2022r.
 z uwzględnieniem aktualnych wersji tych przepisów, na dzień oddania dokumentacji,
    1. Projektowana infrastruktura piesza i rowerowa, w ramach FEM, musi spełniać „Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim” link: https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-110033322-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-06-28.html
    2. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, elementy opracowania (np. ścieżki rowerowe, wiaty) muszą uwzględniać spełniać standardy dostępne pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/poradniki-standardy-wskazowki/standardy/, w tym:
      1. *Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
      1. *Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wytyczne-bezpiecznego-ruchu-rowerowego
      1. *Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wytyczne-organizacji-bezpiecznego-ruchu-pieszych-wytyczne-prawidlowego-oswietlenia-przejsc-dla-pieszych
    1. W dokumentacji należy zamieścić informację, że została wykonana zgodnie
       z tymi standardami z pkt 7. oraz że ciągi pieszo-rowerowe z nawierzchni antypoślizgową zawierają system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych spełniają standard transportowy. Spełniony jest też standard architekt. Ciągi bez barier architektonicznych i przeszkód, krawężniki wtopione nie wystające
       w miejscach przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów płytki z wypustkami dla osób słabowidzących i niewidomych. Wnioskodawca postawi, w ramach postępowania przet. dot. projektowania stosowne warunki dostępności infrastruktury.
    2. Wybudowana w projekcie infrastruktura musi obligatoryjnie spełniać
       te wytyczne. Fakt spełnienia przez poszczególne zadania zgodności ze standardami dostępności będzie weryfikowany na etapie wnioskowania o środki finansowe na etapie realizacji. Brak udowodnienia faktu zgodności dokumentacji ze standardami i tym samym wybudowanej infrastruktury lub nabytego sprzętu skutkować może niekwalifikowaniem wydatków poniesionych na dane zadanie.
    3. Należy wykonać oddzielny kosztorys na wykonanie drogi dla rowerów i drogi dla pieszych z wyszczególnieniem elementów tj.: droga dla rowerów i pieszych, oświetlenie ścieżek i chodników oraz zakup i montaż infrastruktury rowerowej. Elementy te podlegają finansowaniu ze środków zewnętrznych. W razie konieczności należy wykonać wydzielenie kosztorysowe niezbędne do rozliczenia się z zewnętrznymi jednostkami.
    4. Opracowanie powinno być zgodną z zasadą „nie czyń poważnych szkód”
       w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 (rozporządzenie
       w sprawie taksonomii) [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)]. Jest to zasada nakładająca obowiązek prowadzenia inwestycji tak, aby nie wyrządzać poważnych szkód środowiskowych ani społecznych.
    5. Projektant zobowiązany jest do wizji w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi.
    6. Projektant zobowiązany jest do dostosowania nazwy dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
    7. Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez Zamawiającego do występowania w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Ostrołęki, zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt uzyskania decyzji ZRID oraz niezbędnych materiałów geodezyjnych, warunków technicznych, opinii, uzgodnień właściwych organów, decyzji administracyjnych i kanału technologicznego oraz rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
    8. Wykonawca, zabezpieczy na własnym zakresie i na własny koszt materiały geodezyjne, niezbędne do realizacji zamówienia.
    9. Dokumentację opracować zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi, na dzień oddania dokumentacji, przepisami, warunkami, wytycznymi, normami
       i zasadami wiedzy.
    10. Kosztorysy należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB). Każda pozycja w kosztorysach misi obowiązkowo zawierać nr SSTWiORB.
    11. Wykonawca w swoim zakresie będzie przygotowywał notatki z ewentualnych spotkań koordynacyjnych i przekazywał je Zamawiającemu do akceptacji.
    12. Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia będzie zobowiązany dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
        w okresie dwóch lat od daty wykonania zamówienia, o ile zajdzie taka potrzeba, jak również o ile zajdzie taka potrzeba wykonać kosztorys inwestorski
        w podziale na etapy.

Załączniki:
      1. rysunek nr 1 – mapa poglądowa zakresu ulic
      2. wytyczne OPWiK z dnia 18.03.2025r.