Modyfikacja z 13.06.24 r.

(dodany tekst zaznaczono kolorem zielonym)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„REMONT TOALET W BUDYNKU

URZĘDU SKARBOWEGO WE WSCHOWIE”

INWESTOR:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

KODY CPV

45000000-7 	Roboty budowlane

45111300-1 	Roboty rozbiórkowe

45232460-4    Roboty sanitarne

45310000-3 	Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0    Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6    Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4    Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4  	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7    Kładzenie płytek

45442100-8  	Roboty malarskie

45421131-1    Instalowanie drzwi

45450000-6  	Roboty wykończeniowe, pozostałe

ZIELONA GÓRA, KWIECIEŃ  2024 r.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych czterech toalet i remont jednej toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku  Urzędu Skarbowego we  Wschowie przy ul. Zielony Rynek 7.

2. Zakres prac

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.:

  - Prace zabezpieczające przed roznoszeniem się pyłu i kurzu,

  - Zabezpieczenie okien i drzwi folią  - ok 14,0 m2,

  - Rozebranie okładzin ceramicznych na ścianach – ok.130,0 m2,

  - Rozebranie istniejących posadzek – ok. 25,0 m2,

  - Rozebranie sufitów podwieszanych – ok. 25 m2

  - Demontaż wyposażenia tj. umywalek (5 szt), muszli ustępowych (4 szt), elektrycznych podgrzewaczy (3 szt), pojemników na ręczniki papierowe (5 szt), pojemników na papier (4 szt), pojemników na mydło w płynie (5 szt), luster (5 szt), kratek wentylacyjnych (7 szt), uchwytów stalowych (5szt)

  - Demontaż istniejących opraw oświetleniowych  -10 szt,

  - Demontaż gniazd wtyczkowych – 6 szt,

  - Demontaż włączników do światła – 8 szt,

  - Demontaż rur stalowych ocynk – ok. 35,0 mb,

  - Demontaż kratek ściekowych – 3 szt,

  - Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami – 4 szt,

  - Demontaż grzejników 600 x 250  – 4 szt,

  - Demontaż pionu kanalizacyjnego z rur żeliwnych fi 100 wraz z podejściami – ok. 20,0 mb,

  - Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego fi 150 – ok. 5,0 mb

B. Roboty budowlano-instalacyjne i wykończeniowe:

  - Obniżenie lub montaż na wysokość 50 cm od posadzki zaworów czerpalnych poboru wody wraz z wężykiem, wykonanie podejść -  3 szt,

  - Montaż rurociągu z PCW fi 160 z łączeniem metodą wciskową –  ok.5,0 mb,

  - Montaż rurociągu z PCW fi 110 z podejściami z łączeniem metoda wciskowa – ok. 20,0 mb,

  - Montaż czyszczaków kanalizacyjnych fi 110 o połączeniach wciskowych – 3,0 szt,

  - Montaż zaworów odcinających wodę na toalety – 5 szt,

  - Montaż zaworów odcinających wodę na grzejniki – 4 szt,

  - Przerobienie instalacji elektrycznej pod oświetlenie ścienne i sufitowe,

  - Montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami regulowanymi – 4 szt,

  - Montaż kratek odpływowych – 2 szt.,

  - Skucie nierówności ścian, przygotowanie podłoża i gruntowanie ścian przed układaniem płytek ściennych – ok. 130,0 m2

  - Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarze min. 40x30 cm do wysokości sufitu  z fugowaniem – ok. 130,0 m2,

  - Oczyszczenie i gruntowanie posadzki przed wykonaniem warstwy wyrównawczej – ok 25,0 m2,

  - Wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej – ok 25,0 m2,

  - Wklejenie taśmy uszczelniającej na styku posadzka ściana – ok 55,0 mb,

  - Montaż sufitów podwieszanych  z płyt kasetonowych 60 x 60 cm  -  ok. 25,0 m2,

  - Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych o wymiarze min. 40x40 cm z fugowaniem – ok. 25,0 m2,

  - Ułożenie cokolików wys. 10,0 cm –  ok. 46,0 m

  - Montaż umywalek wraz z baterią, syfonem, szafką wiszącą wraz z podłączeniem –   5 szt.,

  - Montaż misek ustępowych – 4 szt.,

  - Montaż wentylatorów wyciągowych w kanałach wentylacyjnych z podłączeniem – 4 szt,

  - Montaż kratek wentylacyjnych zwykłych – 2 szt

  - Montaż nowych grzejników płytowych 600 x 400  z automatycznymi odpowietrznikami – 4 szt.,

  - Montaż elektrycznego podgrzewacza przepływowego wraz z podłączeniem go do umywalki – 4 szt,

  - Montaż czasowych wyłączników do podgrzewaczy -4 szt,

  - Malowanie niezabudowanych instalacji,

  - Montaż opraw ledowych ściennych nad umywalkami z podłączeniem- 5 kmpl,

  - Montaż opraw oświetleniowych LED sufitowych z dedykowanymi wyłącznikami czasowymi z podłączeniem – 8 kmpl,

  - Montaż pojemników na mydło w płynie – 5 szt.,

  - Montaż pojemników na papier do rąk – 5 szt.,

  - Montaż pojemników na papier toaletowy – 4 szt.,

  - Montaż luster nad umywalkami o wymiarach ok. 50 cm x 70 cm – 5,0 szt,

  - Montaż odbojników drzwiowych – 5 szt.,

  - Montaż nowych gniazd elektrycznych – 8 szt., oraz włączników oświetlenia – 5 szt.,

  - Montaż oznaczeń toalet na drzwiach (toaleta damska/toaleta męska) – 4 szt.,

  - Pierwszy pomiar skuteczności zerowania – 4 pom,

  - Następny pomiar skuteczności zerowania – 9 pom,

  - Wywóz i utylizacja materiałów powstałych podczas wykonywanych prac.

Roboty budowlano-instalacyjne i wykończeniowe pomieszczenia toalet na parterze                    tj.  toalety  dla osób  niepełnosprawnych i klientów – w ramach opcji

A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- Prace zabezpieczające przed roznoszeniem się pyłu i kurzu,

  - Zabezpieczenie okien i drzwi folią  - ok 6,0 m2,

  - Rozbiórka ściany – ok. 6,65 m2,

  - Rozebranie okładzin ceramicznych na ścianach – ok.35,0 m2,

  - Rozebranie istniejących posadzek – ok. 9,0 m2,

  - Rozebranie sufitów podwieszanych – ok. 9,0 m2

  - Demontaż wyposażenia tj. umywalek (2 szt), muszli ustępowych (2 szt), elektrycznych podgrzewaczy (1 szt), pojemników na ręczniki papierowe (2 szt), pojemników na papier (2 szt), pojemników na mydło w płynie (2 szt), luster (2 szt), kratek wentylacyjnych (7 szt), uchwytów stalowych (2 szt)

  - Demontaż istniejących opraw oświetleniowych  -3 szt,

  - Demontaż gniazd wtyczkowych – 5 szt,

  - Demontaż włączników do światła – 5 szt,

  - Demontaż rur stalowych ocynk – ok. 17,0 mb,

  - Demontaż kratek ściekowych – 3 szt,

  - Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami – 1 szt,

  - Wywóz i utylizacja materiałów powstałych podczas wykonywanych prac.

B.  Roboty budowlano-instalacyjne i wykończeniowe:

Obniżenie lub montaż na wysokość 50 cm od posadzki zaworów czerpalnych poboru wody wraz z wężykiem,

  - Rozbiórka ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem łazienki a pomieszczeniem gospodarczym – ok.6,65 m2,

  - Zamurowanie otworu drzwiowego z korytarza do pomieszczenia gospodarczego – ok.0,64 m3,

  - Otynkowanie ściany po zamurowaniu otworu drzwiowego – ok.3,20 m2,

  - Montaż zaworów odcinających wodę na toalety – 2 szt,

  - Przerobienie instalacji elektrycznej pod oświetlenie ścienne i sufitowe,

  - Montaż kratki odpływowej – 2 szt.,

  - Skucie nierówności ścian, przygotowanie podłoża i gruntowanie ścian przed układaniem płytek ściennych – ok. 39,0 m2

  - Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarze min. 40x30 cm do wysokości sufitu z fugowaniem  – ok. 35,0 m2,

  - Oczyszczenie i gruntowanie posadzki przed wykonaniem warstwy wyrównawczej – ok 9,0 m2,

  - Wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej – ok 9,0 m2,

  - Wklejenie taśmy uszczelniającej na styku posadzka ściana – ok 17,0 mb,

  - Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych o wymiarze min. 40x40 cm z fugowaniem – ok. 9,0 m2,

  - Montaż sufitów podwieszanych  z płyt kasetonowych 60 x 60 cm  -  ok. 9,0 m2,

  - Montaż umywalki wraz z baterią, syfonem i szafką wiszącą wraz z podłączeniem                   –   2 szt.,

  - Montaż muszli ustępowej – 2 szt.,

  - Montaż wentylatora wyciągowego w kanale wentylacyjnym – 2 szt,

  - Montaż elektrycznego podgrzewacza przepływowego wraz z podłączeniem go do umywalki – 2 szt,

  - Montaż czasowego wyłącznika do podgrzewacza – 2 szt,

  - Malowanie niezabudowanych instalacji,

  - Montaż oprawy oświetleniowej LED nad umywalką – 2 szt,

  - Montaż oprawy oświetleniowej LED sufitowej z dedykowanym wyłącznikiem czasowym -2 szt,

  - Montaż pojemnika na mydło w płynie – 2 szt.,

  - Montaż pojemnika na papier do rąk – 2 szt.,

  - Montaż pojemnika na papier toaletowy – 2 szt.,

  - Montaż lustra nad umywalką o wymiarach ok. 50 cm x 70 cm – 2,0 szt,

  - Montaż odbojnika drzwiowego – 2 szt.,

  - Montaż nowych gniazd elektrycznych – 4 szt., oraz włączników oświetlenia – 2,0 szt.,

  - Malowanie ściany od strony korytarza po zamurowanym otworze drzwiowym ok. 12 m2,

  - Montaż oznaczeń toalety na drzwiach– 2 szt.,

  - Montaż uchwytu stałego dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i muszli ustępowej ,

  - Montaż uchwytu ruchomego dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i muszli ustępowej,

  - Montaż wentylatora elektrycznego w kanale wentylacyjnym – 2 szt.,

  - Wywóz i utylizacja materiałów powstałych podczas wykonywanych prac.

UWAGA

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dokona wyceny ofert na podstawie dokumentów stanowiących Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Specyfikacja materiałów:

3.1 Ściany

- Płytki ceramiczne (gat. I)- wg  PN-EN 14411:2007 , PN-EN ISO 10545-1 i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

- Kleje – wg PN-EN 12004:2008 lub odpowiednich aprobat technicznych,

- Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych,

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia minimum 3 wzorników płytek w odcieniach szarości dostępnych w zaproponowanej cenie, z których Zamawiający dokona wyboru i aranżacji w pomieszczeniu.

3.2 Podłogi

- Płytki ceramiczne - wg  PN-EN 14411:2007, PN-EN ISO10545-1

(gat. I) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

- Kleje (do gresu) – wg PN-EN 12004:2008 lub odpowiednich aprobat technicznych

- Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych.

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia minimum 3 wzorników płytek w odcieniach szarości dostępnych w zaproponowanej cenie, z których Zamawiający dokona wyboru i aranżacji w pomieszczeniu.

3.3 Drzwi i ościeżnice

- Jednoskrzydłowe drzwi do kabin ustępowych poszerzone o wymiarze 80x200 cm,

- dwa zawiasy w skrzydle,

- tuleje wentylacyjne,

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, z blokadą łazienkową oraz wskaźnikiem prywatności,

- system przylgowy,

- ościeżnica regulowana,

- klamka chromowana,

- montaż listew progowych podłogowych.

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wzorników oferowanych w danej grupie cenowej kolorów drzwi i ościeżnic oraz wzorników oferowanych modeli klamek, z których Zamawiający dokona wyboru.

Drzwi zewnętrzne powinny być zbliżone do drzwi wyremontowanych łazienek innych pięter. Preferowane są drzwi łazienkowe z przeszkolonymi szkłem mlecznym paskami.

3.4. Armatura sanitarna:

- Umywalka w postaci granitowego jednokomorowego zlewozmywaka wraz baterią kuchenną,

- Szafka umywalkowa w systemie drzwi przesuwnych z blatem,

- Grzejnik łazienkowy powinien spełniać określone przepisami wymogi ciepła zawarte w „PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 1: Wymagania i warunki techniczne” oraz w „PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 2: Moc cieplna i metody badań”.

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia aranżacji dostępnych w zaproponowanej cenie, z których Zamawiający dokona wyboru. Umywalka z szafką winna zostać wykonana w zbliżonym standardzie do wyremontowanych łazienek innych pięter.

3.5. Instalacje elektryczne

- przewody YDY 3x1,5mm2,

- oprawy LED, kinkiety LED,

- osprzęt elektroinstalacyjny, puszki, łączniki, gniazda elektryczne.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  za zgodność z wytycznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie elementy niezawarte w opisie przedmiotu zamówienia wykonywane będą zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Zamawiającego oraz z zasadami wiedzy technicznej.

4.1 Roboty rozbiórkowe:

- demontaż drzwi i ościeżnic,

- demontaż armatury sanitarnej w szczególności umywalka,

- demontaż kratek odpływowych,

- demontaż kratek wentylacyjnych,

- demontaż gniazd i włączników  elektrycznych,

- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych.

Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane w zamówionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposób lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu lub w jego otoczeniu.

4.3. Położenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych szkliwionych

4.3.1 Skucie starych płytek

Odpady z rozbiórki należy usunąć do zamówionych kontenerów i wywieźć na wysypisko.

4.3.2 Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku nierówności podłoże wyrównać poprzez szlifowanie lub uzupełnienie ubytków.

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro. Powierzchnia tynku powinna być czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich. Dopuszcza się wyrównanie ścian płytami gipsowo-kartonowymi.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach: pokrytych starymi powłokami malarskimi, z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

4.3.3 Wykonanie robót

- płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów, gatunków i odcieni,

- następnie wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta,

- zaprawę klejącą rozprowadzić po ścianie pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ok. 50°. Klej powinien być nałożony równomiernie i pokryć całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną zaprawą klejącą powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu max. 15 minut.,

- układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. W celu ustabilizowania płytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokości spoiny należy zastosować wkładki dystansowe,

- nadmiar kleju usunąć ze spoiny,

- po związaniu kleju usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.

4.4. Położenie płytek podłogowych

4.4.1 Skucie starych płytek

Odpady z rozbiórki należy usunąć do zamówionych kontenerów i wywieźć na wysypisko.

4.4.2 Przygotowanie podłoży

Podstawowe wymagania dla podkładów:

- podkład powinien zostać wykonany jako wylewka wyrównująca pozwalająca po położeniu płytek podłogowych uzyskać powierzchnię równą do powierzchni korytarza, bez progów.

- powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć, i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona,

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z zaprojektowanym spadkiem.

4.4.3 Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121)

- posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na prawidłowo wykonanym podkładzie,

- wykonanie posadzek powinno być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określającym rodzaj płytek, klej stosowany do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki, szerokość spoin itp.,

- w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 °C,

- posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie  w trakcie wykonywania posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej,

- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste,

- płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,

- po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,

- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być zlicowana ze ścianą,

- po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

4.5. Montaż armatury sanitarnej

- Zawór czerpalny poboru wody wraz z wężykiem należy zamontować na wysokość umożliwiającą nabranie wody do wiadra – ok. 50 cm od powierzchni posadzki oraz powinien być umiejscowiony pod powierzchnią blatu, a także poza szafką – zgodnie z Załącznikiem 3.

- Podgrzewacze wody wraz z programatorami czasowymi powinny zostać umiejscowione poniżej poziomu umywalki i ukryte w szafce umywalkowej.

4.6. Montaż dodatkowego wyposażenia łazienek

Pojemniki na papier, ręczniki papierowe i mydło zostaną dostarczone przez Zamawiającego na odpowiednim etapie realizacji.

4.7. Instalacja elektryczna

4.7.1. Oświetlenie wewnętrzne

W  pomieszczeniach oprawy oświetleniowe montować płyt kasetonowych. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonać zgodnie z wskazaniami Zamawiającego. Montaż i podłączenie wykonać zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacją DTR. Wszystkie oprawy załączane będą za pomocą łączników umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych. Do załączania opraw zastosowano łączniki pojedyncze. Należy uwzględnić czasowe wyłączniki światła.

5. Informacje o terenie budowy

5.1. Organizacja robót budowlanych

Prace prowadzone będą w czynnym budynku Urzędu Skarbowego we Wschowej - wyposażonym we wszelkie media.

W celu wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wodę oraz energię elektryczną.

Przez cały okres prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie robót porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych.

Wszelkie materiały pochodzące z demontażu oraz odpady należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć na składowisko odpadów.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace remontowe.

5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.

5.3. Ochrona środowiska

Wykonywane prace remontowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do nadzorowania prac.

Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona przez wykonawcę

w zakresie prowadzonych prac.

Pracownicy wykonawcy mają posiadać aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na charakter obiektu szczególną uwagę należy zwrócić na:

- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. przy skuwaniu, demontażach teren robót należy zabezpieczyć i oznakować,

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być zabezpieczone i oznakowane,

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne, kamizelki,

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem.

Prace demontażowe, przy wykonywaniu których pojawi się duże natężenie hałasu powinny być wykonywane po godzinach pracy urzędu lub w dni ustawowo wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Pozostałe prace muszą być wykonywane w godzinach pracy urzędu pod warunkiem zachowania odpowiednich przepisów i zasad bezpieczeństwa i ostrożności uwzględniając w pierwszej kolejności bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie urzędu.

W czasie prowadzonych prac należy zapewnić odpowiednią przepustowość korytarzy, zabronione jest zastawianie korytarzy w sposób uniemożliwiający komunikację.

6. Informacje dodatkowe

- Wskazane jest aby oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej niezbędnej do prawidłowej wyceny prac remontowych i realizacji zamówienia.

- Załączone rysunki są rysunkami poglądowymi służącymi jedynie do pokazania układu pomieszczeń a w przypadku opcji zmian w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych. Rysunki nie mogą służyć do zwymiarowania ze względu na brak skali.

- Wykonawca zapozna się ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi OPZ oraz  uwzględni w cenie ofertowej wszelkie prace nie wskazane w OPZ w tym m.in. robót tymczasowych i towarzyszących, między innymi takich jak: koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót, koszty zabezpieczenia wykopów, koszty zabezpieczenia infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych, koszty wszelkich robót porządkowych, w tym uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty zagospodarowania terenu robót i utrzymania zaplecza budowy, koszty wszelkich opłat i odszkodowań za szkody wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, koszty utylizacji urobku i odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót, koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego, koszty sporządzenia dokumentacji odbiorowej oraz podatki, w tym podatek od towarów i usług, świadczenie gwarancji, koszty dostawy, oraz wszelkie opłaty, ubezpieczenia oraz inne koszty i opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia i w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty i  realizację robót.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont pomieszczeń w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy.

- Ze względu na pracę w czynnym obiekcie należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót.

- Przez cały okres prowadzonych prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie prac porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm).

- Wszystkie zastosowane materiały do montażu powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty oraz być wolne od jakichkolwiek wad i usterek.

- Na terenie urzędu możliwe jest wydzielenie miejsca dla potrzeb składowania materiałów. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację prac budowlanych  a w przypadku uszkodzenia w trakcie prac części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt.

- Realizacja prac budowlanych będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym.

7. Gwarancja

Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli:

- 36 miesięcy gwarancji jakości na zamontowane urządzenia elektryczne, urządzenia sanitarne, elementy stolarki drzwiowej oraz płytki ceramiczne, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z deklaracją producenta, jednak nie krócej niż gwarancja producenta.

- 5 lat gwarancji jakości na roboty budowlane liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

8. Odbiór przedmiotu zamówienia

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów budowlanych pod kątem certyfikatów i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania należy wycofać z zastosowania.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbiorów jakościowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegające zakryciu.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia oraz dopełnienia wszystkich innych czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności wszystkie dokumenty certyfikowane na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Zamawiający wymaga załączenia do protokołu odbioru dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót:

- Roboty rozbiórkowe

Sprawdzeniu podlega teren budowy po pracach rozbiórkowych.

- Wstawianie stolarki drzwiowej

Kontroli podlega jakość zastosowanego materiału oraz sposób wykonania.

Ocena jakości stolarki  drzwiowej obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

- Roboty posadzkarskie, glazura ścienna i podłogowa

Kontrola jakości materiałów:

- przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z zamówieniem,

- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną).

- materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

- nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają  wymaganiom przedmiotowych norm,

- nie należy stosować materiałów przeterminowanych.

- Roboty sanitarne

Kontrolę  należy  przeprowadzić w kolejnych fazach robót,  poczynając  od  sprawdzenia  materiałów przez sprawdzenie prawidłowości wykonania, kończąc na próbach  działania przyborów sanitarnych.

- Instalacje elektryczne

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji elektrycznej, ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, sposób ich wbudowania oraz prawidłowe funkcjonowanie.

9.  Wykaz przepisów związanych z przedmiotem zamówienia w szczególności:

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109 poz. 719),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

10.  Załączniki

- Rysunki – stan istniejący,