ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI  KRUSZYNEK  GMINA  WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 7, 10, 13/4   obręb KRUSZYNEK

Adres:           WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. KRUSZYNEK  GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Kategoria  obiektu budowlanego IV , XXV

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany :   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  w MIEJSCOWOŚCI  KRUSZYNEK GMINA  WŁOCŁAWEK

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst  jednolity Dz.U. z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: DROGI | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

30.05.2021r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-7 |
|  | Mapa poglądowa syt. wys. skala 1:1000 ( 2 arkusze) | 8-9 |
| II | Załączniki |  |
|  | Uprawnienia Projektanta | 10 |
|  | Przynależność do Izby Inzynierów | 11 |
| II. | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 12 |
| 2.1- 2.3 | Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:1000 | 13-15 |
| 3 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni szer. 5,0m | 16 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni szer. 3,5m | 17 |
| 5 | Przekrój konstr. nawierzchni mijanki | 18 |
| 6 | Korekta łuku prawostronnego - skrzyżowanie | 19 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  w MIEJSCOWOŚCI

KRUSZYNEK  GMINA  WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 7, 10, 13/4   obręb KRUSZYNEK

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:1000

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- przepisy i normy techniczne

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kruszynek

polegającą na utwardzeniu istniejących poboczy grysami na emulsji asfaltowej ,

wykonaniu mijanki z betonu asfaltowego i korekcie łuku najazdowego z

brukowca polnego na skrzyżowaniu dróg gminnych.

Początek przebudowy  rozpoczyna się od drogi powiatowej Nr 2909C Kruszyn –

Choceń w km 0+006 i kończy w miejscowości Ludwinowo w km 1+620m

(lewostronnie) w km 1+650 ( prawostronnie). .

Konieczność utwardzenia poboczy poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia i

trzykrotnego utrwalenia grysami na szer. 50cm i 60cm spowodowana jest

zbyt wąską jezdnią szer. 3,5m uniemożliwiającą  mijanie się pojazdów ,

zwłaszcza wielkotonażowych. Gospodarstwa rolne na bardzo urodzajnych

gruntach ornych, zajmują się produkcją rolną w zakresie upraw buraków. Przy

wywózce płodów rolnych , samochody nie mogą się minąć. Stanowi to zagrożenie

bezpieczeństwa  dla pozostałych użytkowników drogi w tym pieszych.

Utwardzenie poboczy zostanie wykonane na działkach drogowych Dz. Nr 7, 10,

13/4   obręb Kruszynek należących do Gminy Włocławek. Fragmenty poboczy

znajdujące się na innych działkach pozostaną gruntowe

Dla omawianej drogi przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

- STAN  ISTNIEJĄCY

Istniejąca jezdnia drogi w Kruszynku posiada szer. 5,0m na dł. 230m i szer. 3,5m

na dł.1420m o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym. Pobocza

w większej części drogi posiadają nawierzchnię tłuczniową grub. średniej 12-

15cm. Nie jest to konstrukcja dla pojazdów ciężkich o czym  świadczą zaniżenia

poboczy. Przy drodze zlokalizowane są domy jednorodzinne i  pola.

Droga w  Kruszynku połączona jest z drogą w Ludwinowie i Poddębicach co

umożliwia dojazd  do Gminy Choceń

Odwodnienie drogi  zapewniają  spadki poprzeczne i podłużne.

Droga nie jest zadrzewiona. Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową,

telefoniczną i energetyczną.

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują gliny piaszczyste. Wody gruntowe nie  zagrażają  projektowanej

konstrukcji  drogi.

- STAN PROJEKTOWANY

Po wizji lokalnej  na drodze, nie przewiduje się przebudowy istniejącej jezdni.

Nie przewiduje się przebudowy zjazdów betonowych lub z kostki. Zjazdy gruntowe w pasie szer. 0,6m będą wzmocnione  tłuczniem i utrwalone trzykrotnie grysami na emulsji asfaltowej

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                               -  L

-prędkość projektowa                            - 40 km/h

-kategoria ruchu                                    - KR 1,

-szer. jezdni                                           - 3,5 m i 5,0m

-szer. zjazdów                                       - 6m ze skosami 1x1m

-szer.korony drogi                                 - 5,7 m  i  7,0m

-szer. poboczy                                       - 2x0.5 m  i 2*0,6 utwardzone ,

-  2*0,5m gruntowe

-spadek poprzeczny  jezdni                   - daszkowy 2%

-spadek poprzeczny pobocza                - 2% i 7%

Bilans projektowanych elementów

-pobocza utrwalone trzykrotnie grysami na emulsji asfaltowej - pow. 1870,4m2

-mijanka dł. 40m (ze skosami ) szer. 2,5m z beton asfaltowego  - pow.    87,5m2

-korekta łuku najazdowego o R-=10m z kamienia polnego        - pow.     375m2

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg. Jest odcinkiem prostym z

załamaniem w km 1+162. Projektuje się mijankę dł. 40m szer. 2,5m po stronie

lewej od  km  1+267 do km 1+307 ograniczonej od jezdni krawężnikem

15/22cm  na ławie z oporem. Mijanka przystosowana jest do ruchu KR2

W pasie własności Inwestora projektuje się utwardzone pobocza, a przy nich

obustronne pobocza gruntowe szer. 0,5m . Dla 11 zjazdów utwardzonych

betonem lub  kostką nie wykonuje się potrójnego grysowania na emulsji

asfaltowej.

Lokalizację poboczy przedstawia się poniżej:

Str.prawa  od km 0+006 do km 0+170 szer. 0,5m

od km  0+300 do km 0+850 szer. 0,6m

od km  0+850 do km 1+650 szer. 0,6m

Str.lewa   od km 0+006 do km 0+120 szer. 0,5m

od km 0+160 do km 0+230 szer. 0,5m

od km 0+230 do km 0+885 szer. 0,6m

od km 0+970 do km 1+620 szer. 0,6m

Na skrzyżowaniu planuje się korektę łuku najazdowego o R= 10m.

Powierzchnia z kamienia brukowego 16/20cm ograniczona jest opornikiem

betonowym

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni mijanki

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S50/70               grub. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70       grub. 7cm

- podbudowa pomocnicza  z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                     grub. 20cm

-warstwa odcinająca z piasku                                                         grub.10cm

-sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,99

Podbudowę pomocniczą dla mijanki i pobocza przy mijance wykonać razem.

Różnicę wysokości podbudowy,  w poboczu uzupełnić górną warstwą z

tłucznia 0/31,5 pochodzenia magmowego grub. 8cm.

Od strony jezdni  mijankę  ograniczyć krawężnikiem 15x22cm na ławie z

oporem z  oporem  o F=0.06m2.

6.2. Konstrukcja nawierzchni łuku najazdowego przy  skrzyżowaniu

w km 1+162 str. prawa

- nawierzchnia  z kamienia polnego 16/20cm na podsypce

cem. –piaskowej grub. 4-5cm                                                      grub. 20cm

- podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub. 20 cm

- warstwa odcinająca z piasku                                                        grub. 10 cm

- sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,99

Nawierzchnię brukową obustronnie ograniczyć opornikiem betonowym

12*25cm  na ławie  betonowej z oporem z betonu C12/15 o F=0,06m2

6.3. Konstrukcja poboczy

Projektuje się następującą konstrukcję :

-  powierzchniowe potrójne  utrwalenie nawierzchni polegające na rozłożeniu:

- grysu kamiennego 2-5mm (twardy, nie dopuszcza się kruszywa ze skał

wapiennych)

- warstwa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  niemodyfikowanej

- grysu kamiennego 5-8mm (twardy, nie dopuszcza się kruszywa ze skał

wapiennych)

- warstwa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  niemodyfikowanej

- grysu kamiennego  8-11 mm ( twardych – nie dopuszcza się kruszywa ze skał wapiennych

- warstwa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  niemodyfikowannej

- górna warstwa  podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej ( tłuczeń twardy

pochodzenia magmowego) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie  grub. 6cm

- dolna warstwa podbudowy z  mieszanki żwirowo-tłuczniowej   0/ 31,5 mm

stabilizowanego  mechanicznie  grub. 16cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

- sprofilowane podłoże gruntowe o Is> 0,99

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne i podłużne.

8. KOLIZJE

Brak kolizji drogi z uzbrojeniem terenu

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- usunięciu ziemi urodzajnej

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni :

mijanki, łuku najzdowego i poboczy

- formowaniu nasypów na poboczach z zagęszczeniem nasypów z urobku po

korytowaniu celem uzyskania pobocza gruntowego 0,5m

10. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach  komunikacyjnych.

Przy  robotach drogowych dokonać przesunięcia kolidujących słupków ze znakami

drogowymi

Od strony lewej w rejonie km 0+500  należy ustawić bariery energochłonne N2W3

dł. 16,0 m z oślimi końcówkami i dł.60m –z oślimi końcówkami

11.  INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren budowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W

przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

12. INFORMACJA  BiOZ

Przebudowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na

wysokości   ani w  głębokich wykopach jednak przewiduje się następujące

zagrożenie   podczas  realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- roboty ziemne – koparka, frezarka, wywrotki

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych – rozściełacz, wywrotki

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz określić

zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Zarządcę   drogi , który odbierze

oznakowanie na czas robót.

Podczas robót droga wymaga zamknięcia. Poprzez sieć istniejących dróg

zapewniony jest objazd, który należy oznakować.

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

Oddziaływuje na działki  Dz. Nr 7, 10, 13/4  obręb Kruszynek

14. WYTYCZNE  REALIZACJI

-elementy drogowe wytyczyć przez uprawnionego geodetę

-strefę robót wygrodzić i oznakować

- w trakcie robót  przestrzegać przepisy BHP

- użytkownikom zapewnić bezpieczną komunikację pieszą

15. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

Opracowała

Urszula Kędzierska