Numer referencyjny: LI.261.1.2023	                          			  Załącznik  nr 2  do  SWZ

# FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana źródeł radioaktywnych Ir-192 dla aparatu microSelectron oraz przeglądy okresowe ww. aparatury.

- Wymiana źródeł promieniotwórczych Ir 192 ( 3 sztuki ):

- Dostawa źródeł Ir 192 do siedziby Zamawiającego – aktywność źródła Ir-192 wynosi 10 Ci, z dopuszczalnym odchyleniem w granicach +/- 10%, zgodnie z pomiarem dokonanym w dacie wysyłki źródła przez Producenta (według gwarancji Producenta), do każdej dostawy dostarczony będzie pisemny certyfikat aktywności źródła (Certyficate For sealed Sources);

- Wymiana dostarczonych źródeł w aparatach

- Kontrola szczelności źródeł Ir 192 zgodnie z polskim prawem atomowym

- Przygotowanie dokumentów wywozu zużytych źródeł do Producenta

- Odbiór, transport i wywóz zużytych źródeł z siedziby Zamawiającego do Producenta

- Utylizacja zużytych źródeł Ir-192 przez Producenta

- Przeprowadzenie trzech przeglądów okresowych aparatów microSelectron - HDR

  - Przeglądy okresowe, procedury kontrolne, konserwacja oraz testy funkcjonowania aparatów  wykonane będą każdorazowo przy wymianie źródła (zgodnie ze specyfikacją techniczną Producenta, według listy kontrolnej)

  - Części zużywalne niezbędne do właściwego funkcjonowania aparatów wymieniane w okresie trwania umowy, zgodnie z zaleceniami Producenta

  - Konserwacja systemu informatycznego i jego bieżąca aktualizacja

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone Zamawiającemu wyroby i urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 3=1x2 | Stawka podatku Vat | Cena jednostkowa brutto 5=6/1 | Wartość brutto 6=3+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Źródła radioaktywne Ir 192 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Obsługa serwisowa | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

...………………………………………….

podpis  osoby  lub  osób upoważnionych

do  reprezentowania wykonawcy