# Załącznik nr 7 do SWZ

# Załącznik nr 7 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: Aparat do laseroterapii – sterownik  + sonda laserowa punktowa IR

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Aparat do laseroterapii z sondą punktową | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 / 2023 | Tak podać |  |
| 4 |  | Zasilanie 230V, 50Hz, 40W |  |  |
| 5 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 6 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 7 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 8 |  | Sterownik do laseroterapii z sondą punktową do laseroterapii |  |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 10 | Aplikator: |  |  |  |
| 10 |  | sonda punktowa do laseroterapii punktowej IR o mocy 400mW i długości fali 808nm | Tak |  |
| 11 |  | Możliwość podłączenia sond laserowych: 1) o mocy 400 mW i długości fali 808nm 2) o mocy 80mW i długości fali 660nm 3) regulacja mocy sond i aplikatorów 4) tryb emisji: ciągły i impulsowy | Tak |  |
| 12 |  | Możliwość podłączenia sondy prysznicowej | Tak |  |
| 13 |  | Sonda punktowa z możliwością podłączenia światłowodów kątowych i prostych | Tak |  |
| 14 |  | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów – min. 3 | Tak |  |
| 15 |  | Tryb manualny i programowy | Tak |  |
| 16 |  | Kontrola nad parametrami zabiegowymi | Tak |  |
| 17 |  | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie | Tak |  |
| 18 |  | Regulacja mocy ok. 25% - 100% | Tak |  |
| 19 |  | Wypełnienie ok. 25-75%, impuls 50µs | Tak |  |
| 20 |  | Ilość programów zabiegowych min. 50 | Tak |  |
| 21 |  | Ilość sekwencji zabiegowych dla skanera min. 25 | Tak |  |
| 22 |  | Ilość sekwencji zabiegowych dla sond punktowych min. 10 | Tak |  |
| 23 |  | Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera min. 8 | Tak |  |
| 24 |  | Gotowe programy z częstotliwościami Volla min. 30 | Tak |  |
| 16 |  | Edycja nazw programów użytkownika | Tak |  |
| 17 |  | Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu | Tak |  |
| 18 |  | Duży czytelny wyświetlacz graficzny w języku polskim | Tak |  |
| 19 |  | Zegar zabiegowy | Tak |  |
| 20 |  | Wtyk blokady drzwi | Tak |  |
| 21 |  | Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy