Załącznik nr 1

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Zakup koparko-ładowarki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu”

Symbol CPV:  43260000-3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub używanej koparko-ładowarki.

Wymagania ogólne:

- Koparko-ładowarka nowa lub używana, w pełni sprawna technicznie i wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich,

- Rok produkcji: nie starszy niż 2010,

- Koparko-ładowarka powinna mieć estetyczny wygląd zewnętrzny i wnętrza kabiny.  Bez oznak korozji. Koparko-ładowarka powinna być bezwypadkowa, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych. Wnętrze kabiny i wszelkie znajdujące się w niej oprzyrządowanie musi być czyste, kompletne i bez uszkodzeń mechanicznych.

- Koparko-ładowarka musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1047 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

- Koparko-ładowarka może być sprowadzona z zagranicy lecz musi być po wszystkich opłatach celno-skarbowych.

- Wraz z koparko-ładowarką wykonawca dostarczy komplet posiadanych dokumentów.

Parametry i wyposażenie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych:

- rok produkcji nie starszy niż 2010,

- przepracowane nie więcej niż 200 motogodzin,

- silnik diesel,

- moc minimum 80 KM,

- napęd 4x4,

- waga minimalna 7500 kg,

- kabina operatora,

- łyżka przednia otwierana hydraulicznie wielofunkcyjna 4w1,

- linia hydrauliczna do młota,

- widły na łyżce,

- ramię tylne koparki teleskopowe,

- przesuw boczny tylnego ramienia,

- dwie łyżki kopiące o szerokości od 30cm do 70 cm,

- łyżka skarpówka,

- ogumienie minimum 90% bieżnika fabrycznego, bez uszkodzeń mechanicznych,

- wszystkie materiały w tym płyny eksploatacyjne muszą być w stanie zapewniającym właściwą pracę maszyny,

Warunki dotyczące odbioru, gwarancji przedmiotu zamówienia:

1) 	Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2)	Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego teren bazy powiatowej 58-320 Walim ul. 3-go Maja.

3)	W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zademonstrowania Zamawiającemu działania dostarczonej maszyny.

4)	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty przeniesienia własności oraz jeśli Wykonawca dysponuje dokumentacją eksploatacyjną koparko-ładowarki w szczególności historię serwisową, instrukcję obsługi, warunki serwisu.

5)   	Wykonawca złoży pisemne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną z podaniem stanu liczby motogodzin przepracowanych przez maszynę.