ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY  URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

###### PROJEKT   BUDOWLANY

| Inwestycja : | ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ i NIEKOMERCYJEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ w m. SMÓLSK- - PRZEBUDOWA PLACU ZABAW GMINA WŁOCŁAWEK Działka nr 98/2 obręb Smólsk |
| --- | --- |
| adres: | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE, GMINA WŁOCŁAWEK , m. SMÓLSK |
| Branża: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PLACE ZABAW Kategoria obiektu budowlanego V, XXV |
| Inwestor: | GMINA WŁOCŁAWEK ul.Królewiecka 7 87-800 Włocławek |

Ja niżej podpisany  projektant oświadczam , że:  projekt  budowlany dla obiektu ROZWÓJ  OGÓLNODOSTĘPNEJ  i  NIEKOMERCYJEJ   INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ w m. SMÓLSK-

- PRZEBUDOWA PLACU ZABAW  GMINA WŁOCŁAWEK

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: Zagospodarowanie terenu Place zabaw | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

10.01.2021r

Zawartość opracowania

| Lp | Nazwa | Str. |
| --- | --- | --- |
|  | CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| 1 | Opis techniczny | 0-6 |
| 2 | Mapa syt. wys. | 7 |
| 3 | Uprawnienia projektanta branży drogowej | 8 |
| 4 | Izba projektanta branży drogowej | 9 |
|  | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 10 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 | 11 |
| 3 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej | 12 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni bezpiecznej piaszczystej | 13 |
| 5 | Schemat gabionu | 14 |
| 6 | Ogrodzenie zewnętrzne | 15 |
| 7 | Urządzenia na plac zabaw | 16-21 |

OPIS  TECHNICZNY

do projektu pn.:  „ROZWÓJ  OGÓLNODOSTĘPNEJ  i  NIEKOMERCYJEJ

INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ w m. SMÓLSK- PRZEBUDOWA PLACU

ZABAW  W SMÓLSKU ”

Działka nr 98/2  obręb Smólsk

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

-    Umowa

-    mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych  skala 1:500

-    konsultacje społeczne

-    informacje od producentów urządzeń zabawowych

2. ZAKRES  I  CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania w ramach inwestycji związanej z Rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej jest przebudowa placu zabaw w miejscowości Smólsk na terenie Gminy Włocławek. Przebudowa obejmuje fragment działki nr 98/2 obręb Smólsk znajdującej się przy bitumicznej drodze gminnej. Na działce 98/2 znajduje się Remiza strażacka, boisko 10*20m z kostki betonowej i  plac zabaw o wym. 10*25,5m. Wjazd na teren Remizy jest możliwy przez 2 bramy, a wejście przez furtkę. Na plac zabaw dostęp z drogi gminnej zapewniają schody terenowe z poręczą i furtka. Za Remizą znajdują się trzy urządzenia fitness. Teren placu zabaw o nawierzchni trawiastej jest nierówny, różnice wysokości sięgają średnio 1,5m na dł. 12m co czyni plac niebezpiecznym w użytkowaniu przez dzieci. Istniejące urządzenia wymagają remontu i przestawienia celem zachowania stref bezpieczeństwa. Teren oświetlają 2 lampy zasilane solarem.

Przebudowa placu zabaw uatrakcyjni miejsce rekreacji. Będzie miejscem wypoczynku dla

wszystkich wiekowo mieszkańców ze względu na jedną lokalizację boiska, placu zabaw, urządzeń siłowych dla dorosłych.

Dla omawianego zadania przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Działki nr  98/2 obręb jest   uregulowana są pod względem

stanu własności. Należy do Gminy Włocławek

Przebudowa polega na:

- wyrównaniu terenu poprzez dowóz gruntu i umocnienie nasypów gabionami

- wygrodzeniu terenu ogrodzeniem systemowym wys. 1,5m dł. 48m wraz z furtką

- wykonaniu bezpiecznych nawierzchni poliuretanowych, piaszczystych i trawiastych

- montaż urządzeń fitness ( urządzenia Inwestora)

- montaż urządzeń zabawowych

- montaż elementów małej architektury – ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna

Zakres inwestycyjny w ramach zagospodarowania działki objęty niniejszym projektem:

- roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów, usunięciem darni z ziemią urodzajną, przycięcie krzewów

- rozbiórka ogrodzenia wys. 1,5m z siatki na słupkach stalowych

- rozbiórka istniejących urządzeń zabawowych wraz z fundamentami i ich wywóz poza teren budowy

- demontaż urządzeń fitness i przewiezienie z okolic  Remizy na teren placu zabaw celem ich zamontowania na placu zabaw

- ustawienie murów oporowych w postaci gabionów o śr. wys. 1,5m

- wykonaniu utwardzeń nawierzchni bezpiecznych pod urządzenia zabawowe SBR , żwirowe i trawiaste

- wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych

- dostawa i montaż urządzeń zabawowych - domek ze zjeżdżalnią , urządzenie sprężynowe

- montaż ścianki wspinaczkowej ( urządzenia Inwestora)

- montaż urządzeń fitness ( urządzenia Inwestora)

- wyposażenie terenu  w ławki, kosz i tablicę

3. STAN  ISTNIEJĄCY

Ocena nośności podłoża [ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016r poz.

124) paragraf 147 ]

Wykonano badania makroskopowe  poprzez 1 odkrywkę na  głębokość 1,0m na placu

zabaw. Nie twierdzono  zaleganie wód podskórnych. Wierzchnią warstwę  gruntów

stanowią nasypy  niekontrolowane o  miąższości ok 20cm – gruz budowlany  Od

głębokości 0,20m w głąb zalegają  piaski z przewarstwieniami gliniastymi .

Grunty zakwalifikowano do grupy  nośności G1.

4. STAN PROJEKTOWANY

BILANS TERENU

Teren opracowania 10,0*20,5=205m2

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa 13,0*5,5   =71,5m2

Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta        7,0*5,5   = 38,5m2

Nawierzchnia bezpieczna trawiasta                              79,0m2

Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej                 16,0m2

5. NAWIERZCHNIE

- Nawierzchnia bezpieczna SBR puzzle (dla potrzeb urządzenia Kule, Trampoliny

i  huśtawki wahadłowej tzw. bocianie gniazdo ) przystosowane do upadku z wys. 1,6m

- płyty w kształcie puzzli o wym. modułu 550*550mm grub. 45mm z granulatu gumowego

SBR oraz kolorowego kleju poliuretanowego, nawierzchnię wykonać dwukolorowo

zielono-czerwoną

- podbudowa z mieszanki tłuczniowej –( pochodzenia magmowego) 0/31,5mm grub. 12cm

- warstwa odsączająca  z piasku grub. 10cm

- sprofilowane, piaszczyste podłoże gruntowe o Is> 0.98

Krawędzie  należy ograniczyć elementem systemowym brzegowym SBR ze ściętym

bokiem.

- Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta  ( dla potrzeb ścianki wspinaczkowej, domku i bujaków sprężynowych)

- żwir  płukany o frakcji 2/8mm grub.30cm

- geowłóknina separacyjna igłowa 200g/m2 wywinięta na 20cm na boki

- sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,97

Nawierzchnię żwirową ograniczyć obrzeżem gumowy 8*30cm ustawionym na ławie z

oporem o F=0,04m2 z betonu C8/10

- Nawierzchnia bezpieczna trawiasta

- humus grub. 5cm z wysiewem trawy

- sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

6. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą spełniać normy

europejskie EN 1176-2008, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

udokumentowane   obowiązującymi normami. Montaż musi być wykonywany w

oparciu o wymogi   producenta.

Projektuje się montaż i dostawę urządzeń  zabawowych dla dzieci:

- zestaw Kula – urządzenie w kształcie 4 wielokolorowych kul, służących do

wspinania o wym. 3,55*2,25*2,35m z zachowaniem strefy bezpieczeństwa 6,2*6,0m,

wysokość wspinania 2,35m, montowane do prefabrykowanych fundamentów.

Kule wykonane winny być z mocnego tworzywa poliamidu o grub. ścianek 4-6mm.

Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej warstwą cynku oraz malowanej

proszkowo

- zestaw trzech trampolin- sześciokątnych do intensywnego użytkowania, o wym.

2,94*2,97m o strefie bezpieczeństwa 5,4*5,4m. Urządzenie zawiera matę wykonaną z

bardzo odpornych elementów antypoślizgowych nawleczonych na linki stalowe ,

sprężyny mocujące matę, elastyczną osłonę i  konstrukcję w postaci sześciennej,

metalowej skrzyni

- domek z platformą i zjeżdżalnią, wejściem po drabince o konstrukcji drewnianej ( wys. 2,9m,

szer. 2,15m, dł. 3,45m,

- huśtawka wahadłowa  z siedziskiem z  materiału HDPE trwałego , odpornego na

słońce i mróz. Wymiary 3,34*1,0*2,4m wys. swobodnego upadku 1,3m, strefa

bezpieczeństwa 7,5*2,35m

- urządzenia sprężynowe  szt.2

-ścianka wspinaczkowa  - urządzenie Inwestora

7. MONTAŻ URZĄDZEŃ  FITNESS  dla dorosłych

Wszystkie urządzenia i elementy fitness muszą spełniać normy  europejskie EN 1176-

2008, posiadać aktualne atesty i certyfikaty  udokumentowane   obowiązującymi

normami. Montaż musi być wykonywany w  oparciu o wymogi   producenta.

Projektuje się montaż urządzeń  siłowych  dla dorosłych, które posiada Inwestor

- odwodnik szt. 1

- siłownik i wioślarz szt. 1

- biegacz szt.1

8. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Celem poprawności funkcjonowania otoczenia  Placu zabaw projektuje się:

- tablicę informacyjną 1szt.

- kosz do śmieci –   1szt betonowy ( lub kamień płukany, grysy) o pojemności  40litrów z

obejmą  na worek foliowy. W dnie  kosza konieczny otwór.

- ławki z oparciem – szt. 2 typu gdańskiego

9. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne  polegają na  wykonaniu nasypów celem wyrównania działki w obrębie placu zabaw na dł. 12m.

Celem umocnienia terenu należy wykonać mur oporowy-  gabion wys. 1,5m ,

szer.  0,8m i  łącznej dł. 23m tj. koszy stalowych pokrytych stopem

antykorozyjnym i wypełnionych kamieniem polnym .

Gabiony winny być z siatki z drutu stalowego o średnicy 5mm o oczkach 10*10

zabezpieczonych przed korozją. Do zszywania i łączenia ze sobą koszy należy użyć

spirale z drutu stalowego galwanizowanego . Do wypełnienia gabionów należy użyć

materiał kamienny ze skał twardych – otaczaki o fi 100-150mm. Składanie, montaż i

wypełnianie kamieniem należy wykonać wg zaleceń producenta siatek  oraz

wymagań zawartych w aprobatach technicznych. Od strony skarpy ułożyć

geowłókninę separacyjną.

10. OGRODZENIE DZIAŁKI

Ogrodzenie wys. 1,5m projektuje się z  paneli  kratowych  systemowych z prętów

stalowych ocynkowanych , przetłaczanych fi 5mm w kolorze zielonym.

Panele są zgrzewane  punktowo w poziomie i  w pionie  z prętami  obustronnymi fi   6mm

o oczkach 5*20cm. Słupy stalowe dł.2,8m  z profilu  60*60*2mm. Fundamenty pod

słupy 50*50*100cm z betonu   C16/20.

W ogrodzeniu na  jego długości  znajdują się  jedna  furtka szer. 1,2m osadzona na

słupach o  przekroju 80*80*3mm.

11. OŚWIETLENIE TERENU

Na terenie placu zabaw znajdują się 2 słupy z oprawami LED zasilane solarem co

zapewnia bezpieczne użytkowanie z placu w późniejszych godzinach

12. INFORMACJA  BiOZ

Przebudowywany plac zabaw   nie stwarzają wysokiego ryzyka powstania

zagrożenia  bezpieczeństwa i  zdrowia  ludzi. Jednak z tytułu

- wykonywania ścian oporowych , ogrodzenia ,

-lokalizacji inwestycji przy drodze gminnej

- montaż urządzeń fitness,

Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu  Bezpieczeństwa i

Ochrony  Zdrowia.

13. ORGANIZACJA ROBÓT

Roboty przy przebudowie placu zabaw  należy oznakować .

Powiadomić użytkowników boiska i placu zabaw o  zamknięciu terenu

na czas budowy.

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona inwentaryzację terenu boisk.

14. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren przebudowy placów zabudowy boisk nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie  podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W

przypadku  znalezienia przedmiotów  w stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku

15. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązania  budowlane nie znajdują się na terenie szkód górniczych.

16. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Inwestycja oddziaływuje na działki  98/2

Opracowała  Urszula Kędzierska