Znak sprawy: ID.7013.11.2019 Słupsk, dnia 15.04.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego
GMINA SŁUPSK
 ul. Sportowa 34
        76-200 Słupsk

Do udzielania zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Procedura zamówienia realizowana na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Słupsk.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej na dz. nr 11/64 w m. Bukówka, gm. Słupsk zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Zakres prac obejmuje:
1) Roboty budowlane:
- roboty ziemne,
- profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie studni chłonnej o śr. 1,2 m i gł. 3 m
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie podbudowy z gruntocementu Rm=2,5 Mpa o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszbetonu o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu Z12/15 pod krawężniki 15x22 w ilości 0,065 m3/m,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm wtopionych na podsypce cementowo – piaskowej,
- wykonanie wjazdu do bramy z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (kolor grafitowy),
- ułożenie nawierzchni drogi w dwóch śladach z płyt JOMB na podsypce cementowo – piaskowej,
- wypełnienie powierzchni pomiędzy płytami oraz na poboczach z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. Po zagęszczeniu 15 cm,
- regulacja zaworów wodociągowych i gazowych,
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – sztuk 5.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
  5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2019 r. roboty budowlane a do dnia 31.10.2019 r. całej inwestycji (wraz ze złożeniem zarejestrowanej wersji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).
  6. Okres gwarancji: 60 m-cy
  7. Warunki płatności: przelew płatny w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury

8. Kody CPV zamówienia:
        45233140-2	Roboty drogowe
        45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
        45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

9. Kryteria oceny ofert:
     Cena – 100%

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:
C - liczba punktów za cenę oferty brutto
C min - najniższa cena ofertowa brutto
C bad - cena oferty badanej brutto
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

10. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 24.04.2019r. do godz. 10.00