- Serwer NAS – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Procesor | Musi osiągać wynik 14000 w teście Passmark CPU Mark – załączyć do oferty wydruk ze strony www.cpunechmark.net lub www.passmark.com |
| Pamięć | 16 GB; |
| Zatoki dyskowe | 12 szt. 3,5” |
| Obsługiwane dyski | 2,5 i 3,5 cala SATA, 2,5 cala SSD SATA, hot swap; |
| Porty | 4xGbE; możliwość rozbudowy do 4x10GbE |
| Obudowa | Rack 19”, maksymalnie 2U; |
| Obsługiwane typy RIAD | sprzętowy (0, 1, 5, 6) |
| Rozbudowa RAID | Przez dodawanie dysków oraz wymianę na większe; |
| Zasilacz | redundancja; |
| Zainstalowane dyski | 6 x 16 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm, przeznaczone do pracy w trybie ciągłym 24x7 w serwerach NAS; MTBF – 2,5 mln. godzin, Rozmiar bufora – 512 MB; Opóźnienie – maksymalnie 5 ms.; Szybkość transferu – 600 MB/s.; Obciążalność – 500 TB/rok; |
| Warunki gwarancji | 3 lata, On-Site Next Business Day na serwer NAS, 5 lat gwarancji na dyski. W przypadku uszkodzenia dysku dysk pozostaje u zamawiającego, |
| Zarządzanie | System musi umożliwiać zarządzanie z konsoli administracyjnej poprzez interfejs WWW, z możliwością ustawienia j. polskiego. |
| Obsługa podłączenia do Windows AD | System musi umożliwiać integrację w z usługą AD umożliwiającą udostępnianie zasobów w ramach domeny |
| Wymagania dodatkowe | System musi zapewniać dostęp do zasobów z różnych systemów operacyjnych (Linux, Windows) przy użyciu standardowych protokołów udostępniania plików: NFS (wersja 3 i 4), CIFS/SMB (wersja 2 i 3), oraz protokołu blokowego iSCSI. System musi udostępniać wszystkie usługi protokołu bez dodatkowych licencji i sprzętu. System musi umożliwiać agregację interfejsów sieciowych, przy czym powinien wspierać min. tryby round robin, active backup, System musi zapewniać obsługę alertów, monitorowania i powiadomień mailowych. System musi umożliwiać dostęp do szczegółowych informacji o zajętości pamięci, zajętości przestrzeni dyskowej, obciążeniu procesorów, obciążeniu kart sieciowych, temperatury. Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji oprogramowania systemu w ramach gwarancji. Wykonawca poza dostawą systemu zapewni również jego prawidłowy montaż, rozruch, wstępną konfigurację i przeszkolenie personelu Zamawiającego. |